Техническое задание на проектирование раздела ВК

Проект гостевого дома, пристроенного рядом со старым домом.

Место расположения: Владимирская область, Петушинский район Пекшинское сельское поселение дер.Мышлино

Общая площадь:  156.52кв.м.

1 ый этаж:      сан.узел  (пом.6)   7.28кв.м. и   сан узел.  (пом.7) 7.48кв.м

2 ой этаж :     сан.узел  (пом.11)  5.1кв.м.

Тип постройки: каркасный дом  с низким потреблением энергии, отопление: электрические конвектора

Задание: спроектировать системы воды и канализации. Подвод воды осуществить из старого дома по второму этажу. Вывод/направление сточных вод по Новому дому отдельный , указан на плане первого этажа.

- Проект по ВК старого дома приложен, воду взять от туда по стенам второго этажа. Бойлер и коллектор  расположить на втором этаже нового дома в переходе — вода на три помещения. Проанализировать имеющееся оборудование, нужно ли дополнение и/или его замена для обеспечения водой Нового дома.

- В Новом доме водяные трубы можно спрятать в стенах и перекрытиях, канализацию D=5cм тоже можно . Канализационный стояк D=110cм предлагаю расположить вертикально, в перегородке между санузлами 1-ого этажа. Сан.тех.приборы выбираться не будут, привязка стандартная.

- Ревизию сделать на первом этаже.

- Обратить внимание на направление,  расположение балок перекрытия. Возможен вариант туалета с нижним подводом на первом этаже (в продаже сейчас есть такие модели).

- Прилагаются проект dwg планы дома с расстановкой оборудования, bimx модель каркаса дома, фото старого дома, проект по ВК старого дома.