ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение полного комплекса работ по созданию схемы электроснабжения объектов войсковой части

(Московская область).

(шифр _____)

| №№ п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| Общие данные: |
| 1.1 | Район, пункт строительства | Войсковая часть , Московская область, . |
| 1.7. | Вид строительства | Новое строительство. |
| 1.9. | Очередность строительства | Внутриплощадочные сети электроснабжения 10-0.4 кВ. Создание внешней схемы электроснабжения объектов в/ч |
| 1.10. | Стадийность проектирования | 1. Градостроительная документация. 2. Инженерные изыскания. 3. Проектная документация. 4. Рабочая документация. |
| 1.11. | Характеристики земельного участка |  |
| 1.12. | Сроки проектирования и строительства |  |
| 1.13 | Назначение объекта | Электроснабжение объектов |
| 1.15. | Геологические и гидрогеологические условия района строительства | По материалам инженерных изысканий. Предусмотреть необходимые антисейсмические мероприятия при строительстве объекта в соответствии с требованиями СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» (ред. 2010 г.). Сейсмичность района строительства принять в соответствии с инженерно-геологическими изысканиями. |
| 1.16. | Состав работ | До начала проектно-изыскательских работ разработать Календарный план выдачи проектной продукции и согласовать с Заказчиком; разработать и утвердить у Заказчика проект межевания; обеспечить формирование исходного земельного участка и земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания; оформить акты выбора земельных участков под новое строительство; обеспечить оформление трасс линейных сооружений, в объеме необходимом для ввода объекта в эксплуатацию; выполнить обследование существующих зданий и сооружений попадающих в пятно застройки (при необходимости); выполнить инженерные изыскания в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 года № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в необходимом объеме, в том числе: 1. Инженерно-геодезические изыскания. 2. Инженерно-геологические изыскания. 3. Инженерно-экологические изыскания. при разработке новой документации, в необходимом объеме использовать ранее выполненные изыскания; провести обследования участков застройки на предмет обнаружения взрывоопасных предметов (ВОП) и других препятствий для производства работ на глубину до 6 м, с составлением акта (при необходимости); получить санитарно-эпидемиологическое заключение о пригодности земельного участка под строительство; осуществить сбор необходимых дополнительных исходных данных для выполнения проектных работ, которые не вошли в состав данных, представленных Заказчиком; по результатам выполнения инженерных изысканий, сбора дополнительных исходных данных подготовить и передать Заказчику отчёты в 3-х экземплярах + 1 экз. в электронном виде (в формате PDF) и проект задания на разработку (корректировку) проектной документации представить заказчику данные, необходимые для подготовки решения о корректировке ранее разработанной проектной документации); разработать и согласовать с Заказчиком утвержденное задание на разработку проектной документации; получить совместно с Заказчиком необходимые для проектирования и строительства технические условия на подключение объекта к сетям инженерного обеспечения; предусмотреть антитеррористические мероприятия в соответствии со Сводом правил «Обеспечение антитеррористической защищённости зданий и сооружений. Общие требования проектирования от 15.05.2011 г. и Постановлением Правительства РФ № 73 от 15.02.2011 г.; получить положительное заключение Государственной экспертизы МО РФ; разработать рабочую документацию после получения положительного заключения на проектную документацию; |
| 2. Проектирование |
| Технико-экономические показатели объекта будут уточнены в задании на разработку проектной документации после выполнения инженерных изысканий, сбора исходных данных, получения технических условий. |
| 2.1 | Требования по составу и содержанию проектной документации | 1. Проектная документация выполняется в полном объёме и в строгом соответствии с требованиями Гражданского Кодекса, Градостроительного Кодекса, Федерального Закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования), Постановления Правительства РФ от 5.03.07 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», действующего законодательства СНиП, СанПиН, СН (санитарных норм), ГОСТ, технических регламентов, приказов и ведомственных нормативных документов МО РФ, других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства. 3. В составе проектной документации разработать раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» (при необходимости). 4. При разработке проектной документации учесть требования, предусмотренные Постановлением Правительства РФ № 73 от 15 февраля 2011 г. (при необходимости). 5. Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС) и ГОСТ. Р21-1101. 6. Предусмотреть в составе сводного сметного расчета обеспечение технологическим оборудованием, мебелью и инвентарем в соответствии с нормами, установленными приказом МО РФ 2004 г. № 120 и приказом МО РФ от 20.09.2007 г. № 409. |
| 2.2 | Архитектурно-планировочные решения | Планировочные решения зданий разработать в соответствии с действующими нормативными требованиями. Состав помещений, архитектурно-планировочные решения уточнить проектом; разработать в соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, СанПиН, СН (санитарными нормами), приказами и ведомственными нормативными документами МО РФ, др. нормами действующего законодательства РФ в области строительства, в соответствии с утвержденными параметрами. |
| 2.3 | Конструктивные решения | Проектирование выполнить в 2 этапа: Внутриплощадочные сети электроснабжения военного городка Установка новой БКТП (Р)-10/0,4 кВ, мощностью 1х630 кВА. Мощность, тип и схему, определить проектом, место посадки согласовать с Заказчиком и собственником территории. Установка новой БКТП-10/0,4 кВ, мощностью 2х250 кВА. Тип и схему определить проектом, место посадки согласовать с Заказчиком и собственником территории. Установка новой БКТП-10/0,4 кВ, мощностью 2х400 кВА. Тип и схему определить проектом, место посадки согласовать с Заказчиком и собственником территории. Установка новой БКТП-10/0,4 кВ, мощностью 2х160 кВА. Тип и схему определить проектом, место посадки согласовать с Заказчиком и собственником территории. Прокладка КЛ 10 кВ от новой БКТП (Р)-10/0,4 кВ до существующей БКТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВ. Трассу прохождения и способ прокладки определить проектом. Протяженность, сечение и марку кабеля определить проектом. Прокладка КЛ 10 кВ от новой БКТП (Р)-10/0,4 кВ до новой й БКТП-10/0,4 кВ 2х250 кВ. Трассу прохождения и способ прокладки определить проектом. Протяженность, сечение и марку кабеля определить проектом. Прокладка КЛ 10 кВ от новой БКТП (Р)-10/0,4 кВ до существующей БКТП-10/0,4 кВ 2х400 кВ. Трассу прохождения и способ прокладки определить проектом. Протяженность, сечение и марку кабеля определить проектом. Прокладка КЛ 10 кВ от новой БКТП (Р)-10/0,4 кВ до существующей БКТП-10/0,4 кВ 2х160 кВ. Трассу прохождения и способ прокладки определить проектом. Протяженность, сечение и марку кабеля определить проектом. Прокладка КЛ 0,4 кВ от новых БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ зданий и сооружений. Трассу прохождения и способ прокладки определить проектом. Протяженность, сечение и марку кабеля определить проектом. Внешняя схема электроснабжения военного городка № 52/3 Прокладка КЛ 10 кВ от ПС 220/110/10/6 кВ «Радищево» до новой БКТП (Р)-10/0,4 кВ. Трассу прохождения и способ прокладки определить проектом. Протяженность, сечение и марку кабеля определить проектом. |
| 2.4 | Виды инженерного обеспечения |  |
| 2.5 | Способы инженерного обеспечения | Запроектировать и выполнить в соответствии с техническими условиями снабжающих и эксплуатирующих организаций, получаемыми Заказчиком. |
| 2.6 | Внутренние инженерные системы зданий и сооружений | Внутренние инженерные системы выполнить в объеме, необходимом для безопасной эксплуатации сооружений данного типа в соответствии, в соответствии с требованиями действующих норм. Разработанные технические решения согласовать с Заказчиком. Отопление. Вентиляция. Электроснабжение. Водоснабжение и канализация. Связь и сигнализация. |
| 2.7 | Наружные инженерные сети | Наружные инженерные сети выполняются в полном объеме, в соответствии с техническими условиями снабжающих и эксплуатирующих организаций. Разработанные технические решения согласовать с Заказчиком. |
| 2.8 | Требования по выносу инженерных сетей из-под пятна сооружения объекта, сносу существующих зданий | В случае попадания в зону строительства существующих зданий и сооружений, подлежащих сносу, а также инженерных сетей, предусмотреть в сводном сметном расчете необходимые денежные средства на вынос инженерных сетей из под пятна застройки и снос зданий, подлежащих разборке в объеме утвержденного градостроительного плана земельного участка. |
| 2.9 | Технологические решения и оборудование | 1. Технологические решения принять в соответствии с функциональным назначением помещений с использованием современного отечественного (или импортного) оборудования, согласно технологического задания Заказчика и действующих нормативных документов. 2. Проектирование выполнить в соответствии с действующими нормами технологического и строительного проектирования проектной организацией, имеющей соответствующие допуски (в соответствии с приказом от 30 декабря 2009 г. № 624 Министерства регионального развития РФ) на право технологического проектирования по профилю объекта. 3. Применяемое оборудование – отечественного производства, имеющее соответствующие сертификаты качества; в случае необходимости применение импортного оборудования согласовать с Заказчиком. Импортное оборудование должно иметь российские сертификаты соответствия. 4. Применяемое оборудование и технические средства иностранного и совместного производства, должны иметь соответствующие заключения по результатам специальных проверок на отсутствие возможно внедренных электронных устройств перехвата информации. |
| 2.10 | Энергоэффективность | 1. Выполнить в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2. Выполнить «Энергетический паспорт объекта» по установленной форме с учетом требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», CП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», Приказа Минэкономразвития России от 4 июня 2010 г. № 229 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений», Приказа Минпромторга России от 7 сентября 2010 г. № 769 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам…», письмом Минэкономразвития России от 22 мая 2010 г. № 8189-ЭН/Д07 «О соблюдении требований законодательства об энергосбережении и энергоэффективности». В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 602 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в целях освещения». |
| 2.11 | Данные по сметной документации | 1. Сметную документацию выполнить базисно-индексным методом в ФЕР в программном комплексе «Госстройсмета» (estml, gsl) по действующим сметным нормам в установленном порядке с пересчётом в текущие цены, на момент разработки проектной документации. 2. В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на технологические присоединения (при необходимости). 3. В сводном сметном расчёте в главе 10 «Содержание дирекции строящегося предприятия» (службы заказчика) принять К=1,35%. |
| 2.12 | Дороги и благоустройство | В соответствии с требованиями норм действующего законодательства РФ, с учетом требований ТУ органов местного самоуправления, а также ТУ, выданных органами регулирования дорожным движением (при необходимости). |
| 2.13 | Разработка инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению ЧС | Выполнить в стогом соответствии с требованиями гражданского кодекса, Градостроительного Кодекса, Федерального Закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 года «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», Постановления Правительства Российской Федерации от 5.03.2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства», СНиП, ГОСТ, технических регламентов, приказов и других ведомственных нормативных документов Министерства обороны Российской Федерации, иных нормативных документов действующего законодательства Российской Федерации. |
| 2.14 | Требования по обеспечению противопожарной безопасности | В соответствии с действующими нормами. |
| 2.15 | Требования по утилизации строительных отходов | В соответствии с требованиями норм действующего законодательства РФ. |
| 2.16 | Рекультивация территорий | Предусмотреть мероприятия по рекультивации земельного участка, предназначенного для строительства, с учетом требований норм действующего природоохранного законодательства РФ и условиями органов местного самоуправления. |
| 2.17 | Согласование документации | 1. До предоставления проектной документации в Государственную экспертизу МО РФ все принятые в проекте градостроительные, конструктивные, архитектурно-планировочные, технологические, технические решения, сметную документацию согласовать (в части их касающейся): Заказчиком; со всеми снабжающими и эксплуатирующими организациями; со всеми надзорными и разрешительными инстанциями; другими заинтересованными организациями в установленном порядке, в соответствии п. 2 ст.760 Гражданского кодекса РФ. 3. Согласованную проектную документацию передать в Государственную экспертизу Министерства обороны Российской Федерации для получения положительного заключения. |
| 2.18 | Особые требования | Проектная и рабочая документация (включая сметную) выполняется в 5 экз. на бумаге и 1 экз. в электронном виде (в формате PDF). Электронная версия проектной и рабочей документации передаётся Заказчику посредством системы электронного документооборота (Архив ПСД ФКП «УЗКС Минобороны России»). Сметный раздел проектной и рабочей документации, исполнительная документация, акты выполненных работ должны загружаться Исполнителем в Архив ПСД в формате, поддерживаемом программным комплексом <ГОССТРОЙСМЕТА> (estml, gsl). Заказчик обязуется предоставить Исполнителю параметры доступа к Архиву ПСД. Отчеты по результатам всех необходимых инженерных изысканий передаются Заказчику в трех экземплярах + 1 экземпляр в электронном виде (программы электронных версий предварительно согласовать с Заказчиком). Разработать паспорта объектов в 4-х экземплярах + 1 экземпляр в электронном виде (в формате PDF). Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам. |