Приложение № 2.1

к Договору №

# ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Комплексная застройка ИЖС с объектами инфраструктуры в районе д. Новое Семеновское Эммаусского сельского поселения, Калининского района, Тверской области на территории земельного участка с кадастровым номером 69:10:0000026:1733,69:10:0000026:1734, 69:10:0000026:1735, 69:10:0000026:1162, 69:10:0000026:1164, 69:10:0000026:1165, 69:10:0000026:1168, 69:10:0000000:566»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Улично-дорожная сеть и благоустройство общественных зон

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для проектирования | Задание на проектирование. Договор на выполнение проектных работ. |
|  | Наименование объекта | Улично-дорожная сеть в составе: Муниципальная улица Внутрипоселковые проезды Набережная; Тротуар; Зеленый тропы; Велодорожка; Рекреационные зоны; Дорожные знаки. |
|  | Местонахождение объекта | Тверская область, р-н Калининский, с/пос. Эммаусское в районе деревни Новое Семеновское |
|  | Вид работ | Новое строительство |
|  | Заказчик | ООО СЗ «Самолёт-Завидово» |
|  | Проектная организация | ООО «» |
|  | Стадия проектирования | Стадия «Рабочая документация» |
|  | Этапы проектирования | Работа выполняется в один этап |
|  | Необходимость выделения этапов строительства | Требуется (Заказчик дополнительным письмом отражает этапность строительства) |
|  | Источник финансирования | Внебюджетные средства |
|  | Исходные данные (предоставляются Заказчиком) | Инженерно-топографические изыскания. Инженерно-геологические изыскания; Инженерно-экологические изыскания; Инженерно-гидрометеорологические изыскания; Генплан(мастерплан) территории проектирования (в формате DWG); Вертикальная планировка (в формате DWG); Таргеты по стоимости строительства за кв.м.(информационно); ТУ на присоединение к существующей улично-дорожной сети; Комплексная схема инженерного обеспечения (КСИО); Планировочное задание; Красные линии АД (при наличии) ГПЗУ 69:10:0000026:1733. Проектная документация в формате .dwg и .pdf Этапность проектирования Исходные данные для конструирования и расчёта дорожных одежд(методика расчета), коэффициент надежности, срок службы – согласовываются дополнительно отдельным письмом Концепция благоустройства |
| 12. | Исходные данные в области нормирования | При проектировании кроме нормативно-правовых актов Российской Федерации следует руководствоваться действующими нормами, правилами и государственными стандартами. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |
| 13 | Границы работ и объем проектирования | Работы ведутся на первой очереди на ЗУ 69:10:0000026:1733, площадь благоустройства 35 Га. В границах первой очереди. В проекте учесть подъездные пути |
| 14. | Основные технико-экономические показатели основной улицы сельского поселения (Муниципальная дорога) |
| 15.1 | Категория | Основные внутрипоселковые проезды по СП 42.13330.2016 |
| 15.2 | Протяженность | Определить проектом |
| 15.3 | Ширина полосы отвода | 15 м |
| 15.4 | Ширина полосы движения | 3.5 м |
| 15.5 | Количество полос движения | 2 полосы |
| 15.6 | Ширина проезжей части | 7 м |
| 16.7 | Ширина обочины | Нет |
| 15.8 | Разделительная полоса | Нет |
| 15.9 | Кольцевое пересечение | Местоположение в соответствии и мастерпланом |
| 15.10 | Ширина пешеходной части тротуара | 2 м |
| 15.11 | Ширина велодорожки | Минимально возможная |
| 15.12 | Тип дорожной одежды | Капитальный, по расчету |
| 15.13 | Вид покрытия | Определить по результатам ТЭО |
| 15.14 | Начальный пункт | Определить проектом в соответствии с мастерпланом |
| 15.15 | Конечный пункт | Определить проектом в соответствии с мастерпланом |
| 15.16 | Расчетные нагрузки | С учетом проезда пожарных машин |
| 15.17 | Остановки маршрутных транспортных средств | Предусматривается |
| 15.18 | Переходно-скоростная полоса разгона/торможения | В соответствии с ТУ на примыкание |
| 14. | Основные технико-экономические показатели основной улицы сельского поселения (Основная улица поселка Тип-1) |
| 15.1 | Категория | Основные внутрипоселковые проезды по СП 42.13330.2016 |
| 15.2 | Протяженность | Определить проектом |
| 15.3 | Ширина полосы отвода | 16 м |
| 15.4 | Ширина полосы движения | В соответствии с Мастер-планом |
| 15.5 | Количество полос движения | 2 полосы |
| 15.6 | Ширина проезжей части | 7 м |
| 16.7 | Ширина обочины | Нет |
| 15.8 | Разделительная полоса | Нет |
| 15.9 | Кольцевое пересечение | Местоположение в соответствии с мастерпланом |
| 15.10 | Ширина пешеходной части тротуара | 2 м |
| 15.11 | Ширина велодорожки | Минимально возможная |
| 15.12 | Тип дорожной одежды | Капитальный |
| 15.13 | Вид покрытия | Определить по результатам ТЭО |
| 15.14 | Начальный пункт | Определить проектом в соответствии с мастерпланом |
| 15.15 | Конечный пункт | Определить проектом в соответствии с мастерпланом |
| 15.16 | Расчетные нагрузки | С учетом проезда пожарных машин |
| 15.17 | Остановки маршрутных транспортных средств | Предусматривается |
| 15.18 | Переходно-скоростная полоса разгона/торможения | В соответствии с ТУ на примыкание |
|  | Основные технико-экономические показатели местной улицы (Тип-2) |
| 16.1 | Категория | Внутрипоселковые проезды по СП 42.13330.2016 |
| 16.2 | Протяженность | Определить проектом |
| 16.3 | Ширина полосы отвода | 12.5 м |
| 16.4 | Ширина полосы движения | 2,75-3 м (в соответствии с РНГП и ППТ) |
| 16.5 | Количество полос движения | 2 полосы |
| 16.6 | Ширина проезжей части | 6,0 м |
| 16.7 | Ширина обочины | Нет |
| 16.8 | Разделительная полоса | Не предусматривать |
| 16.9 | Ширина пешеходной части тротуара | 2 м |
| 16.10 | Ширина велодорожки | Не предусматривать |
| 16.11 | Тип дорожной одежды | Капитальный |
| 16.12 | Вид покрытия | Определить по результатам ТЭО |
| 16.13 | Начальный пункт | Определить проектом в соответствии с мастерпланом |
| 16.14 | Конечный пункт | Определить проектом в соответствии с мастерпланом |
| 16.15 | Расчетные нагрузки | С учетом проезда пожарных машин |
| 16.16 | Остановки маршрутных транспортных средств | Не требуются |
| 16.17 | Переходно-скоростная полоса разгона/торможения | В соответствии с ТУ на примыкание |
|  | Основные технико-экономические показатели проезда (Тип-3.1) |
| 17.1 | Категория | Внутрипоселковые проезды по СП 42.13330.2016 |
| 17.2 | Протяженность | Определить проектом |
| 17.3 | Ширина земляного полотна | 12,5 м (уточнить проектом) |
| 17.4 | Ширина полосы движения | 4,5 м |
| 17.5 | Количество полос движения | 1 полоса |
| 17.6 | Ширина проезжей части | 4,5 м |
| 17.7 | Ширина обочины | Нет |
| 17.8 | Разделительная полоса | Не предусматривать |
| 17.9 | Ширина пешеходной части тротуара | 2м |
| 17.10 | Ширина велодорожки | Не предусматривать |
| 17.11 | Тип дорожной одежды | Капитальный |
| 17.12 | Вид покрытия | Асфальтобетон |
| 17.13 | Начальный пункт | Определить проектом в соответствии с мастерпланом |
| 17.14 | Конечный пункт | Определить проектом в соответствии с мастерпланом |
| 17.15 | Расчетные нагрузки | С учетом проезда пожарных машин |
| 17.16 | Остановки маршрутных транспортных средств | Не требуются |
| 17.17 | Переходно-скоростная полоса разгона/торможения | В соответствии с ТУ на примыкание |
|  | Основные технико-экономические показатели проезда (Тип-3.2 - Тупик) |
| 17.1 | Категория | Внутрипоселковые проезды по СП 42.13330.2016 |
| 17.2 | Протяженность | Определить проектом |
| 17.3 | Ширина земляного полотна | 12,5 м (уточнить проектом) |
| 17.4 | Ширина полосы движения | 5,5 м |
| 17.5 | Количество полос движения | 1 полоса |
| 17.6 | Ширина проезжей части | 3,5 м |
| 17.7 | Ширина обочины | Нет |
| 17.8 | Разделительная полоса | Не предусматривать |
| 17.9 | Ширина пешеходной части тротуара | 1х2 м (в уровень с ПЧ по двум сторонам) |
| 17.10 | Ширина велодорожки | Не предусматривать |
| 17.11 | Тип дорожной одежды | Капитальный |
| 17.12 | Вид покрытия | Плитка |
| 17.13 | Начальный пункт | Определить проектом в соответствии с мастерпланом |
| 17.14 | Конечный пункт | Определить проектом в соответствии с мастерпланом |
| 17.15 | Расчетные нагрузки | С учетом проезда пожарных машин |
| 17.16 | Остановки маршрутных транспортных средств | Не требуются |
| 17.17 | Переходно-скоростная полоса разгона/торможения | В соответствии с ТУ на примыкание |
|  | Основные требования к рекреации |
| 17.1 | Плановое положение | Согласно концепции |
| 17.2 | Покрытия | Согласно концепции |
|  | МАФ и арт-объекты | Согласно концепции |
|  | Освещение и АХП | Согласно концепции (внешний вид, остальное согласно светотехнике) |
|  | Озеленение | Разработать совместно с заказчиком |
|  | Ограждения | Согласно концепции |
|  | Существующие деревья | Преимущественно сохранить, сделать чистку от поросли |
|  | ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |
| 18.1 | Требования к разработке документации | Рабочая документация выполняется на основании мастерплана и стандарта мастерпланирования ГК «Самолет» БЮ «Дом», передаваемых Заказчиком (для улиц и проездов типы 1, 2, 3) |
| 18.2 | Общие требования | Рабочая документация должна развить идеи мастерплана и дополнить их техническими решениями и детальной проработкой. Предлагаемые решения должны основываться на следующих принципах: Дизайн-код Решения по благоустройству должны подчеркивать выбранную тему и «легенду» поселка; Комфорт и эргономика. Все решения должны подчеркивать загородный образ жизни, стирание границ между природой, улицами и жильем, но при этом не уступать качеству городской жизни; Достаточность и экологичность. Решения не должны приводить к перерасходу ресурсов (площадь территории, затраты на строительство), а определяться исходя из их достаточности и оптимальности. Экономичность. Предлагаемые решения должны быть сбалансированы по бюджету и соотношению затраты/польза. Целевая средняя стоимость квм проезда – 2500-3000 руб/кв.м. пешеходных покрытий 1500-2000 руб/кв.м. и 3000-3500 руб/кв.м. для ключевых зон. Рельеф. Проект должен учитывать существующий и проектируемый рельеф поселка, объемы земработ минимизированы. Вертикальная планировка полотна не должна создавать луж и условий для скопления поверхностной влаги, сток воды не должен быть направлен на индивидуальные участки Технологичность строительства и удобство эксплуатации. |
| 18.3 | Критерии оценки предлагаемых решений и основания для корректировок | Основные критерии: Соответствие эстетике и функционалу загородного образа жизни Рациональное использование площадей и материалов (достаточность, а не избыточность) Бюджет предлагаемых решений (бюджет рассчитывается Заказчиком) Возможность реализации, технологичность Эксплуатация – удобство, расходы, сроки эксплуатации. Соответствие действующим нормативам, влияющим на возможность реализации. |
| 18.4 | Технико-экономическое обоснование (ТЭО) | Перед основным рабочим проектированием Подрядчик подготавливает технико-экономическое обоснование ТЭО по выбору оптимального покрытия дороги и конструкции дорожных одежд. Объект сравнения - разные виды конструкций дорожных одежд отдельно для 3 типов дорог, минимум 2 конструкции по каждому типу. ТЭО должно представлять из себя таблицу с основными параметрами для каждого типа дороги: Перечень конструктивных слоев; Перечень СМР; Стоимость за кв.м. (совместно с Заказчиком); Стоимость общая на объем (совместно с Заказчиком); Коэффициент поверхностного стока; Необходимость борта как конструктивного элемента; Срок строительства на объем МЖК-1; Технологические ограничения (температура, погодные условия и т.д.); Срок до капитального ремонта; Экологичность и потребительские свойства; И другие значимые параметры на усмотрение проектировщика. Для расчета принять след исходные данные: Основная улица поселка Тип-1 - IV категория - Тип покрытия – усовершенствованный облегченный - срок службы 10лет - к-т надежности 0,9 Местная улица (Тип-2) - IV категория - Тип покрытия – усовершенствованный облегченный - срок службы 10лет - к-т надежности 0,85 проезды (Тип-3) - V категория - Тип покрытия – усовершенствованный облегченный - срок службы 10лет - к-т надежности 0,85 |
|  | Вынос инженерных сетей | Вынос инженерных сетей, попадающих в зону строительства выполняется (при необходимости) по отдельному договору после получения Технических условий. |
|  | Водоотвод | В проекте нанести сети ливневой канализации. Проектом предусмотреть расстановку дождеприемных решеток и люков коммуникаций. |
|  | Наружное освещение | Проектом предусмотреть расстановку и подбор артикулов светильников на основе светотехнического расчета. Артикулы светильников согласуются с Заказчиком по эстетике и стоимости, проектом предусмотреть подбор вариантов (3-4). В проекте нанести сети электроосвещения. Расставить светильники декоративной подсветки с учётом дизайн-кода посёлка; |
|  | Дополнительные требования и особые условия | Проектом предусмотреть нумерацию улиц и согласовать с Заказчиком; Отобразить колодцы всех инженерных коммуникаций в соответствии с РД на внешние сети; |
|  | Срок разработки документации | В соответствии с Договором. |
|  | Основные требования к составу и содержанию и форме представления материалов | Состав рабочей документации: Технико-экономическое обоснование выбора типа дорожных одежд. Основной комплект рабочих чертежей марки АД (Масштаб 1:500) и текстовых материалов, содержащий: -Пояснительная записка; -Генеральный план в границах отвода с указанием покрытий, МАФ и озеленения -План благоустройства с нанесенными на план светильниками, элементами навигации, малыми архитектурными формами (МАФ), озеленением, типами покрытий; - вертикальная планировка территории - план земляных масс с объемами для площадных объектов - сводный план сетей с озеленением и МАФ; - Продольные профили по оси дороги; - Фрагменты плана в масштабе 1:100 для ключевых элементов УДС (обязательно для кругового движения, зоны КПП, центральной площади); - Конструктивные разрезы масштаб 1:20 (КДО и сопряжения покрытий); Конструкции дорожных одежд – на основе расчетов, конструкции тротуаров, велодорожек и площадок – допустимо типовые; - План расположения элементов инженерного обслуживания (люки коммуникаций, дождеприемные решетки, лотки) с узлами - разбивка цветников - фрагменты раскладки плитки - План освещения с узлами по фундаментам осветительного оборудования; - Светотехнический расчет; Таблицы и спецификации: - Баланс покрытий отдельно по типам УДС и по РНС; - Ведомость покрытий с разбивкой на типы плитки (цвета, марка, артикул, производитель, размер) - Ассортиментная ведомость древесно-кустарниковых пород (деревья, кусты) и цветников, газонов - Ведомость МАФ с артикулами и производителями; - Ведомость ограждений с калитками и воротами - ведомость земляных работ - Спецификация строительных материалов отдельно по типам УДС и типам покрытий (проезд, пешеходные покрытия, велодорожки и т.п.); - Спецификация осветительного оборудования; - Ведомость объемов работ. Основной комплект рабочих чертежей марки ГП (Масштаб 1:500) и текстовых материалов, содержащий: -Пояснительная записка; -Генеральный план с указанием покрытий, МАФ и озеленения; -План благоустройства с нанесенными на план светильниками, элементами навигации, малыми архитектурными формами (МАФ), озеленением, типами покрытий; - План благоустройства с привязками; - Вертикальная планировка территории; - План земляных масс с объемами для площадных объектов; - Сводный план сетей с озеленением и МАФ; - Конструктивные разрезы масштаб 1:20 (КДО и сопряжения покрытий); - Конструкции дорожных одежд – на основе расчетов, конструкции тротуаров, велодорожек и площадок – допустимо типовые; - План расположения элементов инженерного обслуживания (люки коммуникаций, дождеприемные решетки, лотки) с узлами; - Разбивка цветников; - Фрагменты раскладки плитки; - Планировочное положение и разверстка по заборам с калитками и воротами; - План освещения с узлами по фундаментам осветительного оборудования; - Светотехнический расчет; Таблицы и спецификации: - Баланс покрытий отдельно по типам УДС и по РНС; - Ведомость покрытий с разбивкой на типы плитки (цвета, марка, артикул, производитель, размер); - Ассортиментная ведомость древесно-кустарниковых пород (деревья, кусты) и цветников, газонов; - Ведомость МАФ с артикулами и производителями; - Ведомость ограждений с калитками и воротами; - Ведомость земляных работ; - Спецификация строительных материалов отдельно по типам УДС и типам покрытий (проезд, пешеходные покрытия, велодорожки и т.п.); - Спецификация осветительного оборудования; - Ведомость объемов работ. Основной комплект рабочих чертежей марки ОДД (Масштаб 1:500) и текстовых материалов, содержащий: - План организации дорожного движения на период строительства; - План организации дорожного движения на период эксплуатации; - Схема расположения технических средств организации дорожного движения; - План расстановки дорожных знаков с узлами по фундаментам; - типовые схемы знаков и разметки (согласно ГОСТ); - Спецификация дорожных знаков и разметки; - Ведомость объемов работ. Сводная ведомость объемов работ по разработанным в рамках данного договора разделам. |
|  | Формат передаваемых материалов | Документация передается Заказчику в электронном виде: - Комплект чертежей в формате PDF; - План УДС с раскладкой покрытий в формате DWG; -Технико-экономическое обоснование (ТЭО), спецификации и Ведомость объемов работ (ВОР) в формате Excel. |
|  | Указания о согласовании проектной документации со сторонними организациями | Заказчик самостоятельно производит согласование рабочей документации со всеми заинтересованными организациями (при необходимости). Исполнитель участвует совместно с Заказчиком в согласовании рабочей документации (при необходимости). |

| Заказчик: Генеральный директор ООО «СЗ «САМОЛЕТ-ИСТРА» _ ____________________/И.С.Виноградов/ М.п. | Проектировщик: Генеральный директор ООО «» _____________ / / М.п. |
| --- | --- |