ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования |  |
| 2 | Заказчик |  |
| 3 | Подрядная организация |  |
| 4 | Наименование объекта |  |
| 5 | Вид строительства |  |
| 6 | Стадия проектирования | П, Р |
| 7 | Срок начало строительства | 2012 г. - 2013г. |
| 8 | Состав проектной документации | Данным заданием предусматривается разработать следующие разделы проектной документации в соответствии с Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию в т.ч.: 1. Пояснительная записка; 2. Схема планировочной организации земельного участка. 3. Архитектурные решения. 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений: - подраздел система электроснабжения - подраздел система водоснабжения - подраздел система водоотведения - подраздел отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети -подраздел сети связи -подраздел технологические решения 6. Проект организации строительства 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 9 | Объемно планировочные требования | Разработать проект реконструкции АЗС в следующем объеме: 9.1Разработать ПЗУ АЗС на четыре вида топлива (А95, А92, А80, ДТ) с размещением здания АЗС, подземных резервуаров парка 4шт (2х10м³;2х25 м³), ТРК, навесной группы, очистных сооружений, площадку слива топлива. 9.1.2 Операторскую из ЛМК с ограждающими стенами из панелей «Сэндвич». 9.1.3 Навесная группа с установкой фирменных навесных элементов на фризе. Каркас металлический. 9.1.4 Заправочные островки с установкой 2х ТРК Питролиум Систем. 9.1.5 Разработать систему очистки ливнестоков (нефтеуловитель мощностью 3м3/час, емкость сбора ливнестоков, трубопроводы и колодцы из сборных ж/б изделий). 9.1.6 Проезды и въезды АЗС из асфальтобетона. 9.1.7 Разработать проект благоустройства прилегающей территории. 9.1.8 Площадку под навесной группой уложить тротуарной плиткой. 9.1.9 Въезд и выезд на площадку АЗС с существующего проезда. |
| 10 | Конструктивные требования | 10.1 Конструктивные решения принять в соответствии с техническим заданием. 10.2 Фундаменты под резервуары, навесную группу, нефтеуловитель, на естественном основании из монолитной ж/б плиты толщиной 300мм. 10.3 Каналы из трубопроводов сборные ж/б лотки под нагрузку Н80. 10.4 Приямки металлические из листовой стали. |
| 11 | Инженерные требования | 11.1 Инженерные сети запроектировать следующим объеме: -бытовую канализацию в выгреб -канализацию ливневых стоков в емкости через нефтеуловитель -водоснабжение привозной водой -телефонизация существующая -пожароохранная сигнализация здания АЗС -отопление здания АЗС электрическое |
| 12 | Технологические требования | 12.1 В проекте использовать ТРК модель Питролиум Систем с числом пистолетов 4 шт. 12.2 В проекте предусмотреть линию рециркуляции паров топлива. 12.3 Технологическая часть АЗС разработать на четыре вида топлива А95, А92, А80 ДТ. |
| 13 | Дополнительные требования | 13.1 ПСД выдать в четырех экземпляров 13.2 Исходные материалы до начало проектирования: Топосъемка 1:500 Геологические изыскания ГПЗУ Технический паспорт на ТРК Технические условия на электроснабжение. |