IV ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ на разработку проектной и рабочей документации  Газопроводы низкого давления

### 1.1. Наименование объекта

Газопроводы низкого давления»

### 1.2. Стадия проектирования

Проектная и рабочая документация, включая сметы на строительство.

1.3. Источник газоснабжения

За источник газоснабжения принять природный газ из существующего кольцевого газопровода среднего давления

1.4. Направление использования газа

Подачу природного газа предусмотреть:

а) населению для приготовления пищи и горячей воды;

б) на отопление жилых и коммунально-бытовых зданий

1.5. Условия и способ прокладки газопроводов, диаметры газопроводов и материал труб

Условия прокладки:

стесненные (газопроводы в черте населенного пункта)

Способ прокладки:

подземный (за исключением участков на вводах в ШРП).

Диаметры газопроводов:

- определить гидравлическим расчетом.

Материал труб:

- стальные для участков надземных газопроводов;

- полиэтиленовые для подземных газопроводов.

1.6. Требования по охране окружающей среды

Разработать отдельный раздел проектной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства и технических нормативов.

1.7. Объем проектной и рабочей документации

1. Инженерные изыскания в объеме, необходимом для прохождения государственной экспертизы проекта.

2. Проектная и рабочая документация (включая сметы на строительство) на строительство газопроводов низкого давления суммарной протяженностью 15,34 км, включая ШРП и подводы к домам (протяженность уточняется при проектировании).

1.8. Состав проектной документации

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008:

Раздел 1. Пояснительная записка

Раздел 2 "Проект полосы отвода"

Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения"

Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта"

Раздел 5 "Проект организации строительства"

Раздел 6 "Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта"

Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды"

Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"

Раздел 9 "Смета на строительство"

раздел 10 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами"

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

1.9. Дополнительные требования

Программа на проведение инженерных изысканий составляется исполнителем инженерных изысканий.

Проведение госэкспертизы.

1.10. Материалы предоставляемые Заказчиком

- Градостроительный план земельного участка;

- Документы об использовании земельных участков, выданные в соответствии с федеральными законами уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, или уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, или уполномоченными органами местного самоуправления;

- Исходные данные для разработки смет.

1.11. Количество комплектов проектной документации

Проектно-сметная документация выполняется на бумажном носителе в 5 экз., в электронном виде в формате PDF (на магнитных носителях) – 2 экз.

1.12. Сроки выполнения работ:    До 15.12.2013 г.

V. Сметы

| С В О Д Н А Я С М Е Т А |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта: Газопроводы низкого давления. |
| №№ п/п | Наимеование объекта | Стоимость работ (руб.) |
| 1 | Смета № 1 проектные работы |  |
| 2 | Смета № 2 инженерно-геологические изыскания |  |
| 3 | Смета № 3 инженерно-геодезические изыскания |  |
|  | ИТОГО стоимость ПИР |  |
| 4 | Стоимость государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |  |
|  | Итого, руб.: |  |
|  | НДС 18% |  |
|  | Всего с НДС |  |