УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО НПФ Пакер

_____________М.М. Нагуманов

«____»___________2010 г

Техническое задание на строительство  и организацию   термического участка в ООО  НПФ «Пакер»

I.Исходные данные :

1. Размещение и площади:

Будущий термический цех планируется разместить как пристрой к складам №21 и №22 . схема расположения производственных  помещений ООО НПФ Пакер прилагается. Штриховой линией – территория пристроя.  Предполагаемая площадь  - ок 800* кв. м

Ширина – 23 м*, длина 35 м*

*- данные уточняются в ходе создания проекта  на здание.

2. Технологические  процессы.

2.1. Нагрев под закалку  и отпуск в камерных печах с воздушной атмосферой.

Охлаждение деталей после на нагрева  – масло индустриальное, вода, раствор концентрата полимера, воздух.

2.2. Каталитическая газовая цементация в шахтных печах. Технологические газы для цементации – пропан-бутан в баллонах, сжатый воздух. Охлаждения после цементации – воздух

Максимальный вес одной садки  - 600-800 кг

2.3. Нагрев под закалку и отпуск в шахтных печах с воздушной атмосферой. Охлаждение   в масле, и полимере.

Максимальный вес одной садки – 1000 кг

2.4.  Закалка и отпуск длинномерных трубных заготовок на линии ТВЧ (располагается в помещении «рамного цеха»)

2.5 Закалка ТВЧ фигурного паза на установку ТПЧ. Отпуск паза после закалки в камерных (шахтных) печах.

2.6 Рихтовка   заготовок штоков до 2 м и др. деталей

2.7 Контроль качества термической обработки (твердость)

3. Термическое оборудование

3.1. Печь для каталитической газовой цементации СШЦМ 8.15/9,5*  производства «Накал»– 1 шт

СШЦМ8.29,5 *– 1 шт

3.2. Шахтные печи  типа ПШЗ 10.15/12 *– 2 шт;  ПШО *10.20/7- 1 шт

Закалочные ванны типа  ВШМ*18х25/0,6 – 2 шт (для полимера, для масла)

3.3 Камерные печи СНЗ 6.12.4/10И3   - 3 шт

Приспособления для загрузки и выгрузки деталей – клещи, кочерга

3.4 Камерные печи СНЗ *8.16.5/10И1  -4 шт

3.5Закалочная ванна (масло индустриальное)     Объем – 9,0  м3.

Приспособления для загрузки и выгрузки деталей – кочерга, загрузочный стол для загрузки деталей

3.6. Установка ТПЧ 30-44 для  местной закалки и пайки резцов

3.7 Установка для  гидроабразивной очистки деталей от окалины.*

*- новое термическое оборудование

4. Применяемые марки сталей: 40Х, 30ХМА, 18ХГТ ГОСТ 4543-79, ШХ15 ГОСТ 830-72, 60С2А, 65Г ГОСТ 14959-79, 30Х13, 40Х13 и др

II. Задание на проектирование:

2.1 архитектурные решения:

--описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации

--обоснование принятых объемно-пространственных решений, в том числе соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства  и т.п

2.2 схема планировочной организации земельного участка

(необходимо для сооружения на прилегающих у цеху территорий новых объектов строительства (емкостей аварийного слива масла, вентустановок) а также транспортных коммуникаций и т.д

2.3 конструктивные и объемно-планировочные решения (технические решения по зданию и сооружениям, принятые в связи с реконструкцией и строительством (фундаменты оборудования,  описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, технические решения обеспечивающие необходимую прочность, устойчивость объекта  кап строительства,  решения  подземной части  объекта , характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, отделки помещений, , мероприятия по защите строительных конструкций от разрушения, графическая часть, содержащая чертежи разрезов здания, поэтажные планы, схемы каркасов и узлов строительных конструкций, планы перекрытий, покрытий, кровли, план и сечения фундаментов и т.д

2.4 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения

--система электроснабжения

--система водоснабжения

--Система водоотведения

--отопление и вентиляция, кондиционирование воздуха

--система водоснабжения

2.5 технологические решения ( в том числе исходные требования к разработке конструкторской документации оборудования индивидуального изготовления ,(в т ч аварийного сброса масла, закалочных баков, средств механизации, выбор грузоподъемного оборудования)

2.6 Проект организации строительства

2.7 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

2.8 Инженерно-технические мероприятия ГО и меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций

2.9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

2.10 Смета на строительство объектов кап. Строительства

2.11 Рабочая документация (детально проработанные решения, принятые в проектной документации, чертежи со спецификациями и т.п)

2.12 Экспертиза проекта в экспертных органах

Разработал

Инженер-технолог                                                                                             Сидорова О.Г

СОГЛАСОВАНО:

ЗД по ПО                                                                                                             Габдуллин Б.Ф

Руководитель ПО                                                                                               Есин В.В

Руководитель СПО                                                                                             Каримов Т.К

Основные технические характеристики оборудования

| № п.п | Наименование/ марка | кол-во, шт | Мощность, КВт | Напряжение пит. Сети, В | Раб. Тем-ра, мах оС | Масса садки мах, кг | Размеры, мм | Масса оборудования, кг | Нагрузка на фундамент, кгс/см2, более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | раб. прос-во | габариты |  |  |
| 1 | Печь шахтная закалочная ПШЗ 10.15/12 | 2 | 150 | 380 | 1200 |  | Ø1000х1500 | 2335х2650х2884 | 3600 | 4 |
| 2 | Печь шахтная отпускная ПШО10.20/7 | 1 | 87 | 380 | 700 |  | Ø1000х2000 | 2209х1600х3492 | 3600 | 4 |
| 3 | Печь шахтная цементация СШЦМ 8.15/9 | 1 | 74 | 380 | 950 |  | Ø800х1500 | 2176х2156х3900 | - | 4 |
| 4 | Печь шахтная цементация СШЦМ 8.20/9 | 1 | 79 | 380 | 950 |  | Ø800х2000 | 2176х2156х4100 | -- | 4 |
| 5 | Бак закалочный ВШМ 18.25/0,6 (масло) | 1 | 40 | 380 | 40-60 |  | Ø1800х2500, объем масла 9 м3 | ок Ø3000х3500 | - | 2 |
| 6 | Бак закалочный ВШВ 18.25/0,6 (полимер) | 1 | 40 | 380 | 20-40 |  | Ø1800х2500 | ок Ø3000х3500 | - | 2 |
| 8 | печь камерная ПКМ8.16.5/12,5 | 4 | 70 | 380 | 1250 |  | 800х1600х500 | 2740х1650х2300 | 2500 | 2 |
| 9 | Печь камерная типа СНЗ6.12.5/12,5 | 3 | 35 | 380 | 1250 |  | 600х1200х500 | 2500х1600х2500 | 2100 кг |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Печь отпускная шахтная типа ПШО

Печь шахтная закалочная типа ПШЗ

Печь шахтная цементационная типа СШЦМ

Камерные печки

| ПКМ 8.16.5 | ПКМ 6.12.5 |
| --- | --- |