Задание на проектирование объекта:

«Комплекс жилых домов в мкр. «Северо-Восточный» г. Пыть-Ях» Жилые дома №2, 3.

II и III этапы.

| № п/п | Перечень основных требований | Требования к проектной документации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик проекта | Фонд «Жилище» |
| 2 | Проектная организация | ООО «Порфир» |
| 3 | Сведения об участке и планировочных ограничениях. | Земельный участок расположен в мкр. «Северо-Восточный» г. Пыть-Ях |
| 4 | Наименование проектируемого объекта | 1. «Комплекс жилых домов в мкр. «Северо-Восточный» г. Пыть-Ях. Жилой дом №2» - II этап строительства. 2. «Комплекс жилых домов в мкр. «Северо-Восточный» г. Пыть-Ях. Жилой дом №3» - III этап строительства. |
| 5 | Вид строительства (новое, реконструкция, расширение) | Новое |
| 6 | Строительная организация | Определяется заказчиком |
| 7 | Источник финансирования строительства (вид бюджета) | Собственные средства заказчика |
| 8 | Стадийность проектирования | 1. Проектная документация; 2. Рабочая документация. |
| 9 | Категория сложности проектирования объекта (справочник базовых цен) | Категория сложности – определить проектом |
| 10 | Уровень ответственности сооружения (приложение 7 к СНиП 2.01.07-85) | Определить проектом |
| 11 | Исходные данные для проектирования (предоставляются Заказчиком) | 1. Правоустанавливающие документы на земельный участок, ГПЗУ. 2. Отчет об инженерных рекогносцировочных изысканиях. 3. Технические условия на присоединение объекта к городским сетям инженерно-технического обеспечения. 4. Эскизный проект |
| 12 | Основные требования к проектным решениям | Основные технические решения и материалы согласовать с Заказчиком отдельным техническим заданием в процессе проектирования стадии «П». |
| 13 | Состав и содержание проектной документации | Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» раздел II и действующего законодательства РФ. 1. Раздел 1. «Пояснительная записка». 2. Раздел 2. «Схема планировочной организации рельефа». 3. Раздел 3. «Архитектурные решения». 4. Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 5. Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» должен состоять из следующих подразделов: а) подраздел «Система электроснабжения»; б) подраздел «Система водоснабжения»; в) подраздел «Система водоотведения»; г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»; д) подраздел «Сети связи»; е) подраздел «Система газоснабжения»; ж) подраздел «Технологические решения». 6. Раздел 6. «Проект организации строительства». 7. Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства. Перечень мероприятий по охране окружающей среды". 8. Раздел 9. "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"; 9. Раздел 10. "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов"; 10. Раздел 10(1). "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов"; 11. Раздел 11. «Смета на строительство объектов капитального строительства»; 12. Раздел 12. "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами": а) Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. б) Инженерно-технические мероприятия по ГО и ЧС. в) Паспорт отделки фасадов. |
| 14 | Состав и содержание рабочей документации | Рабочую документацию (рабочие чертежи, прилагаемые документы) выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» в объеме, необходимом для реализации в процессе строительства технологических решений. Состав Рабочей документации определить по согласованию с Заказчиком после разработки Проектной документации. |
| 15 | Сроки проектирования (с момента подписания договора) | Согласно календарного плана (приложение №2 к договору). |
| 16 | Ориентировочные технико-экономические показатели | Количество этажей – 9; Количество квартир: 1-2-комнатных (18-36м2; 36-40м2) – 53% 2-комнатных (40-60м2) – 20% 3-комнатных (72-74м2) – 19% 4-комнатных (90-95м2) – 8% Жилой дом №2 Общая площадь квартир - 12880 м2; Встроенные нежилые помещения – 778 м2; Жилой дом №3 Общая площадь квартир - 15937 м2. Количество машиномест на придомовых и гостевых стоянках – в соответствии с правилами землепользования застройки города Пыть-Яха и местными нормативными актами. |
| 17 | Конструктив здания | Каркас – монолитный Наружные стены – кирпич или газоблок, утеплитель, вентилируемые фасады Кровля плоская, теплый чердак (см. техническое задание). |
| 18 | Требования к объему и срокам предоставления гарантий качества работ | Проектировщик обязан выполнить работы, предусмотренные настоящим заданием, согласно действующих на территории Российской Федерации СНиП, СанПиН, ГОСТ, СП, РДС, сборников цен и других нормативных документов в объеме и в сроки, предусмотренные договором. Все отступления от действующих норм и правил, обнаруженные в результате приемки документации, в ходе проведения (не)государственной экспертизы проектной документации, а также впоследствии в ходе строительства и в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе данной проектной документации, устраняются Проектировщиком за свой счет. |
| 19 | Количество экземпляров, выдаваемой проектной документации | 1. Проектную документацию выдать в трех экземплярах, кроме того один экземпляр в электронном виде в составе: Рабочие чертежи всех разделов проектной документации - Acrobat Reader и AutoCad (*.dwg); сметная документация в формате Гранд смета и Excel; 2. Рабочая документация в пяти экземплярах в бумажном виде и один экземпляр на электроном носителе в программе «AutoCAD» и «Гранд-смета» |
| 20 | Основные исходные данные для составления сметной документации и проекта организации строительства | Сметная документация составляется в ТЕР-2001г. по Тюменской области для 3 куста по ХМАО в соответствии с МДС 81-35.2004г., МДС 81-34.2004г., МДС 81-25.2001г., ГСН 81-05-01-2001г., ГСН 81-05-02-2001г., письмо Госстроя РФ № ВБ-20-409/12 от 10.12.1996г. и № НЗ2189/7 от 27.04.2002г. Сметную документацию предоставить в ценах 2001г., а также сводный сметный расчет в текущих ценах, путем применения индексов к полной стоимости СМР по отраслям. |
| 21 | (Не)государственная экспертиза проектной документации | В установленном порядке получить положительное заключение (не)государственной экспертизы проектной документации (счет оплачивает Заказчик). |
| 22 | Согласование проекта | В установленном порядке выполнить согласования проекта с организациями, эксплуатирующими инженерные сети и выдавшими технические условия на проектирование |
| 23 | Планируемая стоимость конструктива здания | Стоимость 1 м2 в ценах 2001 г. – 9 200 рублей (с учетом благоустройства и инженерных сетей до 1-го колодца). |