ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование и строительство склада готовой продукции на территории ООО «Владимирский хлеб»

г.Юрьев-Польский

| № п/п | Наименование | Предлагаемые решения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Контактное лицо | Голубев Валерий Борисович (49246) 2-13-99 |
| 2. | Наименование объекта | Склад готовой продукции с пристроенным бытовым блоком |
| 3. | Этапы | Проектирование, изготовление, строительство |
| 4. | Размеры здания, м | 30х48 |
| 5. | Количество этажей | 1 |
| 6. | Высота до низа несущих конструкций, м | 5 |
| 7. | Бытовые помещения | Санузел, душевая, гардероб, комната приема пищи |
| 7.1 | Количество работающих | 6 чел |
| 8. | Конструктивные решения |
| 8.1 | фундаменты | Монолитные железобетонные, сборные железобетонные |
| 8.2 | Каркас | Легкие несущие металлоконструкции |
| 8.3 | Наружные стены | Профилированный настил стеновой с полимерным покрытием |
| 8.4 | Кровля | Двухскатная из профилированного кровельного настила с полимерным покрытием |
| 8.5 | Стены и кровля бытовых помещений | сэндвич-панели поэлементной сборки толщиной по теплотехничскому расчету |
| 8.6 | Полы | Бетонные шлифованные с полимерным покрытием (нагрузка на 1 м2 = 2300 кг, мешков = 21шт, 1050кг хранится на 1 паллете, 2 паллеты в высоту, загрузка автокаром) |
| 8.7 | Ворота подъемные | Размер 4х4 м Количество – 3 шт с дебаркадером и пандусом Привод - электрический |
| 8.8 | Двери | ПВХ-профиль согласно требований норм |
| 8.9 | окна | ПВХ-профиль однокамерный, в бытовых помещениях - двухкамерный |
| 8.10 | Отмостка | асфальтобетонная |
| 8.11 | Отделка бытовых помещений | Полы - керамическая плитка Стены, потолки – отделка ГКВЛ Окраска по ГКЛВ |
| 9. | Инженерные коммуникации |
| 9.1 | Внутренняя канализация | Трубы ПВХ, трапы |
| 9.2 | Наружная канализация | Трубы ПВХ, выгребной бетонный колодец |
| 9.3 | Вентиляция | Естественная, принудительная (приточная –принудительная. Вытяжная - на складе и в санузлах) |
| 9.4 | Холодное водоснабжение | Трубы ПП |
| 9.5 | Наружные сети водоснабжения | Трубы ПЭ, L=150м |
| 9.6 | Электроснабжение | От существующей ТП, L=200м |
| 9.7 | Внутреннее электроосвещение | Согласно требований норм |
| 9.8 | Противопожарный водопровод | Согласно требований норм |
| 10. | Пристенный дренаж | Асбоцементные трубы |
| 11. | Благоустройство | Асфальтобетонное покрытие |
| 12. | Цвет | Согласно корпоративной гаммы |
| 13. | Прочие условия | Пищевое производство, хранение мешков с мукой на паллетах. |
| 13.1 | Геологические, топографические изыскания | Есть |