Техническое Задание

На выполнение инженерных изысканий и  разработку проектной документации на           строительство пункта сбора, накопления и размещения твердых бытовых отходов (ТБО) в              с. Петропавловка Воронежской области.

| 1. Основание для проектирования | Долгосрочная областная целевая программа «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010-2014 годы», утвержденная постановлением правительства Воронежской области от 06.07.2010 года № 546. |
| --- | --- |
| 2. Вид строительства | Новое строительство |
| 3. Стадийность проектирования | 1. Этапы изысканий: 1.1 Инженерно-геодезические изыскания: - создание инженерно-топографического плана. 1.2 Инженерно-геологические изыскания: - полевые работы; - лабораторные работы; - камеральные работы; - составление отчета; - получение разрешения на изыскания. 1.3 Инженерно-гидрологические изыскания: - полевые работы; - гидрологические расчеты; - определение параметров водосбора; - определение максимальных и минимальных расходов воды; - составление технического отчета; - составление климатической записки. 1.4 Инженерно-экологические изыскания. 2. Этапы строительства: 2.1 Первый этап предусматривает строительство и введение в эксплуатацию первой очереди пункта сбора, накопления и размещения ТБО, рассчитанной на приём отходов в течение 5 лет с вместимостью площадки размещения (захоронения) отходов производства и потребления – 241 тыс.м3 отходов в неуплотненном состоянии; 2.2 Второй этап предусматривает строительство и введение в эксплуатацию второй очереди пункта сбора, накопления и размещения ТБО, рассчитанной на приём отходов в течение 15 лет с вместимостью площадки размещения (захоронения) отходов производства и потребления – 816 тыс.м3 отходов в неуплотненном состоянии. Проектирование осуществлять с возможностью поэтапного ввода объекта в эксплуатацию, предусматривающее разработку сводного сметного расчета каждого этапа строительства. 3. Получение положительного заключение государственной экологической экспертизы в соответствие с п. 7.2 статьи 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». |
| 4. Основные технико-экономические показатели объекта | 4.1 Вместимость площадки размещения (захоронения) отходов производства и потребления с учетом срока эксплуатации 20 лет составляет в уплотненном состоянии 354 тыс.м3 отходов, в неуплотненном состоянии 1057 тыс.м3 отходов. 4.2 Общая площадь участка- 12,0 га |
| 5. Требования к технологии, режиму работы предприятия | 5.1 Доставка ТБО мусоровозами; 5.2 Технология складирования – размещение твердых бытовых отходов, уплотнение бульдозером, промежуточная и окончательная изоляция грунтом. 5.3 Режим работы – 365 дней в году в светлое время суток. |
| 6. Требования к архитектурно-строительным, обьемно-планировочным и конструктивным решениям | 6.1 Хоззону пункта сбора, накопления и размещения ТБО запроектировать в объеме для минимальной достаточности для эксплуатации объекта 6.2 Предусмотреть: - разгрузочную площадку для мусоровозов; - наличие противофильтрационного экрана; - Наличие дренажной системы для перехвата, сбора и удаления фильтрата; - легкое ограждение по периметру всей территории площадки размещения (захоронения) отходов производства и потребления; - наличие на выезде из пункта сбора, накопления и размещения ТБО контрольно дезинфицирующей установки с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровоза с использованием эффективных дезинфицирующих средств, разрешенных к применению; - на въезде на пункт сбора, накопления и размещения ТБО предусмотреть радиационный и весовой контроль; - предусмотреть устройства и сооружения по контролю состояния поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почвы, уровня шума в зоне возможного влияния пункта сбора, накопления и размещения ТБО; - подъездную дорогу; - временную дорогу к группе карт при картовом складировании отходов; - электроснабжение: на первом этапе электроснабжение осуществляется дизельной электростанцией - систему водоотведения: - водоснабжение предусмотреть от собственной водозаборной скважины - систему водоотведения: - внутренняя система канализации с выгребом; - резервуар или пруд для пожаротушения; - средства механизации для эксплуатации пункта сбора, накопления и размещения ТБО; - предварительное уплотнение отходов на специализированном оборудовании; - рекультивацию площадки размещения (захоронения) отходов производства и потребления после ее закрытия; - возможность размещения отходов производства, допускаемых для совместного складирования с ТБО, на площадке захоронения отходов производства и потребления; - склад отработанных люминесцентных ламп, энергосберегающих ламп и иных отходов 1 и 2 классов опасности для окружающей среды; - устройство водоотводной канавы для перехвата дождевых и паводковых вод; - озеленение по периметру пункта сбора, накопления и размещения ТБО. |
| 7.Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | В составе проекта разработать раздел «Охрана окружающей среды» в соответствии с нормативными документами. |
| 8.Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В проекте предусмотреть санитарно-технические устройства и рекомендации по обеспечению гигиены труда |
| 9. Требование по разработке ИТМ ГО мероприятий по предупреждению ЧС | Согласование проекта в ГУ МЧС РФ по Воронежской области. |
| 10. Требование по разработке проекта | В составе проекта разработать технологическую схему строительства участка складирования ТБО с выделением очередей эксплуатации, расчетом емкости (вместимости) каждой очереди эксплуатации. |
| 11. Состав разрабатываемой документации | Проектная документация должна содержать разделы в соответствии с нормативными документами. Комплектность проектной документации определять Постановлением правительства РФ от 16.02.2008 №87. |
| 12. Сроки разработки и сдачи проекта | 1 ноября 2013года |
| 13. Особые условия | Подрядчик проводит согласование и обеспечивает положительное заключение государственной экспертизы проекта. |