Приложение 1

Техническое задание 
на проектирование строительства   ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка.

- Основание для проектирования: ИПР на 2013 г.

- Район строительства: д.Осиновка, Сосновский район, Челябинская область.

- Перечень проектируемых объектов: ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ.

- Вид строительства: Новое строительство.

- Стадийность проектирования: Рабочая документация.

- Основные технико-экономические показатели:

  - Присоединяемая нагрузка – 15 кВт, 380В.

  - Категория нагрузки – третья;

  - Схема присоединения: ПС Бутаки 110/10 кВ ВЛ-10 кВ №7,ТП-238.

  - Договор на технологическое присоединение  №6100020611  от  29.10.2013г., с  Абдрахимовым Р.Б., технические условия - приложение №2 к договору на технологическое присоединение к электрическим сетям №6100020611-ЦС-7426-ТУ от 30.10.2013г.

- Общие технические решения.

    - Построить ВЛ-0,4 кВ от ТП-238 до объекта проводом расчетного сечения, протяженностью (ориентировочно) – 270м.

    - Марку и тип провода определить проектом.

    - Смонтировать на опоре 0,4 кВ пластиковый герметичный шкаф. Шкаф должен иметь закрывающуюся дверцу с возможностью опломбировки для исключения несанкционированного доступа и  окно для снятия показаний.

    - В шкафу должны быть установлены:

- вводной автоматический выключатель, позволяющий безопасно производить замену счетчика с номинальным током расцепителя, 50А;

-  автоматический выключатель на отходящую линию к потребителю (после электросчетчика) с номинальным током расцепителя, 50А;

- электронный счетчик активной электроэнергии прямого включения с ЖК-дисплеем, класса точности не менее 1, с возможностью передачи данных по радиоканалу и удаленным дисплеем в комплекте (для потребителя) для отображения показаний счетчика электроэнергии.

  - Собственные нужды. Система оперативного тока. Кабельное хозяйство. Освещение.

    - не требуется

  - Защита от перенапряжений. Электромагнитная совместимость. Заземление.

    - не требуется

  - Оперативная блокировка.

    - не требуется

  - Релейная защита и автоматика.

    - не требуется

  - АСТУ.

    - не требуется

  - Телекоммуникации.

    - не требуется

  - АИИС КУЭ.

    - не требуется

  - Строительная часть.

    - не требуется.

  - Землеотводная и разрешительная документация.

    - не требуется

- Особые условия

  - Трасса реконструкции (строительства) объекта характеризуется  наличием следующих усложняющих (особых) внешних факторов, влияющих на трудоемкость работ:

    - Наличие на трассе реконструкции (строительства) усложняющих условий производства работ: под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи.

    - Необходимость применения неразрушающих  методов работ (прокол, продавливание, ГНБ) при прокладке подземных коммуникаций в условиях городской застройки определить проектом

    - Сторона, на которую возлагается комплектование стройки оборудованием: Подрядчик.

    - Необходимость осуществления авторского надзора за строительством: не требуется.

    - Необходимость командирования строителей и монтажников для производства работ: требуется

    - Необходимость выполнения контрольной исполнительной съемки по требованию органов местного самоуправления, кадастровых работ: требуется.

  - Проект должен быть выполнен в полном объеме требований Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, № 145 от 05 марта 2007г., СНиП 11001-95 и ПУЭ издание 7, ГОСТ 21,101-97 в объеме требований «Градостроительного кодекса РФ» (статьи № 47,48).

  - Проект представить в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде на CD или DVD/ Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel, либо в другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате "Гранд Смета". Все бумажные экземпляры смет должны быть сброшюрованы.

  - В разделах проекта предоставлять расчеты и обоснования по выбору оборудования.

  - При разработке технической документации руководствоваться Указателем действующих нормативных документов в ОАО «МРСК Урала» на 2010 год, утвержденным 25.12.2009 г. заместителем генерального директора по техническим вопросам – главным инженером Ю. В. Лебедевым, в том числе СТО 56947007-29.240.10.028-2009 (нормы проектирования).

  - Техническое решение, предварительный выбор оборудования и проект согласовать с Заказчиком, ИА ОАО «МРСК Урала».

  - Согласование проекта с заинтересованными организациями (перечень определяется в ходе проектирования) выполняется проектной организацией.

  - Выполнить проект организации строительства (ПОС). В проекте ПОС представить в обязательном порядке графическую часть в следующем составе: календарный план строительства, строительный генеральный план с определением мест расположения постоянных и временных зданий и сооружений, мест размещения площадок и складов временного складирования, путей перемещения кранов, инженерных сетей и источников обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией. Связью, а также трасс сетей с указанием точек их подключения и мест расположения знаков закрепления разбивочных осей и т.д. согласно Постановлению Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

  - Отразить в проекте ПОСе наличие усложняющих (особых) внешних факторов, влияющих на трудоемкость работ, перечисленных в пункте 8.1 настоящего ТЗ.

- Требования к составлению сметной документации:

  - Сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г, в соответствии с методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных постановлением Госстроя России от 05.03.2004г.

  - Сметную документацию разработать на основе ТЕР-2001г. Челябинской области (редакция 2009г.) с переводом в текущие цены на момент передачи проектно-сметной документации в Государственную вневедомственную экспертизу или Заказчику  базисно-индексным способом на основании квартальных индексов, утвержденных ГК ЕТО Челябинской области по видам работ и ресурсным способом с ценами ресурсов, утвержденными ГК ЕТО Челябинской области.

  - Перечень прочих работ и затрат, включаемых в главу 9 ССР:

  - средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков, согласно статей 255, 263 Налогового кодекса РФ и письму Госстроя РФ № НЗ-3942/07 от18.07.2002 в размере 1% от итогов глав 1-8 ССР;

  - затраты на пусконаладочные работы определяются на основании смет;

  - затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций – определяются расчетом на основе ПОС;

  - командировочные расходы – нормы на выплату суточных в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 729 от 02.10.2002г, расходы на проезд и проживание определяются расчетом;

  - затраты на перебазировку строительно-монтажных организаций – определяются расчетом на основании ПОС.

  - прочие затраты на основании ПОС.

  - При составлении сводного сметного расчёта состав затрат по гл. 9 «Прочие затраты» согласовать с Заказчиком.

  - В главе 10 ССР предусмотреть затраты на содержание Заказчика в размере – 2,14 %.

  - Предусмотреть в главе 12 ССР:

  - затраты на осуществление авторского надзора - 0,2% от итога глав 1-9 ССР;

  - затраты на экспертизу проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

  - При наличии особых условий выполнения работ, снижающих производительность труда (стесненность, вредные условия, высокое напряжение и пр. – пункт 8.1 настоящего ТЗ) и прочих, предусмотренных ПОС, применять коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 и письму Госстроя от 23.06.2004г № АП-3230/06.

  - Стоимость оборудования определить по прайс-листам предприятий-изготовителей в текущем уровне цен, с последующим переводом в уровень цен 2001г используя квартальные индексы Минрегионразвития РФ на стоимость оборудования. При определении сметной стоимости оборудования учесть все необходимые затраты на стоимость запасных частей, тары и упаковки, транспортные расходы, заготовительно-складские расходы в размере согласно п. 4.48-4.66 МДС81-35.2004 с учетом комплектования стройки оборудованием силами подрядной организации.

- Сроки выполнения работ:

10.1. Проект: 2013г.

10.2. Строительство: 2013-2014г.

- Заказчик проекта: Филиал ОАО « МРСК Урала» - «Челябэнерго»

От заказчика:

Заместитель начальника

СТП «ПО ЦЭС»

филиала ОАО «МРСК Урала» -

«Челябэнерго»		          А.В. Сосненко

Согласовано:

Заместитель начальника

ОРТП  ПО «ЦЭС»

филиала ОАО «МРСК Урала» -

«Челябэнерго»		     	Б.В. Ахметов

# Text boxes

|  | Утверждаю: Главный инженер Северного узла производственного отделения Центральные электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала»- «Челябэнерго» ____________________Майер А.А. «___»_____________2013г. |
| --- | --- |