Рекомендации по восстановлению эксплуатационной пригодности при капитальном ремонте

- Выполнить мероприятия по повышению уровня водозащиты:

  - Устройство уширенных (до 1,5м) отмостков;

  - Создать вдоль периметра, по обрезу  подошвы фундаментов здания, противофильтрационную завесу из ряда набивных бетонных столбов глубиной до 2м, диаметром 200мм с шагом 400мм.

- Выполнить усиление грунтов основания цементацией или силикатизацией, смолизацией или термозакреплением.

- Выполнить усиление ленточных фундаментов цементацией или уширением подошвы фундаментов.

- Выполнить общее усиление здании: постановка наружных металлических затяжек-бандажей по периметру здания на уровне перекрытия между (1-м и 2-м этажом): по торцам здания затяжки выполняются из швеллеров №20, по длинным частям здания из металлического «кругляка» диаметром 25 мм с промежуточными фаркопфами, которые обеспечивают контролируемый «натяг» конструкции усиления, создавая необходимое «обжатие» здания по внешнему периметру.

- Ввиду того, что здание школы состоит из школьных корпусов (блоков), объединенных в единое здание, при выполнении предлагаемого общего усиления, необходимо выполнить разрезку здания на замкнутые отсеки (отдельные корпуса) деформационными швами шириной 100 мм путем устройства монолитных железобетонных стен в цоколе и подземной части.