1. Техническое задание

на разработку  «Проектно-сметной документации» на устройство молниезащиты

1. Молниезащиту  в здании Больницы выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.19-2000. Тип  и   категорию молниезащиты определить проектом.

2. Краткие характеристики зданий для разработки проектно-сметной документации устройств молниезащиты:

| № п/п | Здание, этажность | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Степень огнестойкости по ПУЭ | Тип кровли, наличие системы молниезащиты. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Стационар, 2-х этажный | 79,7 | 13,23 | 10,3 | 2 | Стропильная, шатровая с горизонтальным коньком из металлопрофиля |
| 2 | Склад хозяйственных материалов, 1 этаж | 8 | 6 | 5,6 | 2 | Стропильная, двухскатная, шиферная |
| 3 | Детское отделение, 1 этаж | 50,68 | 12,55 | 9,2 | 2 | Стропильная, шатровая с горизонтальным коньком из металлопрофиля. |
| 4 | Пищеблок, кабинет нарколога, прачечная, 2-х этажный | 52,73 | 12,68 | 7,6 | 2 | Плоская, рубероидная -битумная |
| 5 | Гараж, 1 этаж | 24,40 | 15,35 | 3 | 2 | Плоская, рубероидная -битумная |

3. Материалы для изготовления устройств молниезащиты должны соответствовать ГОСТ или ТУ.

4. Соединения элементов молниезащиты выполнить в соответствие с требованиями ГОСТа.

5. В качестве заземлителей системы молниезащиты использовать специально запроектированный контур заземления из горизонтальных и вертикальных электродов, прокладываемых под землёй  по внешнему периметру здания, или иное проектное решение, не противоречащее требованиям нормативных  документов

6. Предусмотреть прокладку шины от заземляющего устройства с вводом в здания детских садов и школы в помещения ВРУ-0,4 кВ и установку ГЗШ.

7. Сопротивление току растекания заземлителей  - определить проектом  на основании требования нормативных документов.

8. Проектная документация должна содержать следующие разделы:

- общая часть (пояснительная записка);

- ссылки на нормативно-техническую базу;

- выбор типа молниезащиты и результаты расчетов зон перекрытия молниеприёмников здания;

- выбор типа и  расчет заземляющего устройства;

-схемы молниезащиты, схемы заземляющего устройства,   варианты реализации с привязкой к элементам конструкции здания и коммуникациям;

- спецификация на применяемые материалы и устройства.

9. Сметный расчёт выполнить в ТЭР в базе 20_____- Нижегородской области.

10. Проектно-сметную документацию выполнить по каждому зданию в 3 экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном варианте.