от «14» июля 2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и монтаж грузового подъемника

| 1. Грузоподъемность, кг | 1000 |
| --- | --- |
| 2. Тип поднимаемого груза | ---- |
| 3. Высота подъема, Н (м) | 7,11 |
| 4. Установка грузоподъемного механизма | на отдельной вынесенной раме на уровне пола верхней остановки с отводными канатоведущими шкивами под канат |
| 5. Установка подъемника (внутри, снаружи здания, в шахте) | внутри |
| 5а. Высота от пола последнего этажа до потолка | 2,369м |
| 6. Габаритные размеры грузовой платформы: |
| а) А – ширина, м | 1,9* |
| б) В – глубина, м | 1,3* |
| в) h- высота ограждения платформы, м | 1,0* |
| 7. Тип грузовой платформы (проходная, не проходная) | погрузка на 3 стороны |
| 8. Наличие откидных бортов: (под тележки) |
| а) Со сторон платформы равной 1300мм | да | 2шт. (Н=0,3м) |
| б) Со стороны платформы равной 1950мм | нет | ------ |
| 9. Двери грузовой платформы со стороны платформы равной 1900мм |
| а). Тип (распашные: сплошное полотно, сетка) | распашные, сетка |
| б) Размер двери (ширина×высота), м | 1,625×1,0* |
| в) Количество | 1 шт. |
| 10. Двери грузовой платформы со стороны платформы равной 1300мм |
| а) Тип ( распашные: сплошное полотно, сетка) | ------ |
| б) Высота двери (по умолчанию по высоте боковой стенке – h1), м | ------ |
| в) Количество | ------ |
| 11. Ограждение грузовой платформы (со стороны 1950мм) |
| а) Материал ограждения (сплошное, сетка) | сетка |
| б) Высота ограждения – h1 , м | 1,0* |
| 12. Обшивка каркаса подъемника (материал) | без обшивки |
| 13. Ограждение с распашными калитками | Заказчик |
| 13а. Количество этажей оборудованных ограждением | 4шт. |
| 13б. Материал ограждения |  |
| 14. Сборка грузовой платформы по условиям монтажа (при изготовлении, на месте установки) | При монтаже |
| 15. Способ и место креплений подъемника: |
| а) Винтовые захваты за оконные проемы | (да/нет) | нет |
| б) Стяжные шпильки сквозь стену (перекрытие) | (да/нет) | нет |
| в) По месту (кронштейнами и анкерами к стене/проему) | (да/нет) | да |
| (Указать наличие выступов, козырьков) | - |
| 16. Количество остановок (расстояние от уровня земли, м) | 4 шт. |
| а) Первая, м. | 0,0 |
| б) Вторая, м. | По месту |
| в) Третья, м | По месту |
| г) Четвертая, м | 7,11 |
| 17. Толщина стены (перекрытия) S, мм | ----- |
| 18. Расположение электрошкафа (на мачте; на стене, др) | На стене, внутри здания, не далее 5м от подъемника |
| 19. Расположение пультов управления |
| а) Стационарное или подвесное | 4 шт., стационарное |
| б) Внутри или снаружи здания | внутри здания |
| 20. Дополнительные блокировки и их назначение: |
| а) Электрозамок дверей ограждения (шахты) (при отсутствии платформы на этаже невозможно открыть дверь ограждения) | (да/нет) | нет |
| б) Блокировка дверей ограждения (шахты) (при открытых дверях невозможно движение платформы) | (да/нет) | 8 шт. (по 2 шт. на этаж) |
| в) Блокировка дверей платформы (при открытых дверях платформы невозможно ее движение) | (да/нет) | 2 шт. |
| г) Блокировка откидного борта (при открытии борта невозможно движение платформы) | (да/нет) | 2 шт. (по 1шт. на борт) |
| 21. Система переговорных устройств | (да/нет) | нет |
| 22. Световая сигнализация на пультах управления: | (да/нет) | да |
| 22а. индикация местонахождения платформы на определенном этаже | (да/нет) | да |
| 22б. индикация открытых элементов (бортов платформы, дверей здания и ограждения | (да/нет) | Да (лампа "ЗАНЯТ") |
| 23. Способ проводки кабелей управления подъемником | По мачтам подъемника |
| 24. Двери ограждения | Заказчик |
| 25. Система управления: | Автоматическая (лифтовая) |
| Требования к монтажу и дополнительным работам |
| - Монтаж подъемника (заказчик/подрядчик) | Подрядчик |
| - Обустройство приямка/фундамента (заказчик/подрядчик) | Заказчик (глубина приямка 200мм) |
| - Обустройство дополнительного металлического пандуса на нижней остановки (заказчик/подрядчик) | Заказчик (при ниличии приямка -Н=50*мм; Без приямка - 250*мм) |
| - Обустройство проемов в перекрытии (заказчик/подрядчик) | Заказчик |
| - Строительная часть (заказчик/подрядчик), в том числе: А) подвесной потолок Б) приямок/фундамент В) дополнительные проходы под канат | Заказчик |
| Заказчик обеспечивает (да/нет): |
| - стационарное подключение электроснабжения подъемника | Заказчик |
| - подвод заземляющего контура | Заказчик |
| - предоставление помещения для хранения инструмента и материала | Заказчик |

*- уточняется на стадии проектирования.

Количество: 1 (одна) шт.