# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку рабочей документации

«Устройство внутреннего газоснабжения газовой котельной 0,7 МВт»

| 1 | Объект | Блочно-модульная автоматизированная газовая водогрейная котельная 0,7 Мвт |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для проектирования | Технические условия ГУП МО «Мособлгаз» |
| 3 | Заказчик | ФКП «НИИ «Геодезия» |
| 4 | Проектная организация | ООО «Спецпусконаладка» |
| 5 | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 6 | Вид строительства | Новое строительство |
| 7 | Назначение объекта | Источник теплоснабжения потребителей ФКП «НИИ «Геодезия» |
| 8 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Технические условия для присоединения ГУП МО «Мособлгаз»; План расположения основного и вспомогательного котельного оборудования блочно-модульной автоматизированной газовой водогрейной котельной 0,7 Мвт, с указанием габаритов котельной и точки ввода газопровода. |
| 9 | Требования к техническим решениям | Технические решения устройства внутреннего газоснабжения котельной должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации; Технические решения устройства внутреннего газоснабжения котельной должны соответствовать требованиям ГУП МО «Мособлгаз»; Газовое оборудование применить фирмы «MADAS» или производства РФ; Разработать ГРУ. |
| 10 | Особые требования | Разработанную рабочую документацию согласовать: Заказчик - ФКП «НИИ «Геодезия»; филиал ГУП МО «Мособлгаз» - СРГ, ПТО; ООО «Газпром межрегионгаз Москва»; ГУП МО «Мособлгаз»; Оперативно вносить изменения в рабочую документацию в соответствии с замечаниями согласующих органов, без дополнительной оплаты. |
|  | Границы проектирования | Ограждающие конструкции котельной |
| 12 | Сроки проектирования | 10 рабочих дней |
| 13 | Состав рабочей документации | Раздел ГСВ «Блочно-модульная автоматизированная газовая водогрейная котельная 0,7 Мвт. Газоснабжение. Внутренние устройства» «Техническое задание на проектирование узла учета газа» |
| 14 | Количество экземпляров рабочей документации, передаваемых Заказчику | 1 экземпляр на электронном носителе, формат .dwg |

Разработал:                                                                           Р.А.Салахов