Параметры нагрузки:

- Вес ВЭУ – 150 кг.

- Диаметр лопастей – 3.8м.

- Количество лопастей – 3.

- Максимальная скорость ветра – 50 м/с (предельная горизонтальная нагрузка до 14 кН).

- Местоположение ВЭУ – Подмосковье, 20 км. Новорязанского шоссе.

Параметры мачты:

- Высота мачты – 15 метров.

- Излом мачты при подъеме/спуске – на высоте 0.5 м от земли.

- Сечение мачты – труба полая. Стандартный металлопрокат бесшовных горячекатаных труб.

Соединение элементов – болтовое, посредством стандартных приварных  фланцев.

- Жесткая заделка в нижней опоре мачты.

- Радиус оттяжек – 3м.

- Количество секций – 3х120град на 2 уровня или 4х90град на 2 уровня. Высота лацменного узла верхнего уровня – не выше 12 м.

- Трос оттяжек стальной из ряда DIN 3055.

Требования к расчету (с приложением расчетной схемы):

- Ветровая динамическая нагрузка.

- Расчет оттяжек, определение сечения. Нелинейный расчет.

- Расчет ствола мачты, определение сечения.

- Расчет на устойчивость.

- Узловая нагрузка, расчет болтовых соединений на разрыв.

- Нагрузка на анкеры.

- Нагрузка на оттяжки и ствол от обледенения.