# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Корректировка проектной и рабочей документации

блочно-модульной автоматизированной газовой водогрейной котельной 0,68 МВт.

| № п/п | Перечень данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |
| 1.1 | Объект | Автоматизированная газовая водогрейная котельная 0,6 МВт. |
| 1.2 | Основание для проектирования | Уточняется при заключении договора |
| 1.3 | Заказчик | Уточняется при заключении договора |
| 1.4 | Проектная организация | ООО «Спецпусконаладка» |
| 1.5 | Стадийность проектирования | Проектная документация (ПД) и Рабочая документация (РД) |
| 1.6 | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.7 | Назначение объекта | Теплоснабжение ДОУ на 150 мест с плавательным бассейном |
| 1.8 | Категория потребителей по надежности теплоснабжения | II категория |
| 1.9 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | ГПЗУ. Схема планировочной организации земельного участка. Результаты инженерных изысканий на участке строительства Объекта. Технические условия на присоединение Объекта (котельной) к сетям инженерно-технического обеспечения. Разделы проектной и рабочей документации блочно-модульной автоматизированной газовой водогрейной котельной 0,68 МВт в электронном или бумажном виде. |
| 1.10 | Состав работ | Внести корректировки в указанные ниже разделы проектной и рабочей документации; |
| 1.11 | Состав проекта | ПЗ. Пояснительная записка. АР. Архитектурные решения. КР. Конструктивные и объемно-планировочные решения. ЭМ. Система электроснабжения. ВК. Система водоснабжения и водоотведения. ОВ. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. СС.ОПС. Сети связи. Охранно-пожарная сигнализация. СС.СОТ. Сети связи. Система охранного телевидения. ГСВ. Газоснабжение. Внутренние устройства. ГСН. Газоснабжение. Наружные сети. УУГ. Техническое задание на узел учета газа. ТМ. Тепломеханические решения котельных. АТМ. Автоматизация комплексная. ПОС. Проект организации строительства. ООС. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. СЗЗ. Организация санитарной защитной зоны. МПБ. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. БЭО. Требования к обеспечению безопасности эксплуатации объектов капитального строительства. ГОЧС. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| 1.12 | Сроки проектирования | Уточняются при заключении договора |
| 1.13 | Границы проектирования | Ограждающие конструкции здания котельной |
| 1.14 | Требования к оформлению и выдаче документации | 1. Проектную и рабочую документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации». 2. Оформленная документация выдается в формате .dwg - 1 экземпляр на электронном носителе. |
| 2. Корректировка проектных решений |
| 2.1 | ПЗ. Пояснительная записка. | Корректировка раздела в соответствии с актуальными исходными данными. |
| 2.2 | АР. Архитектурные решения. | Максимально сохранить архитектурные решения исходного проекта. Корректировка выполняется при изменении объемно-планировочных и технологических решений. Предусмотреть установку забора вокруг котельной с воротами для проезда автотранспорта (в т.ч. пожарного). |
| 2.3 | КР. Конструктивные и объемно-планировочные решения. | Корректировка выполняется при изменении технологических решений (места присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения и т.п.) и для устранения недостатков (мостики холода, узлы крепления, раскладка сэндвич-панелей и т.д). |
| 2.4 | ЭМ. Система электроснабжения. | Корректировка выполняется при изменении технологических решений (замена оборудования и т.д) |
| 2.5 | ВК. Система водоснабжения и водоотведения. | Корректировка выполняется при изменении технологических решений (замена оборудования, изменение мест присоединения и т.д) |
| 2.6 | ОВ. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. | Корректировка выполняется при изменении технологических решений. |
| 2.7 | СС.ОПС. Сети связи. Охранно-пожарная сигнализация. | Не выполняется |
| 2.8 | СС.СОТ. Сети связи. Система охранного телевидения. | Не выполняется |
| 2.9 | ГСВ. Газоснабжение. Внутренние устройства. | Корректировка выполняется в соответствии с актуальными исходными данными, с учетом технических условий ГУП МО «Мособлгаз». Предусмотреть устройство ГРУ. |
| 2.10 | ГСН. Газоснабжение. Наружные сети. | Раздел разрабатывается в соответствии с техническими условиями на присоединение ГУП МО «Мособлгаз» |
| 2.11 | УУГ. Техническое задание на узел учета газа. | Корректировка выполняется с учетом требований ГУП МО «Мособлгаз» и «Газпром межрегионгаз Москва». |
| 2.12 | ТМ. Тепломеханические решения котельных. | Максимально сохранить технологические решения исходного проекта. Корректировка выполняется на основание проверочных расчетов (тепловой сети, подбор насосов, проверка диаметров). |
| 2.13 | АТМ. Автоматизация комплексная. | Максимально сохранить технологические решения исходного проекта. Корректировка выполняется при изменении технологических решений. |
| 2.14 | ПОС. Проект организации строительства. | Корректировка выполняется в соответствии с актуальными исходными данными. |
| 2.15 | ООС. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. | Корректировка раздела в соответствии с актуальными исходными данными, с учетом требований нормативной документации. |
| 2.16 | СЗЗ. Организация санитарной защитной зоны. | Корректировка раздела в соответствии с актуальными исходными данными, с учетом требований нормативной документации. |
| 2.17 | МПБ. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. | Корректировка раздела в соответствии с актуальными исходными данными, с учетом требований нормативной документации. |
| 2.18 | БЭО. Требования к обеспечению безопасности эксплуатации объектов капитального строительства. | Не выполняется. |
| 2.19 | ГОЧС. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Корректировка раздела в соответствии с актуальными исходными данными, с учетом требований нормативной документации. При необходимости получить технические условия МЧС и выполнить согласования. |
| 3. Дополнительные требования |
| 3.1 | Согласования, экспертиза | Осуществлять самостоятельно и за свой счет внесение изменений в проектную и рабочую документацию в соответствии с замечаниями согласующих органов и экспертизы. |