Техническое задание.

Обследование двухэтажного здания офиса в г. Звенигород МО.

| № | Перечень основных данных и требования | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект | Двухэтажное здание. Размер в плане 15х25м. два этажа высотой 4м, без подвала. Крыша скатная |
| 2 | Наименование работ | Обследование с целью установления состояния строительных конструкций здания и разработка проектных решений по усилению аварийного участка наружной стены обследуемой части здания |
| 3 | Состав выполняемых разделов документации | Обмерные чертежи части здания 2. Инженерные обследования конструкций части здания ( 1.Изучение технической документации по объекту – паспорт БТИ 2.Обследование фундаментов в открытых грунтах (с шурфлением). 3. Стены, внутренние отдельно стоящие опоры, перегородки (с определение фактической прочности). 4. Перекрытия (с определение фактической прочности 5.Лестницы (с определение фактической прочности). 6. Фермы и стропила (с определение фактической прочности). 7. Кровля. 3. Конструктивные решения на восстановление авариный участков стены и других обнаруженных дефектов |
| 4 | Требования к разделу | 1.Изучение объекта в натуре, подбор и анализ технической документации инженерно-геологические изыскания по необходимости. 2. Освидетельствование конструкций в натуре: 2.1. определение конструктивной схемы здания и соответствии проектному решению ( если имеется в наличии). 3. Составление карт и ведомостей дефектов с общими указаниями по их устранению. 4. Выполнение проверочных расчетов конструкций с учетом действительных механических характеристик материалов. 5. Разработка рекомендаций по дальнейшей безаварийной эксплуатации зданий. 6. Составление заключения о соответствии основных несущих конструкций нормам и требованиям действующих СНиП. Характеристика обследуемой части здания : число этажей -2, строительный объем 2 950 м3, общая площадь 750 м2. Здание 1953 г постройки Материал конструкций: Стены- кирпич; Перекрытия –ж/б |
| 5 | Предварительное обследование | Показало течи крыши, возможные деформации основания, расслоение фрагментов наружной стены и колонн (часть наружной стены шириной 3м и четыре пилона), |
| 6 | Требования к вариантности проектирования | Вариантное проектирование мероприятий по усилению не требуется |