Техническое задание

на проектирование котельной производительностью 64кВт

Проектирование выполняется в соответствии с требованиями:

- СНиП II-35-76 «Котельные установки»

- ПРАВИЛА устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338 К (115°С)

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»

- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

- СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»

- ПБ систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03

- ПУ и Э трубопроводов пара и горячей воды ПБ 10-573-03

- СП 41-104-2000 Автономные источники теплоснабжения

- СП 41-101-95 Проектирование тепловых пункт

| № п/п | Перечень требований | Данные по проектируемому объекту |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие положения |
|  | Основание для проектирования | Техзадание заказчика |
| 4. | Вид строительства | Новое строительство |
| 5. | Стадийность проектирования | РП |
| 6. | Сроки проектирования | Начало: по договору |
|  |  | Окончание: по договору |
| 7. | Сроки строительства: | Начало: по договору |
|  |  | Окончание: по договору |
| 8. | Цель строительства | Обеспечение зданий и сооружений бесперебойным снабжением тепловой энергией |
| 9. | Назначение и мощность котельной | 64кВт |
| 10. | Основное топливо | Природный газ, теплотворн. способн. Q = 7974 ккал/нм3. |
| 11. | Резервное топливо | Природный газ, теплотворн. способн. Q = 7974 ккал/нм3. |
| 12. | Аварийное топливо | Не предусматривается. |
| 13. | Категория потребителя тепла по надежности теплоснабжения | Вторая. |
| 14. | Состав разделов проектно-сметной документации. | 1. Пояснительная записка- ПЗ |
|  |  | 2. Тепломеханическая часть - ТМ |
|  |  | 3. Расчёт дымовой трубы |
|  |  | 4. Внутреннее газоснабжение – ГСВ |
|  |  | 5. Автоматика комплексная и КИП |
|  |  | 6. Электроснабжение и освещение – ЭМ и ЭО |
|  |  | 7. Пожарно-охранная сигнализация – ОПС |
| 15. | Основное оборудование | 1.Котел Buderus – 2компл. |
|  |  | 2.Горелка, мультиблок Riello – 2компл. |
| 16. | Топливоснабжение | Наружный газопровод от точки подключения к котельной в объем проектирования не входит. |
|  | Электроснабжение | Два независимых ввода. |
| 17. | Система канализования | Заказчик обеспечивает котельную канализацией с отводом стоков в наружную сеть. |
| 18. | Границы проектирования | Наружные стены котельной. |
| 19. | Вид котельной | Отдельно стоящая |
| 20. | Обслуживание котельной. | Без постоянного присутствия персонала |
| 21. | Согласование проекта | Привязка на Генплане объекта - силами Заказчика |
| 2. Исходные данные для проектирования |
| 22. | Распределение тепловой нагрузки | Максимальная тепловая нагрузка отопления (теплоноситель по графику 80 -60°С) – 60 кВт |
| 23. | Характеристика теплосети в отопительный период | Контур теплосети: |
|  |  | Давление воды в подающем трубопроводе (на выходе из котельной) – 2,5кг/см2 |
|  |  | Давление воды в обратном трубопроводе (на входе в котельную) ) – 2,0кг/см2 |
| 24. | Тип подключения потребителей тепла | Система отопления - погодозависимая (без теплообменника) |
| 25. | Характеристика сети холодной воды | Минимальное давление - 1кгс/см2 |
|  |  | Максимальное давление - 4 кгс/см2 |
| 26. | Узлы учёта: |  |
|  | Электроэнергии | - не коммерческий. |
|  | Газ | - согласно требованиям ТУ выданным газоснабжающей организацией; - в соответствии с нормами. |
| 27. | Дымовая труба | Из нержавеющей стали, в теплоизоляции |
| 28. | Исходно-разрешительная документация, представляемая Заказчиком. | Данные по виду выделяемого топлива и комплект документов разрешающих использование газа: |
|  |  | Согласования с газораспределительной организацией о технической возможности подачи газа; |
|  |  | Технические Условия на газификацию |
|  |  | Техническое Задание по учету газа |
|  |  | Решение районной администрации об отводе земельного участка под строительство, |
|  |  | Постановление районной администрации о проектировании и строительстве, |
|  |  | ТУ на присоединение к внешним инженерным сетям и к коммуникациям: |
|  |  | электроснабжение (Энергоснабжающая организация); |