Техническое задание

на разработку рабочей документации проекта

капитального ремонта лечебного корпуса  государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан

| №п/п | Перечень данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общие данные |
| 1.1. | Основание для проектирования | Распоряжения правительства Республики Башкортостан от 22.05.2014г. №484-р. |
| 1.2. | Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан |
| 1.3. | Проектная организация |  |
| 1.4. | Местоположение объекта | Республика Башкортостан |
| 1.5. | Наименование проектируемого объекта | «Капитальный ремонт лечебного корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан» |
| 1.6. | Сведения об объекте | Здание лечебного корпуса 3-х этажное с подвалом расположено на существующей территории больницы. |
| 1.7. | Вид строительства | Капитальный ремонт. |
| 1.8. | Источник финансирования строительства |  |
| 1.9. | Стадийность проектирования | Одна стадия: Рабочая документация. |
| 1.10. | Уровень ответственности (СНиП 2.01.07-85, прилож. 7) | II уровень |
| 1.11 | Исходные данные для проектирования | Полный сбор исходных данных выполняется проектной организацией в объеме необходимом для разработки проектной документации. Документация от Заказчика: - технический паспорт здания по ул. Комарова, 2 (в объеме необходимом для проектирования); - информация по точкам подключения к ТП-108 предоставляется по требованию в произвольной форме. - информация по электропотребителям вновь разрабатываемым проектам по системам вентиляции, кондиционирования, охранно–пожарная сигнализация, система пожаротушения, система учета и контроля доступа, комплексная система технической безопасности предоставляется отдельно после заключения контракта. В случае потребности получения дополнительных технических условий в процессе работы, необходимых для выполнения проектных работ запросить в соответствующих эксплуатационных организаций или служб, с последующим согласованием проекта. |
| 2. Основные требования к проектным решениям |
| 2.1. Архитектурные и технологические требования |
| 2.1.1. | Классификация объекта в соответствии со СНиП 31-06-2009, приложение «А» (функциональная пожарная безопасность п.2.1.1). | Ф 1.1. |
| 2.1.2. | Объемы проектных работ по архитектурно-строительной и технологической частям | Выполнить частичную перепланировку помещений (второго и третьего этажа лечебного корпуса) общей площадью 2 969 м2 , отвечающих требованиям действующих нормативных документов по проектированию и эксплуатации, как-то: СНиП, СанПиН, ПУЭ, ГОСТ и др., предварительно согласовав с заказчиком, службами санэпидемнадзора и роспотребнадзора (при необходимости). |
| 2.1.3. | Требования к медицинскому оборудованию | Оборудование импортное и отечественное. Согласно перечня медицинского оборудования, предоставляемого заказчиком. |
| 2.1.4. | Требования к внутренней отделке помещений | Внутреннюю отделку помещений объекта выполнить согласно требованиям СНиП, СанПиН, ГОСТов и других действующих нормативных документов по проектированию и эксплуатации в зависимости от назначения помещений. |
| 2.1.5. | Требования к наружной отделке фасадов здания и благоустройству | Наружная отделка фасада и благоустройство существующей территории настоящим техническим заданием не предусматривается. |
| 2.2. Инженерное обеспечение объекта |
| 2.2.1. | Требования к разработке отдельных разделов проекта | Проект капитального ремонта лечебного корпуса ГБУЗ РБ Благовещенская центральная районная больница должен быть выполнен в объеме следующих разделов: - архитектурно-строительные решения; - технологические решения; - отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (при необходимости); - внутреннее холодное и горячее водоснабжение, хозяйственно-бытовой канализации; - система электроосвещения, силового электрооборудования; - автоматизация вентиляционных систем; - пожарная и охранная сигнализация, и оповещение о пожаре; -сметной документации к разрабатываемым разделам. При этом разрабатываемый проект должен быть увязан с имеющимся у заказчика проектом капитального ремонта первого этажа и подвала лечебного корпуса по всем разделам. |
| 2.2.2. | Необходимость разработки проекта наружных инженерных сетей | Разработка проекта наружных сетей: теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, слаботочных сетей настоящим техническим заданием не предусматриваются. |
| 3. Дополнительные требования |
| 3.1 | Необходимость выполнения обмерных работ | Выполнить обмерные работы в объеме, необходимом для разработки проекта капитального ремонта (выполняется подрядчиком). |
| 3.2 | Указания о необходимости выполнения разделов охраны окружающей среды, ИТМ ГО и ЧС | Настоящим техническим заданием выполнение разделов охрана окружающей среды, ИТМ ГО и ЧС не предусматриваются. |
| 3.3 | Требование по предоставлению исходно-разрешительной документации и необходимых технических условий | Исходно-разрешительная документация и необходимые технические условия заинтересованных организаций предоставляются заказчиком в объеме, необходимом для разработки проекта. |
| 3.4 | Требования по выполнению авторского надзора | Авторский надзор выполняется по отдельному договору (контракту) по согласованию с заказчиком |
| 3.5 | Требования по составлению сметной документации | Проектом предусмотреть составление локальной, объективной сметы и сводного сметного расчета в ценах 2001г. |
| 3.6 | Количество экземпляров, выдаваемой заказчику проектно-сметной документации | В четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе (компакт-диск): графическая часть в формате PDF, текстовая часть в формате Word, смета в формате Excel. |
| 3.7 | Сроки разработки проектно-сметной документации | Начало: с момента подписания договора, предоставления исходно-разрешительной документации и необходимых технических условий. Окончание: 30 календарных дней после начала работы. |