ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание

на оказание услуг по разработке проектной документации

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Перечень объектов благоустройства территории кладбищ |
| 2 | Наименование объекта | дополнительный земельный участок кладбища площадью 109190 кв.м |
| 7 | Стадийность проектирования | Проектная документация (с разработкой рабочей документации). Состав проекта: 1) общие данные 2) ситуационный план 3) схема функционального зонирования 4) схема дорожной сети; 5) разбивочный план площадки 6) план организации рельефа, дренаж 7) план дорожных покрытий, 8) конструкции дорожной одежды, 9) схема благоустройства территории, 10) схема электроснабжения, 11) фрагмент разбивки квартала 12) смета на СМР |
| 8 | Основные цели инвестиционного проекта | Обеспечение города местами захоронений в соответствии с нормативными документами: - МДС 31-10.2004; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; - СанПиН 2.1.2882-11. Разработать эскизы, проектную и рабочую документацию с разбивкой на функциональные зоны с учетом имеющейся инфраструктуры существующего кладбища |
| 9 | Проектная организация | Физическое или юридическое лицо, соответствующее требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-строительное проектирование |
| 10 | Требования к вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| 11 | Особые условия строительства | Обеспечить максимальное количество мест захоронений с учетом требований нормативных документов, приведенных в п.8. |
| 12 | Основные показатели объекта | Площадь участка 109190 кв.м |
| 13 | Требования к проведению инженерных изысканий | Выполнить инженерные изыскания в составе: Инженерно- геодезические Инженерно-геологические |
| 14 | Технические требования к проектным решениям и составу выполняемых работ | В соответствии с Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| 15 | Указания по определению сметной стоимости | Выполнить в базовом уровне цен 2001 г. с пересчетом в текущий уровень цен с применением региональных индексов, действующих на момент составления сметной документации. В случаях отсутствия единичных расценок на ТЕР-2001, использовать сборники ФЕР-2001 с привязкой соответствующих единичных расценок к региону строительства базисными поправочными коэффициентами по элементам затрат (основание-«Межрегиональный сборник коэффициентов перерасчета сметной стоимости СМР по субъектам РФ», действующими по состоянию на квартал, предшествующий выпуску проектной документации). В сводных сметных расчетах предусмотреть в главе 1 - затраты на подключение нагрузок инженерных сетей по запрашиваемым техническим условиям |
| 16 | Сроки выполнения | до 15.12.2014 г. |
| 17 | Очерёдность строительства |  |
| 18 | Требования к защитным сооружениям | Не требуется |
| 19 | Снос строений | Не требуется |
| 20 | Требования по восстановлению (рекультивации) земельного участка | Не требуется |
| 21 | Требования ГО и ЧС | Не требуется |
| 22 | Согласование проектной документации | Согласовать со службами, выдавшими ТУ, ГУАиГ, УБТ Администрации г. Ижевска |
| 23 | Требования к внешним транспортным коммуникациям и инженерному обеспечению | 1. Обеспечение сооружений комплекса электроэнергией предусмотреть по техническим условиям, представляемыми Заказчиком 2. Предусмотреть устройство автомобильных подъездов с учетом существующих дорог кладбища |
| 24 | Состав исходных данных, выдаваемых Заказчиком | 1. Разрешительная документация по отводу земли под проектирование; 2. Особые требования органов госнадзора к земельному участку (границы участков смежной застройки); 3. Технические условия на подключение к инженерным коммуникациям (электроэнергия); 4. Технические условия от ГИБДД на присоединение к существующим автодорогам; 5. Схема границ проектируемого объекта |
| 25 | Количество экземпляров проектной документации | Проект передается заказчику в сброшюрованном виде в 4-х экз. и в электронном виде |
| 26 | Наличие допуска СРО | Требуется |