Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектной документации на устройство газовой автоматической установки пожаротушения

1.  Общие требования

1.1. Предметом контракта является выполнение работ по разработке проектной документации на устройство газовой автоматической установки пожаротушения в здании государственного учреждения – Отделения пенсионного фонда российской Федерации (далее – выполнение работ).

1.2. Место выполнения работ: по месту нахождения Исполнителя.

1.3. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, согласно таблице:

Таблица

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Содержание требований и исходных данных |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цель выполнения работ по разработке проектной документации на устройство газовой автоматической установки пожаротушения. Цель использования результатов работ. | Составление проектной документации. Цель использования результатов работ: Устройство газовой автоматической установки пожаротушения в здании государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – устройство ГАУПТ) |
| 2. | Краткая характеристика здания – далее Объект | Здание – 7-этажное, кирпичное из композитного материала «Alpolik» Материал несущих стен - кирпич Помещение, в котором предполагается устройство ГАУПТ расположено на 5 этаже, имеет площадь 32 кв.м., предназначение- серверная комната. Место расположения Блока центрального процессорного «Рубеж-08» (БЦП) – 5 этаж, пункт управления системами обеспечения безопасности (ПУСБ). Место выдачи сигналов системы и управления системой - посты охраны, обеспеченные круглосуточным дежурством, естественным и искусственным освещением, телефонной связью, расположенные на первом этаже здания. |
| 3. | Виды выполняемых работ | Разработка проектной документации на устройство ГАУПТ с подключением к БЦП «Рубеж-08» (далее – Система). |
| 4. | Требования по условиям эксплуатации | Оборудование Системы, устанавливаемое в помещении объекта, должно быть устойчивым к внешним воздействиям в нормальных условиях эксплуатации (температура +5 ÷ +35 град. С, влажность до 70% без конденсации). |
| 5. | Требования по технике безопасности и охране труда | Принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям экономических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочей документацией мероприятий. Устанавливаемое на объекте оборудование должно быть безвредно для здоровья лиц, имеющих доступ на объект. |
| 6. | Требования к проектной документации | Проектная документация должны быть разработана в соответствии: - с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». |
| 7. | Требования по устройству ГАУПТ | Проектной документацией должно быть предусмотрено: - система ГАУПТ должна обеспечивать непрерывную круглосуточную работу; - технические средства системы отнести к 2 категории потребителей электроэнергии, согласно ПУЭ. Электроснабжение проектируемых установок и оборудования обеспечивает Заказчик; - резервное питание технических средств системы обеспечивается от источников питания на 12В, которые должны быть предусмотрены в проект; - защитное заземление (зануление) электрооборудования проектируемых установок должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, и технической документацией заводов изготовителей оборудования; - защитное заземление (зануление) электрооборудования проектируемых установок и оборудования обеспечивает Заказчик; - разводку кабельных сетей выполнить за подвесным потолком; - шлейфы сигнализации в помещениях проложить в коробах, предусмотрев их зашиту от механических повреждений; - разводка слаботочных сетей должна быть выполнена отдельно от силовых сетей; - система должна иметь возможность ее дальнейшего расширения; - извещатели устанавливать, исходя из зон их действия и удобства обслуживания; |
| 8. | Требования к функциональности устройства ГАУПТ | Предусмотреть: - блокировка системы автоматического пожаротушения должна производиться при открытии двери в защищаемое помещение; - на входе и выходе в защищаемое помещение необходима установка светящихся табло, предупреждающих о защите данного помещения системой автоматического пожаротушения; - запуск системы автоматического пожаротушения должен производиться не менее чем от двух пожарных извещателей; - система автоматического пожаротушения должна извещать людей, находящихся в помещении, о запуске и обеспечивать необходимое время для эвакуации людей из защищаемого помещения; - при отключении электроэнергии система автоматического пожаротушения должна автоматически переключиться на резервное питание; - система автоматического пожаротушения должна полностью исключать ложные срабатывания (как от внешних, так и от внутренних факторов). |
| 9. | Исходные данные для проектирования | Выполнение работы по разработке проектной документации на устройство газовой автоматической установки пожаротушения в здании государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по осуществляется по следующим схемам, предоставляемым Заказчиком: - План этажа Объекта. |
| 10. | Перечень документов, представляемых Исполнителем Заказчику | Организация разработчик по окончании выполнения работ представляет организации заказчику - комплект документации, состоящий из: - комплекта рабочих чертежей проекта по устройству ГАУПТ в соответствии с настоящим Техническим заданием; - пояснительную записку к комплекту рабочих чертежей; - спецификацию устанавливаемого оборудования; - задания, выдаваемые организацией разработчиком организации Заказчику (при необходимости). Проектную документацию представить: - в 3-х экземплярах – на бумажном носителе; - в 1-м экземпляре – в электронном виде. |
| 11. | Авторский надзор | Не требуется |

1.4. Исполнитель при выполнении работ должен руководствоваться следующими нормативными документами:

- ГОСТ Р 52436-2005 Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной        сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 53704-2009 Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования.

- РД 78.145-93 МВД России. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

- РД 78.36.004-2005 МВД России. Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны.

- Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

- СП 3.12130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

- СП 5.12130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

- СП 6.12130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

- ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».

- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения».

- РД 25.952-90 Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно- пожарной сигнализации. Порядок разработки задания и проектирование.

- ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий».

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

1.5. Исполнитель несёт ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая результаты выполненных работ и недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации Объекта.