ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту:

«Реконструкция части I этажа здания общежития

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| Наименование проектируемого объекта | «Реконструкция части I этажа здания общежития |
| Заказчик | Профессиональный лицей № 2 |
| Источник финансирования | Средства бюджетного учреждения |
| Вид строительства | Реконструкция |
| Стадийность проектирования, состав документации | Одна стадия – «Проектная документация». Состав и содержание разделов проектной документации принять согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». |
| Особые условия строительства | Сейсмичность площадки строительства – 8 баллов. Зона распространения вечномерзлых грунтов. |
| Назначение и основные технико-экономические показатели объекта | Реконструкция части I этажа здания общежития с размерами 19,0 х 13,5 м для размещения служебных кабинетов и пристройкой одноэтажного здания входной группы с ориентировочными размерами 8,0 х 6,0 м. Размеры проектируемой пристройки уточнить при проектировании. |
| Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания, условиям блокировки, отделке здания | Запроектировать перепланировку помещений части I этажа здания общежития для размещения служебных кабинетов. Проектом предусмотреть пристройку помещения входной группы с размещением в пристройке помещения службы охраны, турникета и оборудования контроля доступа. Предусмотреть мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения в реконструируемые помещения. Планировку проектируемых помещений осуществить в соответствии со схемой (Приложение № 2), материалы для их отделки дополнительно согласовать с заказчиком. |
| Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций. | Конструкции существующего здания – в соответствии с техническим отчетом о выполненных обмерных работах и визуальных инженерных обследованиях строительных конструкций здания; В реконструируемой части здания предусмотреть: - замену деревянных оконных заполнений на стеклопакеты в переплетах из ПВХ профиля в соответствии с теплотехническим расчетом; - перегородки – из керамзитобетонных камней; - двери входные – стальные, двери внутренние – в соответствии с назначением помещений; - при необходимости предусмотреть утепление наружных стен в соответствии с теплотехническим расчетом; Конструкции пристройки: Фундаменты – в соответствии с материалами инженерно-геологических изысканий; Наружные, внутренние стены и перегородки – из керамзитобетонных камней; предусмотреть утепление наружных стен в соответствии с теплотехническим расчетом; Покрытие – железобетонное; Кровля – односкатная из металлочерепицы; Окна – стеклопакеты в переплетах из ПВХ профиля в соответствии с теплотехническим расчетом, выполненным Проектировщиком; Двери: входные – стальные, двери внутренние – в соответствии с назначением помещений; Материалы для наружной и внутренней отделки дополнительно согласовать с заказчиком. Проектная документация должна полностью отвечать климатическим и иным условиям района строительства. |
| Основные требования к технологическому и инженерному оборудованию. | Технологические решения дополнительно согласовать с заказчиком. Внутренние инженерные сети разработать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Предусмотреть системы отопления и вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения с их присоединением к сетям инженерного обеспечения основного здания. При проектировании предусмотреть устройство внутренних инженерных коммуникаций из следующих материалов: Сети электроснабжения – в соответствии с ПУЭ, 7 издание; Сети отопления, горячего и холодного водоснабжения – из полипропиленовых труб; Приборы отопления – биметаллические (стале-алюминиевые) радиаторы; Сети канализации – из ПВХ труб. Предусмотреть приборы коммерческого учета электроэнергии, холодной и горячей воды. Реконструкция наружных сетей инженерного обеспечения не предусматривается. |
| Требования к генеральному плану | Генеральный план проектируемого объекта увязать с существующим. Предусмотреть парковку для служебного и личного автотранспорта в соответствии с нормами проектирования. |
| Требования к качеству проектных работ | Проектные работы должны выполняться согласно действующим строительным нормам и правилам с учетом требований противопожарных, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Оформление проектной документации выполнить в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), а также государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД). |
| Требования к сметной документации | Сметную документацию выполнить в базисном уровне цен по Территориальным единичным расценкам (ТЭР) на 01.01.2001г. и в текущем уровне цен с применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат по состоянию на дату выдачи проектной документации. |
| Основные требования к внутренней отделке | Внутреннюю отделку предусмотреть в соответствии с назначением помещений и объекта в целом, в соответствии с СанПиН, СНиП и другими действующими нормативными документами. Цветовые решения отделки помещений согласовать с Заказчиком. |
| Требования пожарной безопасности | При выполнении работ учитывать требования пожарной безопасности, в том числе требования Федерального закона Российской Федерации № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| Требования к проектной /рабочей и сметной документации | Документацию разработать в соответствии с Законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства с обязательным применением национальных стандартов и сводов правил, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.10 г. № 1047-р, в объёме, необходимом для получения положительного заключения государственной экспертизы. Состав и содержание разделов проектной и рабочей документации принять согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 (ред. от 13.04.2010 № 235) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ 21.1101-2009 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации» и другим действующим нормативным документам в области проектирования. Сметная документация предоставляется в формате Excel, а также программный файл для конвертации в формате АРПС. Чертежи проектной документации должны быть выполнены в формате файлов программы Adobe Reader (.pdf), AutoCAD и Microsoft Word (.doc). |
| Экспертиза проектной документации | Осуществляется Заказчиком с привлечением проектировщика для решения технических вопросов. Оплата экспертизы производится Заказчиком. Устранение выявленных экспертизой ошибок – за счет проектировщика. |
| Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Проектировщику перед началом проектных работ | - выкопировка; - технический паспорт здания; - технический отчет о выполненных обмерных работах и визуальных инженерных обследованиях строительных конструкций части здания; - технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий; - технический отчёт по результатам топографо-геодезических изысканий; - технический отчёт по результатам инженерно-экологических изысканий; Получение других исходных данных, необходимых для проектирования, осуществляются Исполнителем работ. |
| Требование по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Проектная организация передает Заказчику проектную документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе, дополнительно предоставляется сметная документация на электронном носителе – в программном комплексе АВС и в формате Excel. |
| Сроки проектирования | С момента заключения Договора до 20 декабря 2014 года. |

Приложение: 1. Схема существующей планировки помещений;

2. Схема планировки помещений после реконструкции;

3. Выкопировка;

4. Инженерные изыскания.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Схема существующей планировки помещений

Приложение № 2 к Техническому заданию

Схема планировки помещений после реконструкции

| ЗАКАЗЧИК: Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Магаданской области «Профессиональный лицей № 2» |  | ПРОЕКТИРОВЩИК: |
| --- | --- | --- |
| И.о. директора _____________А.П. Толстопятова м.п. |  | ____________ м.п. |

Выкопировка