Исходные данные для проектирования мачтового устройства.

Мачтовое устройство необходимо для организации устойчивого обмена по радиоканалу между элементами радиосистемы передачи извещений «Струна-5М» (НПФ «Интеграл+», г. Казань), установленными на ПЦО (блок пультовый универсальный) в проектируемом здании по ул. Чапаева, 117 и на территории г. Белгорода (ретрансляционное оборудование).

Блок пультовый универсальный (БПУ) РСПИ «Струна-5М»:

- диапазон рабочих частот 146 - 174 МГц;

- антенна коллинеарная типа I-300MV(MU) «ANLI», крепится на мачтовом устройстве. Высота установки антенны над уровнем земли должна быть больше средней высоты застройки в зоне действия системы. Антенну необходимо размещать на удалении от металлических и железобетонных конструкций. Подключение антенны к БПУ  осуществляется кабелем диаметром 10мм по внешней изоляции (RG-213). Длина кабеля не более 40 м. Используются разъемы BNC или UNF. Антенно-мачтовое устройство и корпус БПУ должны быть надежно заземлены. Значение сопротивления между заземляющим болтом и контуром заземления не должно превышать 0,05 Ом;

- КСВН –не более 1,3.

Место установки БПУ – помещение ПЦО в проектируемом здании по ул.Чапаева, 117

Ретрансляционное оборудование:

- Ретранслятор БРР-1024 РСПИ «Струна-5»:

- диапазон рабочих частот 146 - 174 МГц;

- две антенны установленные на двух мачтовых устройствах (6м): антенна коллинеарная «ANLI»; направленная антенна (в сторону ПЦО) типа волновой канал.

Место установки БРР-1024 - технический этаж на крыше 15-ти этажного жилого дома по адресу: г. Белгород, ул. Королева, 6.

- БРР-160 РСПИ «Струна-5»:

- диапазон рабочих частот 146 - 174 МГц;

- антенна коллинеарная I- 300MV(MU).

Место установки БРР-160 - технический этаж на крыше 10-ти этажного административного здания БелГУ по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, 14.

- БРР-160 РСПИ «Струна-5»:

- диапазон рабочих частот 146 - 174 МГц;

- антенна коллинеарная I- 300MV(MU).

Место установки БРР-160 - технический этаж на крыше 12-ти этажного жилого дома по адресу: г. Белгород, ул. Н.Чумичова, 68.

- БРР-160 РСПИ «Струна-5»:

- диапазон рабочих частот 146 - 174 МГц;

- антенна коллинеарная I- 300MV(MU).

Место установки БРР-160 - крыша административно-бытового здания по адресу: Белгородский р-н, п. Майский, ул. Пионерская, 4.

На мачтовом устройстве предусмотреть установку антенны для радиостанции работающей в диапазоне частот 146 - 174 МГц с разноской антенн по горизонтали и вертикали. В случае невозможности установки двух антенн на мачтовом устройстве, предусмотреть установку антенны для радиостанции  на крыше проектируемого здания.

Мачтовое устройство должно обеспечивать возможность доступа к антенне для обслуживания и замены.