Техническое задание

на разработку проектной документации на капитальный ремонт помещений архива УПФР, проведение проверки достоверности и обоснованности сметной стоимости

| Перечень данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- |
| Общие данные |
| 1.1 Основание для проектирования | Постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 231п |
| 1.2 Заказчик | Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации |
| 1.3 Источник финансирования капитального ремонта | Средства бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации |
| 1.4 Проектная организация | Определяется Заказчиком по результатам аукциона в электронной форме |
| 1.5 Сведения об объекте | Помещения УПФР (архив площадью 301,8 м2). |
| 1.6 Срок выполнения капитального ремонта | I квартал 2015 – IV квартал 2015 года |
| 1.7 Стадийность проектирования | Проектная документация |
| 1.8 Наименование проектируемого объекта | Разработка проектной документации на капитальный ремонт помещений архива УПФР |
| 1.9 Приложения | Прилагаются копии листов технического паспорта: поэтажный план подвального этажа и экспликация помещений к поэтажному плану подвального этажа. |
| 1.10 Вид работ | Капитальный ремонт |
| 1.10.1 Требования к содержанию разделов | 1. Проектная документация должна соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в действующей редакции) 2. Общая пояснительная записка 3. Архитектурные решения. - технические решения по внутренней отделке помещений, подлежащих ремонту (потолки, полы, стены, заполнение проемов) - поэтажный план с экспликацией помещений до и после проведения ремонта - ведомость отделки помещений, экспликация полов, ведомость элементов заполнения проемов 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения: - технические решения по усилению (при необходимости), ремонту, частичной замене строительных конструкций, отдельных конструктивных элементов, указанных в п.2.4 настоящего технического задания, а также в разработанной дефектной ведомости, согласованной с Заказчиком Технические решения должны содержать графическое представление производимых работ (планы, разрезы) с приведением деталировочных чертежей, узлов, спецификаций расхода материалов. 5. Сведения об инженерном оборудовании: - система электроснабжения - система водоснабжения - система водоотведения - отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 6. Сметная документация в базовых и текущих ценах 7. Технические решения, принятые при разработке проектной документации должны соответствовать требованиям по пожарной безопасности и энергоэффективности. |
| 1.10.2 Срок начала проектирования | С даты заключения государственного контракта |
| 1.10.3 Срок окончания проектирования | 24 декабря 2014 года |
| 1.10.4 Количество экземпляров выдаваемой проектной документацией | Три экземпляра на бумажном носителе, один экземпляр в электронном виде (форматы .jpg, .pdf, .tiff, .png, .abc, .txt). |
| Основные требования к проектным решениям |
| 2.1 Тип здания и существующих конструкций | Административное каркасное здание, планировка помещений коридорного типа: фундамент бетонный; стены ж/б панели; перекрытия железобетонные плиты; перегородки шлакоблочные и из ГКЛ; кровля плоская рулонная; потолки – подвесные модульные из плитки 600х600 мм; окна из ПВХ профилей с остеклением стеклопакетами; двери филенчатые деревянные и металлические; внутренняя отделка стен и перегородок: частичная облицовка ГКЛ, окраска водоэмульсионными и масляными составами; полы бетонные с покрытием линолеумом; система отопления: чугунные радиаторы, стояки из стальных труб; водопровод из стальных труб, канализация из чугунных труб, электроснабжение и электроосвещение обеспечивается кабелями с медными жилами (сечение уточнить по месту) и светильниками 600х600 мм четырехламповыми с люминесцентными лампами. Все существующие инженерные сети в рабочем состоянии. Площадь электрощитовой, лестничной клетки, узла управления, гаража, комнаты водителей, комнаты под вентиляционное оборудование, в площадь архивов не включены. В настоящее время помещения используются под архив. |
| 2.2 Этажность и высота по градостроительному регламенту | Пятиэтажное здание. Высота этажа для размещения архива – 2,8 м. |
| 2.3 Параметры основных площадей по техпаспорту | 1. Общая площадь подвального помещения по техпаспорту – 531,1 м2; 2. Площадь ремонтируемых помещений – 301,8 м2. Ремонтируемые помещения отмечены на копии поэтажного плана строения, прилагаемой к настоящему техническому заданию. |
| 2.4 Требования к внутренней отделке, материалам и инженерным сетям и технологическому оборудованию. | При подготовке проектной документации материалы и изделия, используемые при отделке помещений, а также санитарно техническое оборудование (наименование, марка, производитель, цвет, размеры, эскизы и др.) согласовать с Заказчиком письменно. Для рекомендуемых проектной документацией к применению при выполнении работ капитального ремонта материалов указать подробные характеристики и параметры, позволяющие подобрать эквивалентные товары и материалы. Необходимо учесть разборку облицовки стен из ГКЛ, демонтаж и монтаж подоконных досок. При необходимости предусмотреть замену перегородок из листовых материалов со звукоизоляцией. Потолки – подвесные, модульные из плит-модулей размером 600х600 мм однородной фактуры. Двери в архивные помещения в соответствии с действующими нормами и правилами. Внутренняя отделка стен и перегородок в помещениях и коридоре – окраска водоэмульсионными составами стойкими к мытью. Полы: ремонт (замена) подстилающего и выравнивающего слоя, покрытие – керамогранитная плитка. Система отопления: радиаторы биметаллические, трубопровод из металлопластиковых труб. Электроснабжение и электроосвещение обеспечить кабелями с медными жилами (сечение уточнить по проекту) и установить светильники с люминесцентными лампами, лампами накаливания и светодиодами. Предусмотреть аварийное освещение. Помещения архивов будут оборудованы двусторонними мобильными многосекционными стеллажами с ручным приводом и электрическим приводом для перемещения по рельсовым направляющим, установленным на пол. Количество томов размещаемых в архиве 385,0 тысяч шт.; архивным фондом является бумажный носитель; архив предназначен для хранения томов сроком 75 лет, а также дел постоянного хранения. Внутреннюю отделку помещений согласовать с Заказчиком (предоставить для сравнения не менее 3-х вариантов отделки внутренних помещений с приведением сметной стоимости). Окончательный вариант расположения стеллажей согласовать с Заказчиком. |
| 2.5 Требования по обеспечению условий работы с инвалидами и маломобильными группами населения | Доступ маломобильной группы населения не предусмотрен. |
| 2.6 Требования к сметной документации | Составить сметную документацию в двух уровнях цен (базовая и текущая) по территориальной сметно-нормативной базе ТЕР-2001 (действующая редакция на дату подачи документации на проверку достоверности и обоснованности сметной стоимости). При отсутствии в сметно-нормативной базе, в соответствии с которой составляется сметная документация, цен на материалы и оборудование, Исполнитель проводит мониторинг цен для определения стоимости материалов и оборудования. В подтверждение принятой цены Исполнитель представляет коммерческие предложения как минимум от трех поставщиков с обязательным указанием источника полученной информации. Стоимостные предложения должны быть оформлены соответствующим образом (заверены подписью и печатью подрядной организации со штампом «Копия верна») с указанием даты, стоимости в рублях (с НДС или без НДС), с учетом или без учета стоимости доставки, монтажа, наладочных работ. В случае, если источником о ценах являются данные из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», то необходимо приложить графическое изображение снимка экрана («скриншот» соответствующей страницы) и указать полный путь на страницу. Стоимостные предложения должны быть оформлены соответствующим образом (заверены подписью и печатью подрядной организации со штампом «Копия верна») с указанием даты, стоимости в рублях (с НДС или без НДС), с учетом или без учета стоимости доставки, монтажа, наладочных работ. Провести проверку достоверности и обоснованности сметной стоимости в «Управление госэкспертизы» и передать Заказчику положительное заключение. |
| 2.7 Дополнительные требования | На основании визуального осмотра помещений и оборудования, подлежащих капитальному ремонту, составить дефектную ведомость, согласованную с Заказчиком. Проектная документация может быть подготовлена без указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя (далее по тексту – «товарные знаки»). При указании в документах товарных знаков, они в обязательном порядке должны сопровождаться словами «или эквивалент», и все собраны в табличной форме приложением к смете, с указанием основных показателей, технических характеристик, требований и других параметров данного товарного знака с целью определения эквивалентности и возможного использования эквивалентных товарных знаков. |
| 2.8 Соответствие рабочей документации | Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами. |