ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию свалки ТБО

1.Наименование выполняемых работ

Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию свалки ТБО, расположенной по адресу: г. Тула, западнее д. Судаково.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию свалки ТБО, расположенной по адресу: | шт. | 1 |

2.Перечень работ и  их  объемы

Необходимо разработать проектно-сметную документацию согласно  постановлению правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов  проектной  документации и  требованиях к их  содержанию».

3. Виды  выполняемых   работ

Рабочий проект должен включать:

1. Пояснительную записку;

2. Генеральный план (включает исходный план свалки на момент начала производства работ  по проектированию, генплан свалки после рекультивации);

3.	Технологическую часть (включает технологию проведения технического и биологического этапов рекультивации; схему перемещения свалочного грунта (при необходимости); планирование территории с водоотведением поверхностных стоков и фильтрата; выбор материалов и используемого оборудования; организацию условий труда работников, проводящих работу по рекультивации);

- Перечень мероприятий по обеспечению   экологической и  пожарной безопасности (включая план предупреждения  возгораний). В составе мероприятий необходимо предусмотреть установку системы отвода и очистки фильтрата и  мероприятия по снижению степени антропогенного воздействия на ОС участков свалки с особо опасными свойствами;

- Раздел по организации и проведению мониторинга состояния окружающей среды - контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния рекультивируемой свалки;

6. Проект производства работ,  учитывающий этапность проведения работ;

7. Сметную документацию на выполнение работ по рекультивации.

4. Место  выполнения  работ

5. Условия выполнения   работ

Проектные  работы  выполнить согласно действующим нормативным  документам.

6.Сроки (периоды) выполнения  работ

Разработка проектно-сметной документации должна быть завершена не позднее 29.12.2014 г.

7. Требования по  выполнению  сопутствующих  работ, оказанию сопутствующих  услуг, поставкам  необходимых  товаров, в т.ч. оборудования.

Согласование проектной документации в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тульской области осуществляет Подрядчик при техническом содействии заказчика до положительного заключения экспертиз.

8. Общие  требования  к  выполнению работ, их  качеству, в том числе  технологии  выполнения работ, методам и  методике выполнения работ

Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям - в соответствии с градостроительным планом земельного участка.

Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций - разработка раздела ИТМ ГО и ЧС выполнить с учетом возможных последствий при эксплуатации рекультивируемого пространства.

Требования к инженерному обеспечению – максимальное использование существующих подъездных дорог. Использование электроснабжения технологического и вспомогательного оборудования (при необходимости) от существующих сетей и автономных источников.

Требования к сметной документации – смета на строительство объектов капитального строительства должна быть разработана на основании ТЭР по Тульской области в базисном и текущем уровне цен базисно-индексным методом в соответствии с МДС81-35.2004 «Методика определения стоимости строительных работ на территории Российской Федерации», утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 (ред. от 16.06.2014).

Особые условия строительства – в проектной документации предусмотреть  очередность (этапность) строительства и ввода в эксплуатацию объекта.

Проектно-сметная документация должна удовлетворять соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям:

- Федерального закона от 20.06.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»(в ред. от 02.07.2013);

- Федерального закона от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 12.03.2014);

- Федерального закона от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»(в ред. от 25.11.2013);

- Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 23.06.2014);

- Федерального закона от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах» (в ред. от 28.12.2013);

Федеральный закон от 04.05.1999г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в ред. от 23.07.2013);

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» (в ред. от 26.03.2014);

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- другим действующим на территории Российской Федерации нормам и правилам на момент заключения контракта.

9.Требования к  безопасности  выполнения работ  и  безопасности  результатов  работ

В соответствии  с  действующим  законодательством.

10.Требования  по  энергетической  эффективности  товаров,  применяемых  при  выполнении работ

В  соответствии  с  действующим  законодательством.

11.Порядок  сдачи  и  приемки  результатов   работ

По  акту  приемки-передачи в соответствии с условиями контракта.

12.Требования  по  передаче  муниципальному  заказчику  технических  и  иных  документов  по  завершению  и  сдаче  работ

Проектная документация должна быть предоставлена заказчику в соответствии с техническим заданием в  4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе (в форматах использованной компьютерной программы по согласованию с заказчиком - пояснительная записка, текстовые, табличные части в форматах Word, Excel; чертежи в формате AutoCad на CD диске).

Исполнитель должен подготовить смету на проведение работ по рекультивации свалки ТБО для согласования в уполномоченных органах.

13. Требования  по  сопутствующему  монтажу  поставленного  оборудования,  пусконаладочным  работам  на  месте  у  заказчика

Не  требуется.

14.Требования  по  техническому  обучению  исполнителем  персонала  заказчика  работе  на  подготовленных  по  результатам  выполнения работ  объектах

Не  требуется.

15.Требования  по  объему  гарантий  качества   работ

В  полном  объеме.

16.Требования по  сроку  гарантий  качества  на  результаты   работ

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания акта выполненных работ обеими сторонами.

17.Авторские  права

Авторские права на проектно-сметную документацию передаются Заказчику после  подписания  акта  приемки - передачи оплаты выполненных работ.

18. Правовое  регулирование  выполнения и использования  выполняемых  работ

В соответствии с действующим законодательством.