«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «СПЕЦАВТОГАЗ»

______________ Дарбинян С.О..

«10» __Января__ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ  НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Проектирование АГНКС-300 (Автомотическое газонаполнительное компрессорное станция) и газопровода с ГРП с узлом учёта.

Адрес объекта; г. Петропавловск-Камчатский Восточное шоссе д.5

Петропавловск-Камчатский 2015 г.

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные данные: |
|  | Заказчик | ООО «Спецавтогаз» |
|  | Источник финансирования | Собственные средства |
|  | Генеральный проектировщик |  |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Исходные данные | Свидетельство о собственности, |
|  | Особые условия строительства | Отсутствуют |
|  | Стадийность разработки | Одностадийное: рабочий проект |
|  | Перечень, функциональное назначение и основные показатели по проектируемым объектам | Контейнерная автозаправочная станция (КАЗС) — АГНКС |
|  | Сроки строительства | 2015 год |
|  | Категория пожарной опасности помещений | В-1,В-2 |
| 2. | Генеральный план и благоустройство территории: |
|  |  | Не требуется (используется существующие подъездные коммуникации) |
| 3. | Проект организации строительства (ПОС): |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 4. | Архитектурно-строительные решения: |
|  | Сооружение навеса открытого типа и Помещение оператора 1-й этаж | Сооружение навес выполняется из металлоконструкции и поликарбонатного покрытия кровли размером 14х16 метров. Помещение оператора из металлоконструкции с сендвич панелями размером 5х5 м. |
| 5. | Конструкции металлические (КМ): |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами |
| 6. | Конструкции железобетонные (КЖ): |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами |
| 7. | Отопление, вентиляция и кондиционирование: |
|  | Отопление Помещение оператора 1-й этаж | Предусмотреть систему отопления в соответствии с действующими нормами. |
|  | Воздушные завесы | Не предусмотрено |
|  | Кондиционирование | Не предусмотрено |
|  | Холодоснабжение | Не предусмотрено |
| 8. | Водопровод и канализация: |
|  | Внешние сети | Не предусмотрено |
|  | Холодное и горячее водоснабжение | Не предусмотрено |
|  | Производственная канализация | Не предусмотрено |
|  | Водосток (система ливневой канализации) | Не требуется (используется существующие коммуникации) |
|  | Водоподготовка | Не предусмотрено |
| 9. | Системы противопожарной и охранной безопасности: |
|  | пожаротушение | В соответствии с ФЗ от 22.Июля.2008 г №123-ФЗ |
| 10. | Электроснабжение и электроосвещение: |
|  | Электроснабжение | Для электроснабжения модульных станции АГНКС и помещения оператора подводится с точки подключения ВРУ 500 кВ. КатегорияII, находящийся на территории в удалении от АГНКС 300 метров. Трассу прокладки двух питающих кабельных линий 150 кВ от ВРУ 500 кВ до ЭШ по существующему зданию и столбов освещения. |
|  | Категория электроснабжения | Категория электроснабжения III. |
|  | Нагрузка | Нагрузки определить проектом, сводная таблица нагрузок должна содержать сведения по установочной и расчётной мощностям электроприёмников в кВт и полной мощности в кВА (РМ-2696, РД.34.20.185-94, СП 31-110-2003). |
|  | Электроосвещение (освещенность) | Предусмотреть в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 31-110-2003. Показатели освещённости выполнить в соответствии с действующими нормативами. Необходимо смонтировать наружное освещение с креплением светильников «Кобра» на здание. |
|  | Управление электроосвещением | Предусмотреть проектом местное ручное в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП. |
| 11. | Слаботочные системы: |
|  | Система телефонной связи | Предусмотреть монтаж шкафа в помещение охраны. |
| 12. | Требования к отделке помещения: |
|  | Покрытие стен | В помещении оператора гипсокартон в два слоя и покраска водоэмульсионной краской. |
|  | Потолок | В помещении оператора гипсокартон в два слоя и покраска водоэмульсионной краской. |
|  | Покрытие пола | Устройство бетонных полов с армированием и обеспылеванием одного уровня и покрытие полов промышленным линолеумом. |
|  | Остекление | металлопластиковые оконные блоки. |
| 13. | Внешний вид и кровля здания: |
|  | Фасад | Сендвич панель |
|  | Стены | Не предусмотрено |
|  | Оконные проемы | металлопластиковые |
|  | Двери наружные | Предусмотреть противопожарные утепленные. |
|  | Кровля | Сендвич панель кровельный |
| 14. | Основные требования к инженерному обеспечению и технологическому оборудованию: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 15. | Технологический регламент обращения со строительными отходами: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 16. | Организация и условия труда: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 17. | Требования к сметной документации: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 18. | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 19. | Требования к разработке раздела «Охрана окружающей среды»: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 20. | Выдача ПСД: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 21. | Прочее: |
|  | Мусоропровод | Не требуется. Предусмотреть площадку для временного складирования мусора в контейнер. |
| 22. | Требования к газоиспользующему оборудованию |
|  | ГРП (Газораспределительный пункт) | Тех. данные от АГНКС-300 (производительность 630-945 нм3/час при входном избыточном давлении 0,30-0,50 МПа) ООО «КРАСНОДАРСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД» |
|  | Узел учета | Тех. данные от АГНКС-300 (производительность 630-945 нм3/час при входном избыточном давлении 0,30-0,50 МПа) ООО «КРАСНОДАРСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД» |
|  | Газопровод | Используется пластиковые трубы, согласно расчета требуемых объёмов, с подземной прокладкой труб, на расстояние 2730 метров согласно землеотводу кадастровый №41.01.0010104.76, №41.01.0010104.77, №41.01.0010120.1833 |
|  | Установка модулей и колонок АГНКС | Тех. данные от АГНКС-300 (производительность 630-945 нм3/час при входном избыточном давлении 0,30-0,50 МПа) ООО «КРАСНОДАРСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД» |

Согласовано:

Генеральный директор                                                      ________________ С.О. Дарбинян