ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

Разработка технического задания на проектирование  ливневой канализации

поверхностных и грунтовых загрязненных вод с очистными сооружениями

для нейтрализации химических соединений, содержащих диоксиновые

и хлорорганические соединения на территории «Уфахимпром»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. Цели и задачи |
| 1.1 | Цель | Провести предпроектное обследование для разработки технического задания на проектирование ливневой канализации поверхностных и грунтовых загрязненных вод с очистными сооружениями для нейтрализации химических соединений, содержащих диоксиновые и хлорорганические соединения на территории «Уфахимпром» Примечание: под территорией «Уфахимпром» понимается территория бывшего завода «Уфахимпром» и прилегающие к нему другие территории, также загрязненные диоксиновыми и другими химическими соединениями. Площадь и границы территории «Уфахимпром» определяются в процессе исполнения работ. |
| 1.2 | Задачи (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87) | 1.2.1. Сбор исходных данных по обследуемой территории с учетом фондовых и архивных документов, результатов мониторинга компонентов окружающей среды данной территории. 1.2.2. Анализ материалов по объекту из архивов Заказчика, природоохранных ведомств и других организаций, а также собранных в результате обследования территории. 1.2.3. Определение площади и границ территории «Уфахимпром». 1.2.4. Разработка предложений и вариантов по дальнейшему проектированию ливневой канализации поверхностных и грунтовых загрязненных вод с очистными сооружениями для нейтрализации химических соединений, содержащих диоксиновые и хлорорганические соединения на территории «Уфахимпром», в том числе разработка технического задания. |
| 2. Общие требования |
| 2.1 | Вид строительства | Новое строительство. |
| 2.2 | Этапы | Этап 1: Предпроектное обследование. Разработка технического задания. |
| 2.3 | Сведения о технических условиях | Технические условия на подключение к внешним инженерным сетям предоставляются Заказчиком при выполнении работ. |
| 2. 4 | Сведения о результатах обследования | Выполнить обследования территории с целью определения степени загрязнения компонентов данной среды (грунтов, растительности, поверхностных и подземных вод и др.) для дальнейшего проектирования и строительства ливневой канализации поверхностных и грунтовых загрязненных вод с очистными сооружениями для нейтрализации химических соединений, содержащих диоксиновые и хлорорганические соединения на территории «Уфахимпром». |
| 2.5 | Сроки выполнения Работы | В течение 30 календарных дней с момента заключения контракта. |
| 3. Основные требования к проектным решениям |
| 3.2 | Очистные сооружения ливневой канализации | Предусмотреть очистку поверхностных ливневых сточных вод и грунтовых вод с территории «Уфахимпром», производительность определить проектом. |
| 3.3 | Наружные инженерные сети. Необходимость изменения и перекладки инженерных коммуникаций | Обследование инженерных коммуникаций выполнить согласно действующим нормам и правилам по техническим условиям на подключение к внешним инженерным сетям, предоставляемых Заказчиком при выполнении работ. |
| 3.4 | Охрана окружающей среды. | Предусмотреть разработку раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации. |
| 3.5 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Предусмотреть разработку раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими нормами. |
| 4. Состав и содержание отчетной документации |
| 4.1 | Состав и содержание отчетной документации | Состав и содержание отчета предпроектных материалов: Отчет по предпроектному обследованию территории «Уфахимпром» разработать в соответствии с Положением «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87. Отчет по данному контракту выполняется в 4 экземплярах на бумажном носителе в твердом переплете и 1 экз. на электронном носителе в формате pdf. |
| 4.2 | Выполнение проектных решений в нескольких вариантах | Предусматривается на стадии предпроектного обследования. |
| 5. Дополнительные требования |
| 5.2. | Разрешительная документации в области охраны окружающей среды | Разработать разрешительную документации в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации |
| 6. Особые условия |
| 6.1. | Необходимость проведения государственной экспертизы стадии проектной документации | Разработать техническое задания на проектирование ливневой канализации поверхностных и грунтовых загрязненных вод с очистными сооружениями для нейтрализации химических соединений, содержащих диоксиновые и хлорорганические соединения на территории «Уфахимпром» с учётом того, что проект строительства ливневой канализации поверхностных и грунтовых загрязненных вод с очистными сооружениями для нейтрализации химических соединений, содержащих диоксиновые и хлорорганические соединения на территории «Уфахимпром» подлежит государственной экспертизе в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» |