Задание на проектирование

«Реконструкция сливной эстакады для железнодорожных цистерн и   сливной эстакады для автоцистерн»

| п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид строительства | Реконструкция |
| 2 | Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 3 | Требования к вариантной и конкурсной разработке | Вариантов проектирования не предусматривать. Стоимостные показатели формируются в соответствии с реально сложившимися отчетными и прогнозируемыми на перспективу ценам. |
| 4 | Технические параметры и результаты | Проектом предусмотреть: Земляные работы; Бетонные и железобетонные конструкции монолитные; Металлические конструкции монолитные; Электромонтажные работы; Электрооборудование; Заземление и молниезащита; Работы по благоустройству выполнение системы отвода, сбора и очистки стоков с площадки выгрузки; установка автоматических ситем управления, защиты, оповещения, пожаротушения на проектируемых площадках выгрузки опасных грузов в соответсвии с нормативным требованиями с выводом информации на Главный щит управления. устройство площадки и автомобильных подъездных путей в соответствии с нормативными требованиями; Проект необходимо выполнить в соответствие с требованием: - Федерального закона «О промышленной безопасности» №ФЗ-116; изменения от 20.02.2013 года федерального закона №ФЗ-116; - Правил безопасности при использовании неорганических жидких кислот и щелочей» ПБ 09-596-03; - Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»; -Методических указаний по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях, СО 34.35.101-2003. Проектная организация проводит экспертизу промбезопасности проектной документации с утверждением в Ростехнадзоре; |
| 5 | Технические требования и объем выполняемых работ | Проект должен содержать разделы в соответствии с постановлением правительства РФ от 16.02.2008 № 87. Сметная документация выполняется в сметной базе 2001 г. в редакции 2009 г. по сборникам ТЕР Республики Коми г. Ухта с переводом в текущие цены в конце Сводного сметного расчета на момент составления сметной документации и состоять из пояснительной записки, локальных смет на строительно-монтажные и пусконаладочные работы, сводного сметного расчета. В локальных сметах применять коэффициенты, учитывающие условия производства строительных, монтажных работ, при наличии содержательного обоснования в ПОС в размере не более: 1,15 внутри эксплуатируемых зданий; 1,1 на открытых площадках; 1,1 вблизи объектов, находящихся под напряжением Коэффициенты на реконструкцию 1,15 и 1,25 не применять. Стоимость материалов принимать по сборникам СЦМ, при отсутствии в сборниках – по ценам поставщиков. В ССР включать затраты на: строительство временных зданий и сооружений согласно ГСН-81-05-01-2001 при наличии содержательного обоснования в ПОС потребности в них; премию за ввод согласно письму №1336-ВК/1-Д от 10.10.1991; организацию торгов в размере 0,42%; строительный контроль - согласно постановления правительства РФ № 468 от 21.06.2010 г. ПИР по факту; авторский надзор, согласно МДС81-35.2004 – непредвиденные 3%. Проект должен быть выполнен на бумажном носителе в 4 экземплярах и в электронном виде, в т.ч. один экземпляр электронных копий, подготовленных в формате PDF; и сметную документацию в формате АРПС. |
| 6 | Особые условия строительства | Действующее круглосуточно работающее производство |
| 7 | Выделение очередей и ПК | Очереди и пусковые комплексы в составе проекта не предусматривать. |
| 8 | Предварительные согласования | Не требуется |