ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в квартале № 2933. г. Перми»

| 1. Основание для проектирования | Разрешение на строительство №RU90303000-36/2010/1/2011 от 21.11.2012г. |
| --- | --- |
| 2. Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| 3. Заказчик |  |
| 4. Проектная организация – генеральный проектировщик | ООО «Строй-Проект» |
| 5. Вид строительства | Новое строительство |
| 6. Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 7. Требования по вариантной и конкурсной разработке | Нет |
| 8. Особые условия строительства (сейсмичность, тип просадочности грун- тов и т.п.) | Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях |
| 9.Требования к архитектурно- планировочному решению | Архитектурно-планировочные решения принять в соответствии с проектной документацией шифр 01-06/2 с соблюдением норм проектирования |
| 10. Основные технико-экономические по- казатели: этажность, число секций и квартир, общая площадь | 12-16 этажный кирпичный жилой дом с техническим этажом и техподпольем, общей площадью 22920,97 м2. Строительный объём здания: 81018,65 м3, в том числе подземной части: 3952,26 м3. Количество квартир: 288 штук, в том числе: однокомнатных:96 шт.; двухкомнатных: 145шт.; трёхкомнатных: 47шт. Общая площадь квартир: 15047,72 м2. Площадь встроенных помещений: 22,28 м2. Высота этажа: 2,8 м. |
|  | ТЭП принять в соответствии с разрешением на строительство №RU90303000-36/2010/1 от 21.11.2012г., положительным заключением экспертизы №59-1-4-0392-09 от 06.07.2009г. |
| 12. Особые требования к архитектурно- планировочному решению здания | Проектом предусмотреть: - установку электросчетчиков в квартирах - установку счетчиков воды в квартирах - установку счетчиков тепла в квартирах |
| 13. Основные требования к конструктив- ным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Строительные конструкции и материалы принять в соответствии с карточкой конструкций, согласованной Заказчиком (см. приложение 1 к заданию на проектирование), не противоречащие положительному заключению экспертизы №59-1-4-0392-09 от 06.07.2009г. и нормам проектирования. |
| 14. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Разработать полный комплекс инженерного и технологического оборудования проектируемого дома по разделам: отопление, вентиляция, водопровод горячей и холодной воды, канализация, электрооборудование и электроосвещение, радиофикация и телефонизация, диспетчеризация лифтов, пожарная сигнализация и автоматизация, домофон. Оборудование и материалы для инженерных систем принять в соответствии с карточкой конструкций, изделий и материалов, согласованной Заказчиком (см. приложение 1). |
| 15. Основные требования к наружным ин- женерным сетям | Разработать в соответствии с требованиями технических условий инженерных служб города по разделам: Теплоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение, наружное освещение и сети устройств связи, вынос сетей попадающих под пятно застройки здания Оборудование и материалы для инженерных сетей принять в соответствии с карточкой конструкций, изделий и материалов, согласованной Заказчиком (см. приложение 1 к заданию на проектирование). |
| 16. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с действующей нормативной документацией. |
| 17. Требования к благоустройству пло- щадки и малым архитектурным формам | Выполнить полный комплекс благоустройства участка с учетом требований управления благоустройства г.Перми и требований по восстановлению нарушенного в процессе строительства благоустройства примыкающих участков и территорий вдоль трасс внеплощадочных коммуникаций в соответствии с проектной документацией шифр 01-06/2 |
| 18. Особые условия | Отсутствуют |
| 19. Требования о необходимости: выполнения демонстрационных материалов, их составе и форме; | Отсутствуют |
| 20. Исходные документы (данные) для проектирования | Исходные данные для проектирования, согласно перечня исходных данных (приложение №2 к договору) предоставляет Заказчик. Согласование проекта со службами города выполняет Заказчик. Подрядчик решает технические вопросы, возникающие в процессе согласования П |