Техническое задание на проектирование № 1

«Проект и рабочая документация подводящего газопровода к котельной ст.Селижарово»

| № | Перечень сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Проект и рабочая документация подводящего газопровода к котельной Тверская область, пгт. Селижарово, ст. Селижарово |
| 2 | Заказчик | ООО «БалтТрансСервис» |
| 3 | Основание для проектирования | Инвестиционная программа ООО «БалтТрансСервис» |
| 4 | Вид строительства | Новое строительство |
| 5 | Район строительства | Тверская область, пгт. Селижарово, ст. Селижарово |
| 6 | Стадийность проектирования, состав | Проект и Рабочая Документация |
| 7 | Назначение проектируемого объекта | газоснабжение котельной ст. Селижарово |
| 8 | Порядок разработки и состав разделов проектной документации | В соответствии с Градостроительным кодексом, Постановлением от 16.02.2008 № 87 Правительства РФ. |
| 9 | Особые условия строительства | В соответствии с данными инженерно-геологических изысканий |
| 10 | Особые условия при проектировании | 1. Выполнить комплекс инженерно-геологических изысканий и инженерно-геодезических изысканий. 2. Определить границы земельных участков необходимых для строительства в разрезе муниципальных образований и существующих землепользований, для оформления права пользования на земельные участки до начала проектирования. 3.Разработать декларацию пожарной безопасности. 4. Разработать технологический регламент. 5. Запроектировать газопровод от магистрального газопровода до реконструируемой котельной протяженностью около 50 м. 6. Диаметр и толщину стенки проектируемого газопровода определить гидравлическими и прочностными расчетами. 7. Проектные решения выполнить с обеспечением отрицательной плавучести трубопровода. 8. Линейные знаки предусмотреть на оцинкованном листе металла толщиной 0,5 мм из пленки ПВХ (белый фон, синяя кайма) с последующим ламинированием. На знаках должна быть отражена следующая информация: назначение, название и диаметр трубопровода, название и телефон эксплуатирующей организации, размеры охранной зоны, глубина заложения и ПК по трассе. |
| 11 | Требования к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | 1. Использовать оборудование, поставленное на промышленное производство. 2. Принятые технологии, строительные решения, должны соответствовать нормам РФ по качеству. |
| 12 | Требования к технологии, режиму предприятия | Режим работы – непрерывный, круглосуточный. |
| 13 | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | В соответствии с законом РФ «Об охране окружающей среды» и других нормативных документов, действующих на территории РФ разработать раздел ООС. |
| 14 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с требования нормативных и законодательных актов РФ. |
| 15 | Требования по ассимиляции производства | Предусмотреть максимальное использование существующей инфраструктуры. |
| 16 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и экологической безопасности | Согласно Градостроительному Кодексу и Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 разработать раздел в проекте в соответствии с требованиями: - исходных данных органов управления по делам ГО и ЧС о состоянии потенциальной опасности намеченного района строительства; - СП 11-107-98 «Порядок разработки раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства». - Закона РФ «Об охране окружающей среды» |
| 17 | Требования к согласованиям Проекта и рабочей документации с заинтересованными организациями | Согласование Проекта и рабочей документации с заинтересованными организациями, получение положительного заключения негосударственной экспертизы, согласование в Ростехнадзоре, получение спецэкспертиз согласно законодательству РФ выполняется Исполнителем на основании доверенности, выданной Заказчиком. |
| 18 | Требования к системе безопасности и охране объектов | Предусмотреть оснащение объектов инженерными и техническими средствами охраны. |
| 19 | Исходная разрешающая документация передаваемая Заказчиком | - Документ о наличии лимитов на отпуск газа в качестве топлива. - Технические условия газоснабжающей организации. - Выполненный расчет по топливу. -Технические условия от ОАО “РЖД” |
| 20 | Дополнительные исходные данные, собираемые Исполнителем | - Разрешение на строительство подводящего газопровода. - Топографический план М 1:500 (не старше 2х лет, зарегистрированный в установленном порядке) - Генплан с нанесенной застройкой в районе строительства газопровода. - Отчет о комплексных инженерно-геологических и инженерно-геодезических изыскания на трассе проектируемого газопровода. |