Техническое задание                                                                                                                    на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:                                     «Учебно-тренировочный центр по подготовке пожарно-спасательных подразделений, создаваемых для защиты от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров в Удмуртской Республике, г.Воткинск»

| № | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проектируемого объекта | «Учебно-тренировочный центр по подготовке пожарно-спасательных подразделений, создаваемых для защиты от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров в Удмуртской Республике, г.Воткинск» |
| 2 | Место размещения объекта | Удмуртская Республика, г. Воткинск, в районе р.Березовка со стороны ул. 1мая, 101-103 |
| 3 | Основание для проектирования объекта | Градостроительный план земельного участка № RU18301000-1614, утвержденный Постановлением Администрации г.Воткинска от 15.04.2014г. № 831 |
| 4 | Государственный заказчик | Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике |
| 8 | Идентификация здания согласно Техническому регламенту безопасности зданий и сооружений (Фед.закон №384-ФЗ) | 1.По Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94: Код 11 0001120 КЧ0 - Здания производственные административные. 2. Здание не относится к опасному производственному объекту по классификации Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997г. 3. Объект строительства не является объектом транспортной инфраструктуры согласно Федеральному закону №16-ФЗ от 09.02.2007г. 4. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения относятся к категории с пониженной пожароопасностью согласно Федеральному закону N 123-ФЗ от 22.07.2008г. 5. Проектом предусмотреть наличие помещений с постоянным пребыванием людей. 6.Проектируемое здание относится к зданиям и сооружениям нормального уровня ответственности согласно Федеральному закону №384-ФЗ от 30.12.2009г. |
| 9 | Вид и стадии проектирования, выполнения работ | Вид проектирования - Индивидуальный проект Состав выполняемых работ: 1. Эскизный проект; 2. Проектная документация; 3. Рабочая документация; 4. Государственная экспертиза проектно-сметной документации. |
| 10 | Основные технико-экономические показатели и назначение объекта проектирования | Проектом предусмотреть многоцелевой спортивный комплекс состоящий из: 1.Крытого легкоатлетического манежа со 100-метровой полосой с препятствиями (https://vk.com/video-26615733_171041267, http://videobox.tv/video/1974663/), трибуной для 150 зрителей, судейской ложей, учебно-тренировочной башней и скалодромом, предназначенным для проведения спортивных мероприятий по пожарно-прикладному и спасательному спорту, для занятий по пожарно-спасательной подготовке и показательных выступлений, в том числе межрегионального уровня, раздевалками, душевыми, санузлами, комнатами для хранения спортивного снаряжения и оборудования (в соответствии с Приказом Минспорттуризма России от 21.01.2011г. №32). Проектируемое здание одноэтажное разной высотности Ориентировочные размеры в осях 130 х24м. Ориентировочная площадь застройки 3120,0кв.м 2.Пожарного депо II типа на 2 автомобиля. Здание прямоугольной формы с ориентировочными размерами 27х32м. Технико-экономические показатели: Ориентировочная площадь застройки - 690 кв.м. Ориентировочная общая площадь – 1160 кв.м. Многоцелевой спортивный комплекс со следующими технико-экономическими показателями: 1.Площадь участка – 7750 кв.м. 2.Площадь застройки – определить при проектировании. Проектом предусмотреть помещения режимно-секретного подразделения в составе: -помещение для выдачи и приема секретных документов - не менее 5м2; -помещение для работы с секретными документами на 2 чел. (не менее 4 кв.м на 1 человека); -помещение для хранения секретных документов - 2000ед. хранения (8 кв.м); -рабочее помещение -12 кв.м. |
| 14 | Схема планировочной организации земельного участка | Генеральный план. Проект выполнить в границах отведенной территории. Предусмотреть эффективное использование участка, компактное решение генерального плана, обеспечить высокий уровень благоустройства с зоной отдыха, малыми архитектурными формами, уличным освещением и озеленением, рациональную транспортную схему с автостоянкой. Непосредственно вокруг зданий предусмотреть проезды для пожарных и специальных машин. По периметру зданий организовать раздельные входы для зрителей, обслуживающего персонала, спортсменов, и VIP-гостей. Количество парковок (машино-мест) принять по действующим нормативам. В непосредственной близости от объекта необходимо выделить места для парковки полицейских и пожарных машин, машин скорой медицинской помощи и аварийных служб. Благоустройство и озеленение. Обеспечить высокий уровень благоустройства с асфальтовым покрытием. Озеленение выполнить с устройством плотного газона. Территорию в границах объекта обеспечить малыми архитектурными формами – скамьями, урнами, бетонными цветочницами и т.п. Тип МАФ и растительности согласовать с заказчиком. |
| 15 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Архитектурно-планировочные, конструктивные, технологические и инженерные решения выполнить в соответствии с действующими нормативными требованиями по безопасной эксплуатации объекта, техническими условиями на подключения и согласовать с Заказчиком. Основные планировочные решения и функциональное зонирование согласовать с Заказчиком. Проектом здания учебно-тренировочного центра предусмотреть помещения согласно СНиП II-76-78. Часть II. Нормы проектирования. Глава «Спортивные сооружения». Также проектом предусмотреть: 1. Кабинет врача, состоящий из 2-х комнат; 2.Помещение для судейской коллегии площадью не менее 25 кв.м; 3.Помещение для оргкомитета соревнований площадью не менее 25 кв.м; 4. Конференц-зал на 30 мест. 5.Помещения для хранения оборудования, снарядов, инвентаря, необходимых для проведения соревнований площадью 18 кв.м, 24 кв.м, 56 кв.м; 6. Кладовую для хранения уборочного инвентаря; 7. Гостиничный блок из двух спальных номеров по 4 койко-места площадью не менее 16 кв.м каждый, с общей комнатой приема пищи и санузлом с туалетом и душем; 8.Тренажерный зал площадью не менее 80 кв.м; 9. Гардеробная для посетителей на 150 мест; 10.Туалет для посетителей м/ж состоящий из 2-х кабин по 2 места каждая с раковинами; 11. Раздевалка для спортсменов мужская, вместимостью не менее 15 человек согласно требований СанПиН; 12. Душевая для мужской раздевалки на 4 места; 13. Туалет для мужской раздевалки в количестве 2 шт; 14. Раздевалка для спортсменов женская, вместимостью не менее 15 человек согласно требований СанПиН; 15. Душевая для женской раздевалки на 4 места; 16. Туалет для женской раздевалки в количестве 2 шт; 17. Комнату реабилитации спортсменов с бассейном и сауной вместимостью до15 человек, согласно Своду правил СП4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты «Ограничение распространения пожара на объектах защиты». 18.Кровлю принять двускатной с уклоном 35% для всего здания. Здание пожарного депо запроектировать с учетом следующих требований: 1. Здание пожарного депо двухэтажное, размерами в плане ориентировочно 27х32м. 2. Двухэтажная часть с помещениями административно-бытового назначения. 3. Высоту от уровня чистого пола первого этажа до уровня чистого пола второго этажа принять не менее 3,3м. 4. Помещение стоянки, мойки и ТО автомобилей должно быть с размерами ориентировочно 15х15м в осях. 5. Ширину ворот в помещении пожарной техники следует принимать на 1 м больше ширины состоящих на вооружении пожарных автомобилей. Каждые ворота должны оборудоваться ручными и автоматическими запорами, а также фиксаторами, предотвращающими самопроизвольное их закрывание. Верхняя часть ворот должна иметь остекление площадью не менее 30 % от всей площади ворот. В полотнище первых (от пункта связи) ворот необходимо предусматривать калитку размерами не менее 0,7х2 м. Полотно ворот должно быть подъемным. 6. В помещении пожарной техники предусмотреть осмотровую канаву, которая должна иметь два спуска (один - по ступенчатой лестнице, другой - по скобам) и сверху закрываться съемной решеткой из металлических прутьев диаметром не менее 12 мм. По периметру канавы оборудуется предохранительная реборда высотой не менее 80 мм, пол и стены канавы облицовываются керамической плиткой, на ее дно укладывается деревянная решетка, в стенах устраиваются ниши для инструмента и светильников. Ниши для светильников должны быть защищены от механических повреждений. 7. По торцам здания должны располагаться административно-бытовые помещения и лестничные клетки. Размеры двухэтажных блоков с такими помещениями должны быть ориентировочно 3х10,2м в осях. Высоту от уровня чистого пола до уровня чистого пола следующего этажа принять не менее 3,3м 8. Кровлю принять двускатной с уклоном 35% для всего здания. 9. Схема расположения колонн и стоек и разрезы здания со всеми размерами, высотными отметками и привязками подлежат обязательному согласованию с заказчиком в рабочем порядке. 10. Центральный вход в пожарное депо следует размещать со стороны главного фасада здания. 11. На путях движения личного состава по тревоге к помещению пожарной техники не допускается устройство порогов, ступеней, а также устройство выступающих частей конструкций и оборудования на высоте не менее 2,2 м от уровня пола. 12. Ширина коридоров на путях движения личного состава дежурной смены по тревоге должна быть не менее 1,4 м. При размещении дежурной смены на втором этаже здания, открывание всех дверей должно предусматриваться по направлению движения к местам расположения спусковых столбов в помещение пожарной техники. 13.Пункт связи в пожарном депо следует располагать справа, а пост технического обслуживания слева от помещения пожарной техники по ходу выезда автомобилей. На пункт связи части вывести на мониторы все видеокамеры, расположенные внутри и снаружи зданий, оборудовать стойкой связи и оповещения. 14. Ширина проходов для личного состава между автомобилями, а также между автомобилями и конструкциями здания в помещении пожарной техники принимается в соответствии с приложением 6 НПБ 101-95. Глубина помещений пожарной техники, технического обслуживания и мойки в зданиях пожарных депо I - IV типов должна составлять 15 - 18м, а при размещении крупногабаритной автотехники - по заданию на проектирование. 15. Размещение необслуживаемых аккумуляторных батарей и оборудования бесперебойного питания предусматривать в 19 дюймовом телекоммуникационном шкафу, размещаемом в аппаратной (серверной) пункта связи. 16. Помещение для технического обслуживания и хранения пожарных рукавов должно иметь естественное освещение. 17. Стены помещения мойки и сушки противогазов и аппаратов облицовываются керамической плиткой. 18. Помещение для отдыха дежурной смены должно быть расположено не выше второго этажа. Между помещениями для отдыха дежурной смены и пожарной техники следует предусматривать тамбур или коридор. 19. Учебный класс и кабинет начальника дежурной смены необходимо размещать рядом с помещениями дежурной смены. При разработке проектной документации учесть противопожарные требования, НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». Предусмотреть противопожарные преграды и самостоятельные эвакуационные выходы в соответствии с требованиями и нормами N 123-Ф3 от 22 июля 2008 г. Предусмотреть систему пожаротушения в соответствии с существующими нормами. В проектной документации предусмотреть применение передовых строительных технологий, архитектурных решений и новейших экологических строительных материалов. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать действующим на территории РФ ГОСТ, сертификатам качества и нормативным документам. Во внутренней отделке применить материалы, отвечающие эстетическим и эксплуатационным требованиям, предъявляемым к зданиям данного функционального назначения. При проектировании, максимально использовать возможности промышленных предприятий Удмуртской Республики для производства строительных материалов и конструкций. |
| 16 | Конструктивные решения | Конструктивные решения должны обеспечивать требуемые по нормам РФ прочность, устойчивость и безопасную эксплуатацию сооружений. Решения по конструктивным элементам здания принять на основании расчетов по несущей способности. Основные конструктивные решения согласовать с заказчиком. Материалы, применяемые в каркасе и ограждающих конструкциях, определяются проектом по согласованию с заказчиком. Предусмотреть проектные решения, обеспечивающие максимальную индустриализацию процесса строительства. |
| 26 | Система связи | 4. Телевидение Предусмотреть ТВ разводку в помещениях: -комната психологической разгрузки; -столовая; -начальник ПД; -зам. начальника ПД; -пункт управления ПД; -учебный класс. 6. Доступ к сети местной телефонной связи Предусмотреть проектом подключение спец. линий «01» (цифровых) не менее 5. Разместить серверную с внешним и внутренним кроссом, маршрутизирующее оборудование. АТС (внешние не менее 8 sip сессий) Системные телефоны(не менее 48 физических кнопок быстрого набора): - пункт связи части 2 шт.; - начальник пожарной части 1 шт.; - зам. начальника пожарной части 1 шт. СКС в объеме до каждого рабочего места (телефон, интернет, интранет) с расшивкой на внутреннем кроссе: -комната психологической разгрузки; -столовая; -начальник; -зам. начальника; -пункт связи части; -учебный класс. |
| 28 | Требования по безопасности | Предусмотреть защитное заземление проектируемого оборудования в соответствии с требованиями ПУЭ. Технические решения, принятые в проектной и рабочей документации, должны учитывать требования нормативных документов в области охраны труда и промышленной безопасности. |
| 29 | Технологические решения | 1. Разработать технологические решения и включить в состав проекта с учетом всех имеющихся категорий: - Спортивная технология (на основе Правил международных соревнований юных пожарных команд, утвержденный Постоянным Советом CTIF 23.04.2004г. (Международный Технический Комитет по предотвращению и тушению пожаров), а также в соответствии с Приказом Минспорттуризма России от 21.01.2011г. №32); - Медицинская технология; - Оборудование пожарного депо; - Технология автостоянок. Применить современные технологические решения в соответствии с действующими СНиП с использованием передового зарубежного опыта. Предусмотреть оснащение помещений объекта всем необходимым технологическим, медицинским, спортивным, теле-видео оборудованием, пожарной техникой, мебелью, бытовой техникой, уборочным и спортивным инвентарем. Всё оборудование должно быть сертифицировано на территории Российской Федерации и в соответствии с требованиями регламентов и СНиП. Перечень оборудования согласовать с заказчиком. |