ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ: «ПЕРЕКЛАДКА СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА ПО ЛЕНИНСКОМУ ПРОСПЕКТУ ОТ УЛ. ВОЗНЕСЕНСКОЙ ДО ПР. ГАГАРИНА».

      - Технические характеристики:

| 1 | Заказчик | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для проектирования | Задание на проектирование |
| 3 | Наименование и расположение объекта | , Ленинский проспект от ул. Вознесенской до пр. Гагарина |
| 4 | Вид строительства | Реконструкция (перекладка) существующих канализационных и водопроводных сетей, находящихся в неудовлетворительном (аварийном) состоянии |
| 5 | Срок выполнения работ | 30 календарных дней с момента заключения договора |
| 6 | Порядок выполнения работ | Разработка рабочей документации и смет |
| 7 | Необходимость строительства по очередям | В одну очередь |
| 8 | Основные технико-экономические показатели | Канализационный коллектор диаметром 500 мм, длиной 410 м. Водопровод диаметром 225 мм., длиной 490 м. |
| 9 | Требования к архитектурно-планировочному решению | Согласно Градостроительному плану в соответствии с архитектурным обликом окружающей территории Подрядчик должен подготовить эскизный проект, согласовать с Заказчиком и Управлением архитектуры и градостроительства г. Йошкар-Олы с учетом реконструируемого участка Ленинского проспекта от ул. Вознесенской до пр. Гагарина. |
| 10 | Требования к инженерным системам | Канализационный коллектор запроектировать из чугунных труб диаметром 500 мм, водопровод запроектировать из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм. Предусмотреть все переключения существующих сетей по всей длине трасс канализации и водопровода на проектируемом участке. |
| 11 | Требования к проекту | Проектирование выполнить с учетом «Технических рекомендаций на реконструкцию Ленинского проспекта (от ул. Вознесенской до пр. Гагарина) в городском округе …..., выданный ООО «Дорпроект» на основании письма №46 от 28.04.2015 г. |
| 12 | Требования к составу и содержанию представляемых материалов | Состав и содержание проектной документации согласно: 1. Градостроительному кодексу РФ; 2. Постановлению Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; |
| 13 | Требования о необходимости выполнения демонстрационных материалов, их составу и форме | Проектную и рабочую документацию представить в виде альбомов формата АО -АЗ в 4-х экземплярах и на электронном носителе. |
| 14 | Требования по согласованию проектной документации | В установленном порядке согласование проектной документации со всеми согласующими службами и надзорными организациями в соответствии с действующим законодательством. Внесение изменений в проектную и сметную документацию, в случае изменений нормативных документов до получения положительного заключения АУ РМЭ «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». |
| 15 | Требования к разделу «Смета на строительство объектов капитального строительства» | Сметную документацию необходимо выполнить на основании действующих нормативно-технических документов по определению стоимости строительной продукции на территории РФ. |
| 16 | Требования по разработке мероприятий по пожарной безопасности | На водопроводной сети предусмотреть установку пожарных гидрантов в соответствии с СП 8.13130.2009. |
| 17 | Требование о необходимости ведения авторского надзора | Осуществлять авторский надзор в течение всего периода выполнения строительства и ввода объекта в эксплуатацию (по отдельному договору). |
| 18 | Проект организации строительства. | Разработать ПОС в пределах земельного участка. В проектных решениях учесть доставку строительных материалов. По возможности организовать кольцевую или сквозную схему движения автотранспорта, исключающую разворот. Проектные решения в соответствии с СП 48.13130.2011. |

Заказчик предоставляет подрядчику:

1.  Геоподоснову участка строительства.

2.  Акт выбора трасс под строительство канализационных и водопроводных сетей.

3. Технические рекомендации на реконструкцию Ленинского проспекта                                       (от ул. Вознесенской до пр. Гагарина), выданные ООО «Дорпроект» на их запрос №46 от 28.04.2015 г.

П. Обязательные требования выполнения работ:

- Срок выполнения работ – 30 календарных дней с момента заключения договора

- Наличие свидетельства  о допуске к определенному виду или видам работ,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  выданное саморегулируемой организацией.

- подготовку рабочей документации;

- согласование проектной документации со всеми согласующими организациями;

- передачу результатов выполненных работ Заказчику.

Работы должны быть выполнены качественно в срок, согласно ТУ, СНиП, СП, СанПиН, нормам пожарной безопасности, нормативным документам, действующим на момент передачи документации Заказчику, и градостроительному плану.