|  | УТВЕРЖДАЮ: Начальник Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска _______________И.М.Федоров «____» ____________ 2015г. |
| --- | --- |

Задание на проектирование объекта:

«Капитальный ремонт фасадов жилых домов: ул. Комсомольская, д. 276, 278, 280а, 284, 288, 290»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | «Капитальный ремонт фасадов жилых домов: ул. Комсомольская, д. 276, 278, 280а, 284, 288, 290» |
|  | Адрес объектов | РФ, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 276, 278, 280а, 284, 288, 290. |
|  | Заказчик | 693000, г. Южно-Сахалинск, Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска, ул. Пограничная, 34. |
|  | Характеристика объекта и объем выполнения работ | ул.Комсомольская д. 276 – дом крупнопанельный, 138 серии, 1982 года постройки, 5 этажный, 4 подъездный, площадь здания 976,5 м2, высота здания 13,98 м, объем здания 13638,0 м3 ул.Комсомольская д. 278 – дом крупнопанельный, 138 серии, 1982 года постройки, 5 этажный, 6 подъездный, площадь здания 1355,5 м2, высота здания 13,85 м, объем здания 18755,0 м3 ул.Комсомольская д. 280а – дом крупноблочный, 1984 года постройки, 5 этажный, 2 подъездный, размеры 1 блок секции в плане 12,63 м * 39,20 м, высота 1 блок секции 14,48 м, объем 1 блок секции 7169,0 м3; размеры 2 блок секции в плане 12,60 м *38,93 м, высота 2 блок секции 14,45 м, объем 2 блок секции 7088,0 м3 ул.Комсомольская д. 284 – дом крупнопанельный, брежневка, 1981 года постройки, 5 этажный, 6 подъездный, размеры здания в плане 12,0 м * 92,24 м, высота здания 13,75 м, объем здания 15220,0 м3 ул.Комсомольская д. 288 – дом крупнопанельный, 138 серии, 1982 года постройки, 5 этажный, 4 подъездный, площадь здания 967,1 м2, высота 14,06 м, объем здания 13597,0 м3 ул.Комсомольская д. 290 – дом крупнопанельный, 138 серии, 1982 года постройки, 5 этажный, 5 подъездный, площадь здания 975,1 м2, высота здания 14,1 м, объем здания 13749,0 м3 |
|  | Требования к исполнению проекта | Перечень выполняемых работ при разработке проектной документации на капитальный ремонт фасадов (ул. Комсомольская, д. 276, 278, 280а, 284, 288, 290): Выполнить обмерные работы жилого дома Произвести обследование фасадов жилых домов (в том числе межпанельных швов на предмет затекания и промерзания) с составлением актов обследования и заключений.Разработать проектную документацию с предоставлением архитектурных решений и основных чертежей: планов, сечений, разрезов со схематическим изображением основных несущих и ограждающих конструкций, способов крепления, сертификации материалов. Проектом предусмотреть восстановительный ремонт (в том числе окраску с применением фасадной краски с теплосберегающими характеристиками) и утепление фасада (при необходимости по результатам обследования), заделку межпанельных швов, в том числе в обязательном порядке: ул.Комсомольская д.280а, кв. 42 ул.Комсомольская д.284, кв. 42 ул.Комсомольская д.288, кв. 56,63 В начальной стадии выполнения проектных работ провести мониторинг фасадной краски, исходя из технико-экономических и стоимостных показателей осуществить подбор краски и представить на выбор и согласование с Заказчиком. Предусмотреть замену деревянных окон в подъездах на окна ПВХ с одной поворотно-откидной створкой. Предусмотреть ремонт цокольной части и отмостки по периметру здания. При необходимости проектом предусмотреть восстановление и ремонт крылец и козырьков входных зон. Согласовать применяемый материал окраски и выбор способа утепления с заказчиком. |
| 6. | Нормативные требования | Обследование выполнить в соответствии с действующим законодательством и строительными нормативами в том числе: - СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»; - ГОСТ 31937-2011 «Межгосударственный стандарт.Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» - Федеральным законом №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Выполнить работы по разработке проектной документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказа Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»; ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» |
| 7 | Перечень разделов проектной документации | Пояснительная записка. Архитектурные решения (обязательное содержание: развертка фасада с указанием размеров, цветовое решение, применяемый материал к отделке фасада и т.д.) Отчет о проводимых обследованиях. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Проект организации строительства. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и безопасности труда при строительстве. Сметная документация. |
| 8 | Объем «Рабочей документации» | 1. Разработать содержание рабочей документации в достаточном объеме для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений (подготовка спецификации материалов и комплектующих изделий) 2. В разделе «Сметная документация» подготовить сводно-сметный расчет с пояснительной запиской. |
| 9 | Особые условия заказчика | 1. Документацию выдать в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе (сметы - в формате xls и Гранд-сметы, чертежи и текстовая часть – в формате doc с предоставлением исходных данных) с доставкой по местонахождению заказчика. 2. Предоставить заказчику изучение рынка цен на материалы и конструкции, стоимость которых принята по торговой сети (предоставить прайс-листы, прейскуранты цен, счета либо иные документы от трех поставщиков датированные кварталом и годом, в котором составлена сметная документация). Данные документы предоставить с указанием источника информации, на всех листах должна стоять подпись (с расшифровкой Ф.И.О. ответственного должностного лица за достоверность информации), все прайс-листы должны быть заверены печатью организации или пронумерованы и прошиты в книгу заверенные печатью. 3. Сметная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями «Методики формирования стоимости объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт которых планируется выполнить полностью или частично за счет средств бюджета Сахалинской области» утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 14.01.2015 №2 и приказа Министерства строительства Сахалинской области от 15.01.2015 «Об утверждении территориальных подзон в Сахалинской области и утверждении индексов для расчета затрат при разработке смет в составе проектной документации по строительству объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт которых планируется выполнить полностью или частично за счет средств бюджета Сахалинской области». 4. В разделе «Сметная документация» подготовить сводный сметный расчет в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 (утв. постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. № 15/1) 5. В случае корректировки проекта по замечаниям соответствующих органов (организаций) подрядчик производит корректировку всех 4 экз. ранее выданной документации (в том числе на электронном носителе) с последующей передачей заказчику. 6. В процессе выполнения проектных работ основные принимаемые решения согласовать с заказчиком. 7. Материалы проектной документации оформить в соответствии с: - ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». - Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - «МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий». - Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001». - Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002». 8. Предоставить график разработки проектно-сметной документации. 9. Проектную документацию оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проектной документации, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии инженерных изысканий и проектной документации требованиям действующего законодательства и задания на проектирование. 10. Графики выполнения работ должны учитывать местные специфические условия, в том числе природно-климатические условия строительства. 11. Цветовое решение фасада согласовать с Министерством строительства Сахалинской области и ДАГИЗ г.Южно-Сахалинска. 12. Проектную документацию выдать по каждому дому отдельно. 13. Наличие у Подрядчика допуска по видам работ Раздела II. Виды работ по подготовке проектной документации, п.13 Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) |
| 10 | Требования к качеству работ | Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с действующими нормативными требованиями, а также своевременность в устранении недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ и в течении всего периода капитального ремонта объекта, и на гарантийный период эксплуатации объекта. |

Начальник отдела муниципальных программ

Управления жилищной политики

Департамента городского хозяйства

администрации города Южно-Сахалинска 						       Е.А.Золотов