Приложение №1 к договору № ___ от «___» _________ 2015г

| Исполнитель: | Генподрядчик: |
| --- | --- |
| ___________________________ «____»______________2015г. | Генеральный директор ООО “БизнесСтройПроект” _______________Говорухина Г.Ф. «___»____________ 2015г. |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по объекту: «Строительство складов №7 и №8», расположенных по адресу:

Самарская область, Волжский район, в районе с. Преображенка.

|  | Перечень основных данных и требований | Данные по проектируемому объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | «Строительство складов №7 и №8», расположенных по адресу: Самарская область, Волжский район, в районе с. Преображенка. |
| 2 | Основания для проектирования | Договор субподряда. |
| 3 | Заказчик | ООО «СамараТрансАвто-2000» |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства |
| 5 | Генеральный проектировщик | ООО “БизнесСтройПроект” |
| 6 | Вид строительства | Новое строительство |
| 7 | Стадийность проектирования | Проектная документация Проектную документацию разработать в соответствии с действующими СП, ГОСТ, СанПиН, ФЗ, Технических регламентов в т.ч. с: - Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Федеральный закон от 29.12.2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ»; - Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»; - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2009г. N384-ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»; - ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к разработке проектной и рабочей документации»; |
| 8 | Уровень ответственности зданий и сооружений | II уровень ответственности (нормальный) |
| 9 | Очередность строительства | Две очереди строительства (с учётом ранее выполненных): V – Корпус 7 с инженерной инфраструктурой, VI – Корпус 8 с инженерной инфраструктурой. |
| 10 | Состав объекта | Пятая очередь строительства: - здание Складского корпуса №7, - КПП (киосковая) – 18 м², - здание/помещение техническое, встроенно-пристроенного типа (при необходимости) Шестая очередь строительства: - здание Складского корпуса №8, - КПП (киосковая) – 18 м², - блочно-модульная котельная (БМК) заводской готовности, - КТПГ заводской готовности, - здание/помещение техническое, встроенно-пристроенного типа (при необходимости) |
| 11 | Основные объемно-планировочные показатели | Склад №7: Ориентировочная общая площадь здания - 31212 м2. Расчётная температура внутреннего воздуха не ниже +10˚С. Размер здания 289*108*13,7 (Н) до низа покрытия, Склад №8: Ориентировочная общая площадь здания - 33804 м2. Размер здания (217×132)+(48×96)*13,7 (Н) до низа покрытия, Система теплоснабжения - АВО. Расчётная температура внутреннего воздуха не ниже +10˚С. Для всех корпусов: Фундаменты здания: кусты забивных свай с монолитными железобетонными ростверками, Несущие конструкций стены и покрытие из металлоконструкций заводского изготовления. Проектом учесть металлоконструкции лотков совместной прокладки инженерных сетей по полкам, размещение по оси А. Материал ограждающих конструкций: Стены сэндвич-панель заводского изготовления. Фасадная стена до отм. +4.0 из армированных керамзитобетонных панелей заводского изготовления, тыльная до отм. +1.0 из монолитного керамзитобетона. Кровля мягкая, необслуживаемая с организованным водостоком. Пол - бетонный с упрочненным верхним слоем. Предполагаемая нагрузка на конструкции пола - 8 тн\м2. |
| 12 | Состав и требование к разделам проектной документации | Выполнить на стадии «Проектная документация»: Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" Подраздел 4 – Отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые сети Содержание раздела и подраздела должно соответствовать Постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» Расчётная температура внутреннего воздуха не ниже +10˚С. Теплоснабжение здания предусматривается от проектируемой блочно-модульной котельной полной заводской готовности. Прокладку тепловых сетей предусмотреть бесканальной, с использованием труб заводского изготовления в пенополиуретановой изоляции с полиэтиленовым защитным покрытием. Компенсацию температурных расширений предусмотреть за счет углов поворота трассы и Г-образных компенсаторов. В качестве демпфирующих зон использовать земляные ниши с песчаной засыпкой. Точку врезки уточнить на основании ТУ от эксплуатирующей службы Заказчика. Для запроса Технических условий Проектировщик рассчитывает нагрузки на инженерные сети комплекса . Проектными проработками учесть не менее 2-х (двух) вариантов размещения тепловых агрегатов (предлагаемый тип LEO) с подводкой. Приточно-вытяжная вентиляция – согласно разработанных СТУ. При необходимости предусмотреть систему приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением в соответствии с действующими нормами (СНиП 41-01-2003, СНиП 21-02-99, СНиП 41-02-2003, СНиП 41-03-2003) |
| 13 | Требование к разделам по наружным инженерным сетям и коммуникациям | Согласно ТУ |
| 14 | Исходные данные, предоставляемые Генеральным проектировщиком | Технические условия на подключения к инженерным, сетям и коммуникациям, Результаты инженерных изысканий; Проектная документация на объект капитального строительства Специальные технические условия – при необходимости. |
| 15 | Особые условия | Разработанную документацию сопроводить при прохождении Государственной экспертизы проектов в строительстве. Оплата за прохождение повторной экспертизы по вине субподрядчика оплачивается за его счёт. |
| 16 | Требования к сдаче проекта Заказчику | Документацию передать в электронном виде (в формате doc, dwg): |
| 17 | Сроки выполнения работ | 30 календарных дней с момента подписания договора, но не позднее 20.07.2015 г. |
| 18 | Соглашение сторон | В момент подписания технического задания, исходные данные согласно п.14 настоящего документа Субподрядчиком получены в полном объеме |

Составил и утвердил:

Главный инженер проекта

ООО “БизнесСтройПроект”______________________________________ Затуловский И.Е.