Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту  Реконструкция нежилого здания

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Полное наименование объекта, пункта строительства. | Реконструкция нежилого здания Адрес: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону. |
|  | Основание для проектирования | Приказ … |
|  | Вид строительства | Реконструкция |
|  | Источник финансирования | Средства от иной приносящей доход деятельности |
|  | Заказчик |  |
|  | Генеральный проектировщик |  |
|  | Сроки выполнения ПСД по Объекту | Одностадийное проектирование с параллельной разработкой проектной и рабочей документации. Начало выполнения работ - с даты заключения контракта. Общий срок выполнения работ – не более 80 (восьмидесяти) календарных дней, с даты заключения договора, до передачи заказчику всех комплектов проектной и рабочей документации с положительным заключением экспертизы, в том числе: I этап - не более 40 (сорока) календарных дней с даты заключения договора до официальной сдачи комплектов проектной документации на государственную экспертизу. Этап включает в себя: - сбор исходных данных, включая получение технических условий, необходимость в которых возникла в процессе проектирования, а также после уточнения Подрядчиком расчетных нагрузок на ресурсообеспечение (с учетом существующих договоров на ресурсообеспечение); - разработка 2-ух вариантов эскизного (архитектурного) проекта и согласование с Заказчиком; - параллельная разработка проектной и рабочей документации на основании согласованного эскизного (архитектурного) проекта; - проверка в течение 5-ти рабочих дней Заказчиком представленных комплектов проектной документации и технических отчетов в электронном виде и на бумажном носителе на соответствие требованиям технического задания и нормативным документам, до передачи на государственную экспертизу; - устранение Подрядчиком замечаний, выявленных в результате проверки проектной документации; - официальная сдача Подрядчиком, по доверенности от Заказчика, проектной документации на государственную экспертизу. II этап — не более 40 (сорока) календарных дней, с даты официальной сдачи Подрядчиком, по доверенности от Заказчика, проектной документации на государственную экспертизу до передачи Заказчику в полном объёме проектной и рабочей документации, с положительным заключением государственной экспертизы. Этап включает в себя: - проведение в нормативный срок государственной экспертизы проектной документации с проверкой достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта, и получение положительного заключения гос. экспертизы; - корректировка рабочей документации с внесением замечаний по результатам гос. экспертизы; - согласование Подрядчиком документации в службах, выдавших технические условия и государственных организациях; - проверка в течение 5-ти рабочих дней Заказчиком представленных в полном объеме всех комплектов проектной и рабочей документации, технических отчетов в электронном виде и на бумажном носителе, откорректированных с учетом замечаний государственной экспертизы, до передачи Заказчику; - устранение Подрядчиком замечаний Заказчика, выявленных в результате проверки всех комплектов документации (на соответствие с заключением государственной экспертизы); - передача в полном объеме Заказчику всех комплектов проектной и рабочей документации, технических отчетов в электронном виде и на бумажном носителе, после устранения замечаний. По окончании работ Подрядчик представляет: Проектно–сметную документацию в переплете – пружина металл, белого или серого цвета по длинной стороне, Положительные заключение экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости, рабочую документацию, акты приемки. |
|  | Характеристика здания | Согласно техническому паспорту здания. |
|  | Местоположение земельного участка | Земельный участок расположен по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону. Земельный участок площадью 233,00 кв.м. |
|  | Особые условия | 1. До начала проектирования выполнить обмерные работы здания и участка. Визуальное и натурное обследование несущих конструкций. Оформить соответствующий технический отчет. 2. Разработать на 1-ом этапе не менее двух вариантов эскизного (архитектурного) проекта. Представить варианты на рассмотрение и согласование Заказчику. 3. Все работы, предусмотренные в Техническом задании на проектирование, входят в стоимость работ по настоящему договору, включая сбор дополнительных исходных данных, согласований, транспортных и почтовых расходов при представлении проекта на госэкспертизу. 4. Работы, не предусмотренные настоящим Техническим заданием, необходимость в которых возникла в процессе проектирования, выполняются Подрядчиком в пределах договора. 5. В цену договора входит стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации с проверкой достоверности определения сметной стоимости строительства в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов». 6. Сбор дополнительных исходных данных и технических условий, необходимость в которых возникла в процессе проектирования, согласование проектных решений с заинтересованными службами и ведомствами, в соответствии с техническими условиями, Подрядчик осуществляет самостоятельно, по доверенности от Заказчика. 7. Сдача проектной документации на государственную экспертизу производится Подрядчиком совместно с Заказчиком. Защиту проектных решений, пояснения, предоставление дополнительных материалов и расчетов Подрядчик осуществляет самостоятельно по доверенности от Заказчика. |
|  | Основные требования к градостроительным решениям, схеме планировочной организации, благоустройству, | Разработать схему планировочной организации земельного участка. При проектировании тротуаров и элементов благоустройства предусмотреть мероприятия для обеспечения доступности маломобильных групп населения в соответствии с СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных группа населения. Общие положения». |
| 13. | Основные требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций. | При разработке проекта на реконструкцию нежилого здания, необходимо разработать эксплуатируемый мансардный этаж. С учетом замены стропильной системы, межэтажного перекрытия и кровельных конструкций. Объемно-планировочное решение реконструируемого объекта должно иметь четкое функциональное зонирование групп помещений в соответствии с их назначением. Наружную отделку фасадов выполнить с применением системы навесного вентилируемого фасада с утепляющим слоем. Цветовое решение фасадов согласовать с Заказчиком. Разработку схемы инженерных сетей и элементов благоустройства осуществлять в соответствии с действующими Градостроительными нормами. В проекте предусмотреть для покрытия въезда – асфальтобетонное покрытие, для тротуаров - тротуарную плитку. При разработке проектной документации предусмотреть строительные материалы в соответствии с рабочим проектом. При проектировании руководствоваться требованиями: - СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ; |
| 14. | Требования к инженерно-техническому обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию | Проектом разработать наружные и внутренние системы электроснабжения, теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, слаботочные системы (телефонная сеть, компьютерная сеть и т.д.), пожарную и охранную сигнализацию в соответствии с действующими нормативными документами и с учетом уточненных расчетных нагрузок на ресурсообеспечение объекта. Для обеспечения реконструируемого объекта инженерными системами необходимо предусмотреть: А. Теплоснабжение. Отопление. Вентиляция. Отопление и вентиляцию реконструируемого нежилого помещения выполнить в соответствии со СанПиН 2.1.3.2630-10 и требованиям технических условий, выданных по уточненным расчетам на ресурсообеспечение объекта, с применением современного оборудования и материалов. Б. Водоснабжение. Внутренний хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод выполнить в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и требованиям технических условий, выданных по уточненным расчетам на ресурсообеспечение объекта. Выполнить: - устройство внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения; В. Канализация. Наружные и внутренние сети хозяйственно-фекальной канализации выполнить в соответствии с СНиП 2.04.03-85 и требованиям технических условий, выданных по уточненным расчетам на ресурсообеспечение объекта. Г. Электроснабжение. Электроснабжение выполнить на основании действующих нормативных документов и ПЭУ (Правил устройства электроустановок). Выполнить: - проект внутренних сетей электроснабжения; - устройство молниезащиты; - устройство внешнего контура заземления электрических сетей; - устройство систем пожарной сигнализации; - устройство системы охранной сигнализации; - устройство наружного освещения; - устройство слаботочной сети. |
| 15. | Состав помещений и основные технико-экономические показатели, по проектированному зданию | Объемно-планировочное решение реконструируемого объекта должно иметь четкое функциональное зонирование групп помещений в соответствии с их назначением: 1ый этаж (существующий): а,б) Тамбур в) Котельная г,д,е) Кабинет ж) Холл и) С\У для посетителей к) С\У и душ для персонала л) Склад 2-ой этаж (проектируемый при выполнении реконструкции): а) Холл б,в,г,д) Кабинет е) С/У Планировка помещений подлежит согласованию с Заказчиком, при расположении в них ветеринарного оборудования. |
| 16. | Требования к пожарной безопасности и антитеррористической защищенности | Разработать: - раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» с учетом требований Федерального Закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - план эвакуации при пожаре и предусмотреть оборудование помещений предписывающими и указательными знаками безопасности. - устройство системы охранной сигнализации; |
| 17. | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии со СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» принять проектные решения, соответствующие критериям доступности, безопасности, удобства и информативности для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) без ущемления соответствующих возможностей остальных граждан. |
| 18. | Мероприятия по охране окружающей среды | В соответствии с действующими законодательными и нормативными актами разработать мероприятия по охране окружающей среды. |
| 20. | Основные требования к проектной и рабочей документации | На первом этапе проектирования разработать не менее 2-х вариантов эскизного (архитектурного) проекта. В составе каждого варианта проработать объемно-планировочные решения реконструируемого здания: - архитектурные фасады реконструируемого здания; - поэтажные планы с указанием проектируемых помещений; - разрезы; - уточненные расчеты нагрузок на ресурсообеспечение. На основании утвержденного варианта эскизного (архитектурного) проекта разработать проектную и рабочую документацию. Состав и содержание разделов проектной и рабочей документации разработать в соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённым постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87, в соответствии с ГОСТ 21.1101-2009, согласно стандартам Системы проектной документации для строительства (СПДС)), необходимом для проведения работ по реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений. Разработанная проектная и рабочая документации должны соответствовать требованиям Технического задания на проектирование, функциональному назначению объекта, действующему законодательству РФ, градостроительным нормам, а также обязательным экологическим, противопожарным, санитарно-гигиеническим требованиям, строительным нормам и правилам и иным документам. Текстовые и графические материалы проекта должны быть выполнены согласно требованиям: - ГОСТ Р 21.1101-2009 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - стандартов Системы проектной документации для строительства и прочими нормативными документами РФ. Разработать раздел «ПОС» в полном объеме в соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ». Применяемые товары, материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам и размерам. Проектную и рабочую документацию, выполненную в соответствии со всеми требованиями, отраженными в технических условиях, Подрядчик согласовывает со службами, выдавшими ТУ и заинтересованными ведомствами и с Заказчиком. В случае внесения изменений в действующие нормативы в процессе разработки проектной и рабочей документации – Подрядчик вносит необходимые изменения в проектную и рабочую документацию. Пройти проверку документации с проверкой достоверности определения сметной стоимости строительства в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов». Проектную и рабочую документацию, с внесенными исправлениями по замечаниям экспертизы, сброшюровать и выдать в 4-ех экземплярах на бумажном носителе и одном экземпляре на электронном носителе (в формате pdf и в формате dwg). Бумажный экземпляр проектной документации должен быть оформлен следующим образом: обложка и подложка меловая, плотностью от 280 до 300 гр./м2, тип бумаги: блок меловка, плотность не менее 140 гр./м2, но не более 150 гр./м2, ламинация обложки и подложки – плёнка, глянец от 31 мкм до 32 мкм. |
| 23. | Требование к сметной документации | Сметная документация должна содержать сводку затрат, сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы, сметные расчеты на отдельные виды затрат, должна быть выполнена на основании МДС 81-35.2004, ТЕР, ТЕРр в Ростовской области, базисно-индексным методом с учетом постановления Правительства Ростовской области, письма Минрегионразвития № 41099-кк/08 в соответствии с ведомостью объёмов работ. Проектно-сметную документацию предоставить в 4-х экземплярах и 1 экз. в электронном виде в формате PDF (в электронном виде документацию предоставить на носителях CD или DVD емкостью не менее 700Мб) |