ООО «ЛЭТ»

Технико-экономическое обоснование применения установок Аквахлор для обеззараживания воды.

Объект: Городские очистные сооружения г. Сегеж

10.08.2015

Оглавление

Описание текущей ситуации	3

Расчет текущих операционных затрат на обеззараживание	3

Сравнение альтернативных методов обеззараживания воды.	4

Расчет затрат при обеззараживании раствором оксидантов, производимого на установках Аквахлор-500, определение сроков окупаемости.	8

Экспериментальные данные по расходу хлора на обеззараживание воды, расчет расходов раствора оксидантов на обеззараживание воды.	9

# Резюме проекта.

В целях снижения затрат на эксплуатацию хлорного хозяйства, условиях возрастающего количества сбрасываемых промышленными предприятиями загрязняющих веществ в открытые водоемы многократно ужесточается ответственность отечественных производителей за нарушение экологических нормативов. Применительно к существующим на ОАО «Полотняно-Заводская бумажная фабрика» объемов сброса загрязняющих веществ в рыбохозяйственный водоём 2-ой категории – реку Суходрев, размер штрафов может составить до 112 млн. руб. в месяц.

Целью проекта является создание современного комплекса очистных сооружений, который позволит исключить риск предъявления ОАО «Полотняно-Заводская бумажная фабрика» указанных санкций.

Проектом предлагается использовать принцип многократного оборота используемой в технологическом процессе воды и усовершенствованная схема очистки промышленных стоков с применением современного оборудования, что позволит:

- минимизировать объемы подпиточной и сбрасываемой в реку воды,;

- обеспечить соответствие качества очищенной воды санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам;

- повысить эффективность производства за счет увеличения в 1,6 раза объемов возвращаемого на начальные стадии техпроцесса осажденного из стоков скопа бумажного волокна.

Окупаемость вложений по проекту обеспечивается и оценивается исключительно за счет увеличения объемов возвращаемого бумажного волокна. При объемах необходимых вложений в 45,6 млн руб,  количество сухого осадка увеличится с 3,898 тн в сутки до 6,237 тн. Увеличение на 2,339 тн объема возвращаемого волокна в производство позволяет добиться окупаемости инвестированных средств за 5 лет при средней норме рентабельности ARR -  22 %. (Средняя норма рентабельности (average rate of return, ARR) – это отношение среднегодовых поступлений к величине начальных инвестиций)

Все текущие затраты учитываются в данном расчете при определении себестоимости одного кубометра очищенной воды. Проектом реализуются оптимальные параметры очистки технологической воды при себестоимости 5,85 руб. за 1м3.

Кроме того, устанавливаемое в соответствии с проектом оборудование позволяет принять на очистные сооружения предприятия стоки хоз-бытовой канализации в объеме до 750 м3 в сутки. Помимо экономического эффекта, включение в процесс очистки хоз-бытовых канализационных стоков позволит сократить потребность в подпитке свежей водой, что также сократит платежи за использование недр. При рыночной стоимости очистки канализационных вод от 7 до 20 руб/м3, предприятие без дополнительных затрат имеет возможность снизить себестоимость очистки, используемой в технологических целях воды, до трех – пяти рублей за 1 м3.

Важнейшее значение имеет экологическая и социально-политическая составляющие реализации проекта.

Сроки проектирования, строительства и пуска в эксплуатацию предлагаемого комплекса очистных сооружений составляют от 18 до 24 месяцев.

# Сведения о Разработчике технико-экономического обоснования

Реквизиты Разработчика представлены в таблице 1.
Таблица 1– Сведения о Разработчике

| Полное фирменное наименование юридического лица (в соответствии с записями в учредительных документах) | Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Лаборатория электрохимических технологий» |
| --- | --- |
| Сокращенное фирменное наименование | ООО «ЛЭТ» |
| Юридический адрес (в соответствии с записями в учредительных документах) | 129301 г. Москва, ул. Касаткина, д. 11, стр. 1 |
| Фактический и почтовый адрес | 129301 г. Москва, ул. Касаткина, д.11, стр.1 |
| Действующий номер телефона по фактическому местонахождению | тел.: (495) 232-00-66 факс: (499) 750-20-92 |
| Расчетный счет | 40702810438090008843 |
| Наименование банка | ОАО «Сбербанк России» г. Москва |
| БИК | 044525225 |
| Корреспондентский счет | 30101810400000000225 |
| ИНН | 7716697480 |
| КПП | 771601001 |
| Коды ОКВЭД | 22.1, 24.42, 24.66.4 31.62.1, 31.62.9, 33.10, 33.20, 33.30 45.3, 52.3, 64.20, 74.20 |
| Код ОКПО | 30227008 |
| ОКАТО | 45280552000 |
| ОГРН | 1117746705010 |
| ОКОГУ | 49014 |
| ОКФС | 16 |
| ОКОПФ | 65 |
| Уставный капитал | 1 000 000 рублей |
| E-mail: | let@eca.ru |
| http: | www.eca.ru |
| Генеральный директор (на основании Устава) | Мазурик Сергей Николаевич |
| Главный бухгалтер | Трубицына Елена Вадимовна |

# Введение

Реконструируемые очистные сооружения промышленных располагаются на территории промышленной площадки ОАО «Полотняно-Заводская бумажная фабрика» (ОАО «ПЗБФ») в пос. Полотняный Завод.

ОАО «ПЗБФ» занимается производством различных видов бумаги и картона, и, как ведущий специалист в этой области завоевала себе растущую репутацию по качеству и надежности.

На ОАО «ПЗБФ» в настоящее время работает до 574 человек. Предприятие сбрасывает в р. Суходрев более 400 тонн загрязняющих веществ ежегодно при установленном лимите на сброс ЗВ 400 т/год согласно тому ПДС. Существующий сброс ЗВ не отвечает существующим санитарным нормам и требованиям. Средства на строительство новых очистных сооружений в бюджете предприятия отсутствуют. Во избежание экологической катастрофы предлагается реализовать данный проект.

Участниками проекта реконструкции являются непосредственно представители самого предприятия, проектирующая организация – Общество с ограниченной ответственностью «Научно–производственная фирма «Форт-П» (ООО «НПФ «Форт-П») г. Ярославль. Монтаж технологического оборудования, трубопроводов, арматуры и приборов КИПиА планируется вести силами ООО «НПФ «Форт-П».

Предлагаемая усовершенствованная схема очистки промышленных сточных вод перед сбросом в р. Суходрев имеет целый ряд существенных преимуществ по сравнению с существующей, в том числе:

  - увеличение массы возврата осажденного из стоков скопа бумажного волокна в производство;

  - возможность многократного повторного использования очищенной воды в производстве и, как следствие, сокращение потребления свежей воды.

Это позволяет снизить массу сбрасываемых загрязняющих веществ в реку Суходрев и сэкономить на исходном сырье.

    - В настоящее время осажденный скоп бумажного волокна из конусной ловушки методом простого отстаивания возвращается в голову технологического процесса, при этом не осевшая его часть вместе со сточными водами направляется на последующие стадии очистки и далее сбрасывается в р. Суходрев. Альтернативный способ увеличения массы возвращаемого скопа заключается в применении реагентов, ускоряющих процесс осаждения скопа в существующем объеме реконструированной конусной ловушки и передаче сгущенной части трубопроводным транспортом при помощи специально вновь подобранных насосов.

Из всего многообразия преимуществ, указанного способа увеличения массы осажденного скопа для повторного его использования, выделяются простота и дешевизна его применения, экономия на исходном сырье, а также снижение сброса ЗВ в водоем.

    - При существующей технологии производства и недостаточной степени очистки промышленных сточных вод на действующем оборудовании очистных сооружений, очищенная вода не может повторно использоваться в производственном процессе. В основном большая часть исходной свежей воды применяется в бумагоделательных машинах (БДМ). Вода подается в форсунки машин. Соответственно, требования к исходной воде, в основном, предъявляются по содержанию в ней взвешенных веществ.

Вновь предлагаемая технологическая схема позволит после реконструкции очистных сооружений очистить промышленные стоки до качества воды, допускающего её повторное применение в технологии производства. Таким образом, подавая очищенную воду на повторное использование в производство, сократится водопотребление свежей воды.

Предлагаемая технология очистки промышленных сточных вод имеет большой ряд преимуществ по сравнению с существующей технологией очистки стоков ОАО ПЗБФ.

Сроки проектирования, строительства и пуска в эксплуатацию составляют от 7 до 12 месяцев.

Вновь создаваемые участки хранения и приготовления реагентов, а также участки фильтрации и ультрафиолетового обеззараживания будут располагаться в новом смонтированном производственном здании из легко возводимых металлоконструкций общей площадью 864 м2.

Из ряда преимуществ предлагаемой усовершенствованной технологии очистки сточных вод можно выделить полное исключение сброса массы загрязняющих веществ в р. Суходрев, и, следовательно, снижение антропогенной нагрузки на природную среду, сокращение затрат на водопотребление свежей воды, исходного сырья, возвращение вторичных материальных ресурсов в сферу производства и потребления.

Кроме этого, предприятие освобождается от платежей из прибыли за сверхлимитный сброс загрязняющих веществ в открытый водоем.

# Описание текущей ситуации

В настоящее время водоканалы больших и малых городов РФ эксплуатирует опасные производственные объекты – склад хлора ГОС, площадка подготовки воды - связанные с хранением, применением и транспортированием  хлора.

Жидкий хлор – второй класс опасности – хранение, транспортировка в спецконтейнерах;

Газообразный хлор – первый класс опасности - применение.

Процесс хлорирования с применением затаренного жидкого хлора требует обязательного соблюдения ПБ 09-594-03, в связи с чем затраты на обеспечение безопасности воды многократно превосходят затраты на сам процесс хлорирования. Затраты же на ликвидацию последствий возможной разгерметизации контейнеров, хранящихся на площадках ВКХ, размещённых, как правило, вблизи жилой и промышленной застройки,  предсказать невозможно.

Затраты на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов связаны с разработкой и экспертизой документов, которые выполняются специализированными организациями. Большая часть документов оформляется на эксплуатирующую организацию и, как следствие, при заключении договора муниципального заказа на предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению с другим предприятием, такие документы оформляются заново и в той же стоимости.

# Расчет текущих операционных затрат на обеззараживание

В таблице 1  перечислены основные документы, которые должны разрабатываться на каждом опасном производственном объекте. Документы оформляются на бумажном носителе, разрабатываются только специализированными организациями и не влияют фактически  на качество и безопасность работы персонала ОПО и  оборудования ОПО.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование | Стоимость, тыс. руб. | Периодичность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Регистрация ОПО |  | 1 раз в пять лет |  |
|  | Страхование ОПО | 150, | 1 раз в год |  |
|  | Декларирование ОПО | 600, | 1 раз в пять лет |  |
|  | Экспертиза ДПБ ОПО | 240, | 1 раз в пять лет |  |
|  | Разработка ПЛАС (2 объекта) | 500, | 1 раз в пять лет |  |
|  | Экспертиза ПЛАС (2 объекта) | 300, | 1 раз в пять лет |  |
|  | Обследование строительных конструкций зданий (2 объекта) | 300, | 1 раз в пять лет |  |
|  | Экспертиза обследования строительных конструкций здания (2 объекта) | 150, | 1 раз в пять лет |  |
|  | Диагностика работы основного технологического оборудования (2 объекта) | 400, | 1 раз в пять лет |  |
|  | Экспертиза диагностики работы основного технологического оборудования (2 объекта) | 200, |  |  |
|  | Лицензирование ОПО | 1000, | Один раз, бессрочно |  |
|  | Диагностика работы вентиляционных устройств (2 объекта) | 400, | 1 раз в пять лет |  |
|  | ИТОГО | 968, | удельные в год |  |

В таблице 2 перечислены финансовые затраты на приобретение реагента (жидкого хлора), запасных частей, осуществление охраны и пр.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование | Натуральные показатели | Стоимость тыс. руб/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обслуживание тревожных кнопок вызова охраны | 2 объекта, ежемесячно | 360, тыс. |  |
|  | Физическая охрана объекта | Постоянно, 200 руб/час | 1752, | 200 руб/час |
|  | Хлор жидкий | 50,0 тн в год | 2150, |  |
|  | Грузоподъёмные машины для хлорной тары | 3 ед. ГПМ | 100, |  |
|  | Запорная арматура | Замена 10 вентилей в год | 60, |  |
|  | Сенсоры хлора для газоанализаторов | 8 шт. в год | 40, |  |
|  | Коммуникации |  | 30, |  |
|  | Прочие запасные части |  | 100, |  |
|  | Аттестация персонала | 3 человека мин. | 100, |  |
|  | ИТОГО |  | 4692 |  |

Таким образом, при производственной программе 7000 куб. м./сут – 2,555 млн. куб.м. в год затраты на обеззараживание 1 кубометра воды составят 2,22 руб.

# Сравнение альтернативных методов обеззараживания воды.

В таблице 3 представлены сравнительные характеристики существующих дезинфектантов.

Таблица 3.

Характеристики некоторых дезинфектантов воды

| Тип дезинфектанта | Характеристики | Достоинства | Недостатки | Применительно к существующим технологическим режимам водоподготовки и обеззараживания стоков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлор | Применяется в газоопасном виде Класс опасности: Жидкий – 2; Газообразный - 1 | эффективный окислитель и дезинфектант эффективен для удаления неприятного вкуса и запахов обладает последствием предотвращает рост водорослей и биообрастаний разрушает органические соединения (фенолы) окисляет железо и магний разрушает сульфид водорода, цианиды, аммиак и другие соединения азота | повышенные требования к перевозке и хранению потенциальный риск здоровью в случае утечки образует побочные продукты – галогенсодержащие соединения: хлороформ, дихлорбромметан, дибромхлорметан и бромоформ. Требуется разработка документов по промышленной безопасности Требуется лицензия, декларация, ПЛАС, регистрация ОПО, экспертизы документации и пр. |  |
| Гипохлорит натрия | Применяется в жидком виде (товарная концентрация растворов 10-12%), возможно применение на месте получения электрохимическим способом Класс опасности: Сухой – 3; Раствор - 4 | эффективен против большинства болезнетворных микроорганизмов относительно безопасен при хранении и использовании при получении на месте не требует транспортировки и хранения опасных химикатов | неэффективен против цист (Giardia, Cryptosporidium) теряет активность при длительном хранении потенциальная опасность выделения газообразного хлора при хранении образует побочные продукты дезинфекции, включая тригалометаны, в том числе бромоформ и броматы в присутствии бромидов не удаляет биоплёнки с внутренней поверхности труб ограниченный срок хранения готового раствора | - Производство на месте требует больших финансовых вложений - ; - ближайшие поставщики – Ленинградская обл.; - стоимость транспортных затрат и самого реагента сравнима с затратами на приобретение хлора; - не подходит для воды с повышенной цветностью и содержанием железа; - не подходит для стоков (может применяться только после биологической очистки); - при использовании гипохлорита на стенках трубопроводов выпадает осадок оксида кремния и оксида магния, что ведёт к уменьшению условного диаметра |
| Тип дезинфектанта | Характеристики | Достоинства | Недостатки | Применительно к существующим технологическим режимам водоподготовки и обеззараживания стоков |
| Озон |  | сильный дезинфиктант и окислитель очень эффективен против вирусов наиболее эффективен против Giardia, Cryptosporidium, а также против любой другой патогенной микрофлоры способствует удалению мутности из воды удаляет посторонние привкусы и запахи не образует хлорсодержащих тригалометанов | образует побочные продукты, включающие: альдегиды, кетоны, органические кислоты, бромсодержащие тригалометаны (включая бромоформ), броматы (в присутствии бромидов), пероксиды, бромуксусную кислоту необходимость использования биологически активных фильтров для удаления образующихся побочных продуктов не обеспечивает остаточного дезинфицирующего действия требует высоких начальных затрат на оборудование значительные затраты на обучение операторов и обслуживание установок | - озонирование сопровождается предварительным хлорированием; - не подходит для воды с повышенной цветностью, содержанием железа, органическими загрязнениями; - не подходит для стоков (может применяться только после биологической очистки) |
| Ультрафиолет | Процесс заключается в облучении воды ультрафиолетом, способным убивать различны типы микроорганизмов | не требует хранения и транспортировки химикатов не образует побочных продуктов эффективен против цист Giardia, Cryptosporidium) | нет остаточного действия требует больших затрат на оборудование и техническое обслуживание требует высоких операционных (энергетических) затрат дезинфицирующая активность зависит от мутности воды, ее жесткости (образования отложений на поверхности лампы), осаждения органических загрязнений на поверхности лампы, а также колебаний в электрической сети, влияющих на изменения длины волны отсутствует возможность оперативного контроля эффективности обеззараживания воды | ультрафиолетовое облучение используется после обязательного первичного хлорирования; Не подходит по каждому недостатку |
| Тип дезинфектанта | Характеристики | Достоинства | Недостатки | Применительно к существующим технологическим режимам водоподготовки и обеззараживания стоков |
| Оксидант | Активированный метастабильный раствор, содержащий соединения активного хлора и активного кислорода Класс опасности 4 | работает при пониженных дозах не способствует образованию тригалометанов разрушает фенолы – источник неприятного вкуса и запаха эффективный окислитель и дезинфектант для всех видов микроорганизмов, включая цисты(Giardia, Cryptosporidium) и вирусы не образует броматов и броморганических побочных продуктов дезинфекции в присутствии бромидов способствует удалению из воды железа и магния путем их быстрого окисления и осаждения оксидов способствует устранению мутности воды удаляет посторонние привкусы и запахи не требует транспортировки и хранения опасных химикатов удаляет биопленки с внутренних поверхностей водопроводных сетей | требует наличие электроэнергии, напорной линии подачи воды требует небольшого расхода соляной кислоты для очистки электродов при использовании соли низкого качества (с большим содержанием ионов кальция, магния и железа), либо системы химического, например, бикарбонатом натрия, умягчением исходного раствора хлорида натрия | требуется фильтр для очистки воды, питающей установку приготовления анолита; ОПО предприятия снимаются с регистрации; Не требуется повышенных требований промышленной безопасности (таблица 1); Подходит для водоподготовки и обеззараживания стоков. |

В настоящее время оксидант получают методом мембранного электролиза (МБЭ), на установках типа «Аквахлор» (ООО «ЛЭТ» г. Москва).

# Расчет затрат при обеззараживании раствором оксидантов, производимого на установках Аквахлор-500, определение сроков окупаемости.

Альтернативный метод обеззараживания питьевой воды и хозяйственно-бытовых стоков – обеззараживание раствором оксидантов получаемых из раствора поваренной соли электрохимическим методом на установках Аквахлор 500 имеет ряд преимуществ:

- данные установки не являются опасными производственными объектами, их эксплуатация не попадает под лицензируемый вид деятельности и, как следствие, исключаются затраты на обеспечение требований промышленной безопасности;

- более высокий бактерицидный эффект по сравнению с хлором и гипохлоритом;

- отсутствие образования побочных продуктов хлорирования;

- отсутствие возникновения резистентных штаммов микроорганизмов;

- снижение дозы полученного электрохимическим путем хлора по сравнению с химическим хлором в 1,35 раза;

- размещение нового оборудования в существующих помещениях эжекторной  и хлордозаторной;

- возможность ведения работ по размещению, монтажу и наладке нового оборудования при параллельном хлорировании жидким хлором (исключение возможности перерыва в хлорировании во время строительства и наладки нового оборудования);

- экологическая безопасность технологии обеззараживания с использованием электролизеров из-за отсутствия возможности выделения хлорсодержащих веществ в атмосферу здания;

- использование отечественных материалов и комплектующих, в том числе мембран;

- простота и удобство в эксплуатации;

- возможность последующей автоматизации технологического процесса;

- сопутствующий продукт - раствор гидроксида натрия может быть использован для регулирования  рН питьевой воды на выходе с сооружений;

- способствует удалению из воды железа и магния;

Ниже представлен расчёт потребности в ресурсах (реагенты, электроэнергия) на примере установки «Аквахлор-500», имеющей самую низкую себестоимость дезинфектанта в пересчёте на 1 кг активного хлора.

Диафрагменный  электролиз поваренной соли в установках типа Аквахлор.

Установка Аквахлор – электрохимическая система для синтеза на месте применения смеси оксидантов в виде водного раствора хлора, диоксида хлора и озона из водного раствора поваренной соли под давлением в диафрагменных модульных электрохимических элементах, каждый из которых является отдельной ячейкой электрохимического реактора.

Технология получения смеси оксидантов в установке Аквахлор не требует подкисления исходного раствора соли, не нуждается в дополнительном расходовании воды и химических реагентов, позволяет осуществить разделения исходного раствора  на необходимые продукты за один цикл обработки в электрохимическом реакторе.

Производительность установки регулируется изменением силы тока. Предусмотрена возможность мгновенной остановки процесса и мгновенного его запуска. Блок электрохимических реакторов установки выполнен в виде модуля, что позволяет достигать любой необходимой производительности по оксидантам путём объединения указанных модулей в единую гидравлическую систему.

Образующийся при получении раствора оксидантов водород отводится по отдельному трубопроводу за пределы помещения для рассеивания в атмосфере.

Технико-экономические показатели установки Аквахлор-500

| Наименование показателей | Значение |
| --- | --- |
| Производитель | ООО «ЛЭТ», Москва |
| Производительность по активному хлору, кг/сут | 12 |
| Дезинфектант | Водный раствор диоксида хлора |
| Удельный расход поваренной соли, кг/кг акт. хлора | 2 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт*час/кг акт. хлора | 2 |
| Стоимость 1 кг активного хлора (эквивалент). | 22,2 руб. |
| Стоимость 50 тн. эквивалента акт. хлора (годовая программа) | 1 110 тыс. руб. |
| Стоимость установок, включая СМР | 7600,0 тыс. руб. |
| Примечание | Побочный продукт – раствор гидроксида натрия может быть использован для регулирования рН на ВОС |
| Себестоимость обеззараживания 1 куб. м. воды | 0,43 руб. |
| Эффективное снижение эксплуатационных затрат на куб. воды | 2,22-0,43=1,79 руб. |
| Эффективное снижение эксплуатационных затрат в год | 4 573,45 тыс. руб. |
| Срок окупаемости капитальных затрат на реконструкцию | 7600/4573,45=1,7 года |

# Экспериментальные данные по расходу хлора на обеззараживание воды, расчет расходов раствора оксидантов на обеззараживание воды.

Подготовка питьевой воды

Данные по расходу жидкого хлора (кг в месяц) для нужд ВОС г. Сегежа за период  2009 - 6 мес. 2012 г.г. представлены на диаграмме 1.

Диаграмма 1.

На диаграмме 1 видно, что в течение года среднемесячный расход хлора для обеззараживания питьевой воды не постоянен, а его количество меняется от 1,5 тн в месяц до 4,5 тн в месяц. Это обусловлено изменением качества исходной (речной) воды в зависимости от сезона. В паводковый период в речной воде присутствуют взвеси гуминовых веществ, что отрицательно сказывается на органолептических показателях качества – цветность возрастает с 20 до 140 град., содержание железа от 0,2 мг/л до 1,0 мг/л, окисляемость с 5,0 мгО2/л до 25,0 мгО2/л.

В паводковый период качество подготовленной воды на выходе в разводящую сеть города не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям цветности, окисляемости и содержанию железа.

В соответствии с экспериментальными данными для обеспечения надежного обеззараживания воды за нормируемые 30 минут контакта необходимо применять дозу электрохимического хлора 0.6 мг/дм3, в то время как химического препарата потребовалось бы 0.82 мг/дм3, то есть в 1.4 раза больше.

Таким образом, результаты проведенных исследований и результаты, полученные позднее в ходе промышленной эксплуатации, позволяют сделать вывод о снижении дозы полученного электрохимическим путем хлора по сравнению с химическим хлором, что особенно важно в связи с возможностью уменьшения в процессе хлорирования воды негативных его последствий.

Потребность в оксиданте в пересчёте на жидкий хлор (коэффициент 1,35) представлена на диаграмме 2:

Диаграмма 2

Предлагаемые установки Аквахлор – 500 имеют производительность в пересчёте на активный  хлор до 12 кг/сут. Таким образом, можно пересчитать потребность в установках для производства требуемого количества оксиданта, взяв в основу прошедший период.

Потребность в установках Аквахлор 500 для производства требуемого количества оксиданта (в пересчёте на активный хлор) за период  2009 - 6 мес. 2012 г.г. представлена на диаграмме 3.

Диаграмма 3.

Таким образом, для подготовки питьевой воды на водопроводной очистной станции необходимо 10 установок Аквахлор-500 (9 рабочих, 1 – резерв).

Причём все установки будут в работе только в период паводка – 2-4 месяца в году; в благоприятный период качества исходной воды в работе будет до 5 установок – 6 месяцев в году. Ввиду того, что дозирование раствора оксиданта в подготовленную воду осуществляется меньшими объёмами, регулирование количества оксиданта более точно, раствор смеси оксидантов имеет период последействия, то возможна экономия дезинфектанта.

Основные расходы при эксплуатации установок Аквахлор – 500 – электроэнергия и реагент – соль пищевая.

Потребность в электроэнергии и пищевой соли (натуральные показатели) для производства необходимого количества оксиданта (в пересчёте на активный хлор) за период  2009 - 6 мес. 2012 г.г. представлены на диаграммах 4, 5.

Диаграмма 4.

Диаграмма 5.

Годовая потребность и стоимость ресурсов (цены 2012 г.) для подготовки питьевой воды при использовании жидкого хлора и при использовании смеси оксидантов (в пересчёте на хлор) за период  2009 - 6 мес. 2012 г.г. представлены в таблице 4.

Таблица 4.

| Наименование ресурса | Цена, | 2009 | 2010 | 2011 | 6 мес. 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Цена, тыс. руб | Кол-во | цена | Кол-во | цена | Кол-во | цена |
| Хлор жидкий | 43 руб/кг | 29,86 тн | 1284, | 27,4 | 1178,2 | 24,11 | 1036,73 | 15,3 | 657,9 |
| Оксидант | 22,2 руб/кг | 22,12 тн | 491, | 20,26 | 491,06 | 17,86 | 396,5 | 11,33 | 251,53 |
| В том.числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | 4,5 руб./ кВт | 44400 кВт | 199,8 | 40518 | 182,3 | 35724 | 160,76 | 22662 | 101,98 |
| Соль пищевая ( | 6,0 руб/кг | 48,66 тн | 291,2 | 44,57 | 181,76 | 39,3 | 235,74 | 24,93 | 149,55 |
| Экономия |  |  | 793, |  | 687,14 |  | 640,23 |  | 406,37 |

Обеззараживание хозяйственно-бытовых стоков

Данные по расходу жидкого хлора (кг в месяц) для нужд ГОС за период  2009 - 6 мес. 2012 г.г. представлены на диаграмме 6.

Диаграмма 6.

На диаграмме 6 видно, что в течение года среднемесячный расход хлора для обеззараживания хозяйственно-бытовых стоков примерно постоянен, а его количество зависит только от объёма сточной жидкости, поступающей на очистку. Объём стоков незначительно уменьшается по окончании отопительного сезона (незначительно, т.к. дождевые воды в летнее время поступают также в городскую канализацию). Химический состав хозяйственно-бытовых стоков также примерно постоянен. Снижение потребления жидкого хлора в сентябре связано с остановом хлораторной установки на ремонт, в январе-феврале – в связи с низкими температурами окружающего воздуха хлораторную установку останавливают во избежание замерзания хлора в наружныххлоропроводах.

В соответствии с экспериментальными данными для обеспечения надежного обеззараживания воды за нормируемые 30 минут контакта необходимо применять дозу электрохимического хлора 0.6 мг/дм3, в то время как химического препарата потребовалось бы 0.82 мг/дм3, то есть в 1.4 раза больше.

Таким образом, результаты проведенных исследований и результаты, полученные позднее в ходе промышленной эксплуатации, позволяют сделать вывод о снижении дозы полученного электрохимическим путем хлора по сравнению с химическим хлором, что особенно важно в связи с возможностью уменьшения в процессе хлорирования воды негативных его последствий.

Потребность в оксиданте в пересчёте на активный хлор (коэффициент 1,35) представлена на диаграмме 7.

Диаграмма 7.

Потребность  в установках Аквахлор 500 для производства требуемого количества оксиданта (в пересчёте на активный хлор) за период  2009 - 6 мес. 2012г.г. представлена на диаграмме 8.

Диаграмма 8.

Таким образом, для обеззараживания хозяйственно-бытовых стоков на городских очистных сооружениях необходимо 5 установок Аквахлор-500.

Ввиду того, что хозяйственно-бытовые стоки после городских очистных сооружений поступают на доочистку на станцию биологической очистки ОАО «Сегежский ЦБК», к ним не предъявляются повышенные требования по качеству очистки.

Основное требование – наличие остаточного хлора на выходе с сооружений. Таким образом, целесообразно начальное внедрение установок именно на ГОС, где есть возможность проводить пуско-наладочные работы, испытания по количеству и качеству оксиданта неограниченное время.

По сравнению с существующими аппаратами, работающими на газообразном хлоре, дозирование оксиданта происходит малыми объёмами и легче поддаётся регулированию, тем самым снижается возможность передозировки и, как следствие, возможна экономия раствора дезинфектанта.

По информации поставщиков установок, на сооружениях очистки хозяйственно-бытовых стоков п. Кабардинка в работе 4 модуля Аквахлор-500 при объёме сточной жидкости 12000 м3/сут.

Основные расходы при эксплуатации установок Аквахлор – 500 – электроэнергия и реагент – соль пищевая.

Потребность в электроэнергии и пищевой соли (натуральные показатели) для производства необходимого количества оксиданта (в пересчёте на активный хлор) за период  2009 - 6 мес. 2012 г.г. представлены на диаграммах 9, 10.

Диаграмма 9.

Диаграмма 10.

Годовая потребность и стоимость ресурсов (цены 2012 г.) для обеззараживания хозяйственно-питьевых стоков при использовании жидкого хлора и при использовании смеси оксидантов (в пересчёте на хлор) за период  2009 - 6 мес. 2012 г.г представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование ресурса | Цена, | 2009 | 2010 | 2011 | 6 мес. 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Цена, тыс. руб | Кол-во | цена | Кол-во | цена | Кол-во | цена |
| Хлор жидкий | 43 руб/кг | 20,394 | 876,942 | 18,95 | 814,85 | 18,001 | 774,043 | 6,971 | 299,75 |
| Оксидант | 22,2 руб/кг | 15,108 | 335,40 | 14,036 | 311,6 | 13,335 | 296,037 | 5,163 | 114,62 |
| В том.числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | 4,5 руб./ кВт | 30,216 | 135,972 | 28,072 | 126,324 | 26,670 | 120,015 | 10,326 | 46,47 |
| Соль пищевая ( | 6,0 руб/кг | 33,238 | 199,428 | 30,879 | 185,274 | 29,337 | 176,022 | 11,358 | 68,15 |
| Экономия |  |  | 541,542 |  | 503,25 |  | 478,0 |  | 185,13 |