приложение №3

к договору № -09

от 20.03.2009г.

на  проектные работы

Задание на проектирование по объекту:

«Сети напорной и самотечной канализации к КНС по улице …..в г. Ельце»

| Основание для составления задания | Задание заказчика. |
| --- | --- |
| Стадийность проектирования | Проектная документация. Рабочая документация. |
| Особые условия строительства | Не предусматривать |
| Основные технико-экономические показатели | В составе первой очереди предусмотреть: Прокладку самотечной канализации по ул. от ул. до ранее запроектированной КНС на пересечении улиц. От запроектированной КНС проложить напорную канализацию по ул. до существующего канализационного коллектора по |
| Основные требования к архитектурно - планировочному решению, условиям блокировки, отделке здания | Не предусматривать |
| Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Не предусматривать |
| Основные требования к инженерному оборудованию здания | самотечная канализация – предусмотреть хоз. бытовую канализацию; трассу принять с учетом существующих инженерных коммуникаций, зданий и сооружений; материал труб – чугунные канализационные по ГОСТ 6942-98; предусмотреть строительство смотровых колодцев по трассе согласно норм и на пересечениях с прилегающими улицами. напорная канализация - трассу принять с учетом существующих инженерных коммуникаций, зданий и сооружений; материал труб – стальные; предусмотреть строительство колодцев-гасителей в точке врезки. |
| Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | Восстановление асфальтового покрытия и благоустройства после прокладки подземных коммуникаций. |
| Ценообразование | Сводный сметный расчет, объектные сметы выполнить в нормативной базе 2001 года с пересчетом сметных расчетов на текущий уровень согласно «Индексам цен в строительстве» отдела ценообразования в строительстве ГУ строительства и архитектуры Липецкой области |

Представитель заказчика:                            		    __________________   «___________»

М.П.                  «___» ______________2010г.

Согласовано:

Представитель проектной организации   		  __________________  «Дугин В. А.»

М.П.                 «___» ______________2010г.