Требуется обеспечить нагрев осмотической воды после системы водоподготовки. Осмотическая вода - вода высокой степени очистки, поэтому, все оборудование, контактирующее с водой должно быть из нержавеющей стали. Вода после накопительной емкости подается насосной станцией в систему циркуляции.

Точка отбора горячей воды находится на расстоянии 150м от места расположения теплообменного оборудования. Заказчику необходимо дважды в день отобрать из системы по 700л горячей воды.

Требуется составить принципиальную схему и подобрать оборудование для устройства линии циркуляции (теплообменник Alfa Lawal, циркуляционный насос Grundfos, автоматика для поддержания требуемой температуры). Монтаж заказчик произведет своими силами.

| Греющая среда | вода |
| --- | --- |
| Источник тепла | котельная |
| Начальная температура | 80 С |
| Конечная температура | 55 0С |
| Нагреваемая среда | вода |
| Начальная температура | 10 0С |
| Конечная температура | 55 0С |