| №№ п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие данные. |
| 1.1 | Основание для проектирования. Основной распорядительный документ (правительства, префектуры). | Решение коллегии № 1/V от 16.02.2010г. |
| 1.2. | Сведения об участке и планировочные ограничения. Особые геологические условия. | Проектируемый многофункциональный жилищно-бытовой корпус с теплым переходом к зданию общежития и учебно-тренировочная башня располагаются на территории Академии ГПС МЧС России на пересечении улиц Касаткина и Ярославская в 500 м на юго-восток от Всероссийского Выставочного Центра и в 150 м от проспекта Мира. Ближайшая станция метро «ВДНХ» находится в 800 м. Площадь участка строительства – 0,65 га. Границами участка являются: на северо-востоке – улица Касаткина; на северо-западе - улица Ярославская; на юго-востоке – существующее общежитие ВГИК − на юго-западе – существующее общежитие Академии ГПС МЧС России. Участок имеет спокойный рельеф с понижением к улице Б.Галушкина. В настоящее время на рассматриваемой территории располагается одно-двух этажное здание коммунально-хозяйственного назначения Академии ГПС МЧС России, подлежащее к демонтАжу. |
| 1.3. | Типы и этажность новых, реконструируемых и реставрируемых зданий и сооружений, наименование повторно применяемых, индивидуальных или типовых проектов, количество секций (блоков), их серии. Типы квартир, их соотношения. Назначение помещений, в т.ч. в первых этажах, их вместимость, пропускная способность. | Проектируемые объекты представляют собой композиционно единый комплекс, состоящий из: многофункционального жилищно-бытового корпуса, учебно-тренировочной башни. 1. Многофункциональный жилищно-бытовой корпус состоит из стилобатной и высотной части. Этажность – 17 надземных + 1 подземный. Площадь застройки – 2591,4 м2; Общая площадь здания – 15764,9 м2, в т.ч.: надземная часть – 13565,7 м2, подземная часть – 2219,2 м2. В стилобатной части располагаются функционально независимые гаражный комплекс, бытовой корпус с блоком питания. Под стилобатной частью запроектировать подземную автостоянку. Гаражный комплекс: подземная автостоянка на 54 м/м для сотрудников Академии со складом 83,6 м2 и техническим помещением 48,9 м2; гараж-стоянка для хранения, ремонта и технического обслуживания средств автотранспорта Академии на 16 легковых автомобилей, 9 Газелей, 6 автобусов типа ЛИАЗ, 8 автомобилей ЗИЛ, 2 автомобиля КАМАЗ, 1 трактор; с мойкой на 1 пост с возможностью мытья автобуса; учебная пожарная часть на 3 м/м с дежурной частью и комнатой отдыха и учебным классом; административные помещения; Бытовой корпус: административные и бытовые помещения; прачечная Блок питания: обеденный зал для курсантов на 200 посадочных мест; пищеблок и складские помещения; В высотной части размещаются жилые помещения с отдельным входом через стилобатную часть для проживания курсантов и слушателей в т.ч. имеющих семьи, в высотной части предусмотреть лифты грузоподъемностью не менее 40 человек одновременно. (3-11 этаж) жилье для проживания не менее 432 курсантов и слушателей блочного типа, на каждом этаже по 4 блока состоящих из 4-х комнат, общая кухня, 3 сан. узлами и 1-й душевой; (12-16 этаж) не менее 42 комнат для семейного проживания слушателей (общей площадью 28 м2 с мини-кухней, совмещенным санузлом и душевой кабиной), блочного типа. начиная с 14 по 17 этажи жилой части предусмотреть не менее 8-и 2-х уровневых номеров гостиничного типа (каждый общей площадью 90 м2) для семейного проживания; на 3-х разно этажных кровлях жилого блока предусмотреть размещение мест отдыха. 2. Отдельно стоящая тренировочная башня. |
| 1.4. | Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов, их состав. | В одну очередь. |
| 1.5. | Сроки начала и окончания строительства, в т.ч. первой очереди | Начало строительства – 2012г. Окончание строительства определить ПОС. |
| 1.6. | Источник финансирования строительства. | Федеральный бюджет |
| 1.7. | Категория сложности объекта | По МРР-3.2.06.05-03. (5-я ред.с дополнениями). |
| 1.8. | Стадийность проектирования | Предпроектные проработки: инженерно-геологические изыскания; Инженерно-экологические изыскания; Обследование существующего здания ЦТП Разработка дизайн-проекта для утверждения, плана сетей и коммуникаций с расчетом необходимых мощностей для получения ТУ. Получение технических условий на подключение инженерных сетей. Стадия «Проектная документация» Прохождение экспертизы проекта с положительным заключением. Проверка достоверности сметной документации Стадия «Рабочая документация» |
| 1.9. | Исходно-разрешительная документация | Техническое задание заказчика. ГПЗУ |
| 2. Основные требования к проектным решениям. |
| 2.1. | Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение. Штамп ГУП Глав АПУ Управление комплексного благоустройства города. | Предусмотреть: эффективное использование участка, компактное решение генерального плана, выполнить раздел благоустройства и озеленения согласно МГСН 1.02-02 . Предусмотреть возможность использования грунта, получаемого при отрыве котлована, который по своим свойствам может быть использован для обратной засыпки пазух фундамента и для других целей без его вывоза за пределы строительства, в соответствии с исследования почвы на участке строительства на предмет радиологического, бактериологического и химического загрязнения. |
| 2.2. | Архитектурно-планировочные решения (условия, основные принципы планировки помещений, обеспечение комфортности помещений, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов, наружная и внутренняя отделка). - Фасады, стены, потолки, полы, столярные изделия. | Обеспечить высококачественное архитектурное (в т.ч. цветовое) решение объекта путем разработки вариантов, с учетом сложившейся окружающей и проектируемой застройки. Предусмотреть высококачественную наружную и внутреннюю отделку в соответствии с архитектурным решением и техническими требованиями. Для отделки фасадов предусмотреть плиты вентилируемый фасад, с разработкой и утверждением колористического паспорта. Обеспечить безбарьерную доступность всех помещений для инвалидов с учетом СНиП 35-01-2001, в соответствии с законом города Москвы от 17. 01.2001 г. № 3 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы». |
| 2.3. | Конструктивные изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, шахты лифтов, перегородки, кровля). | Фундаменты и гидроизоляцию принять в соответствии с материалами инженерно-геологических изысканий. Здание каркасное из монолитного железобетона. Стеновое заполнение из ячеистых блоков и красного кирпича с теплоизоляцией, перекрытие и покрытие монолитные железобетонные. Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные. Лифтовая шахта - монолитная железобетонная. Кровля плоская, рулонная с внутренним водостоком. Предусмотреть применение новых строительных материалов, изделий, оборудования, конструкций, современных строительных технологий и обеспечить их соответствие требованиям, предъявляемым техническими свидетельствами (п.3. Постановления Государственного комитета РФ по жилищной и строительной политике от 27.03.98 № 18-23). Предусмотреть сохранность и мониторинг объектов окружающей застройки, находящихся в зоне влияния нового строительства, и, при необходимости, провести обследование технического состояния их конструкций. |
| 2.4. | Технологические решения и оборудование (импортное – с обоснованием). | Раздел «Технологические решения» выполняется в соответствии с действующими технологическими, строительными и др. нормами проектирования. Оборудование – отечественное. Импортное оборудование, имеющее сертификаты соответствия Госстандарта РФ, применяется в случае отсутствия отечественных аналогов. |
| 2.5. | Инженерные системы зданий и сооружений. | Выполнить в соответствии с разделом 4 технического задания, и Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 76 с учетом энергосберегающих мероприятий, прогрессивных технических разработок, оборудования и материалов. |
| 2.6. | Наружные инженерные сети (с выделением участков городских сетей). | Предусмотреть проектом вынос инженерных коммуникаций с территории строительства. В соответствии с техническими условиями на присоединение городских эксплуатирующих организаций. |
| 2.7. | Охрана окружающей среды. | Разработать раздел «Охрана окружающей среды» в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями. Предусмотреть мероприятия, исключающие вредное воздействие проектируемого объекта на условия проживания в окружающей жилой застройке и природное окружение. Провести исследования почвы на участке строительства на предмет радиологического, бактериологического и химического загрязнения. Предусмотреть ОЗДС. |
| 2.8. | Требования по утилизации (захоронению) строительных отходов (при сносе и реконструкции зданий и сооружений). | Разработать «Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса». |
| 2.9. | Рекультивация территории | Определить по результатам санитарно-экологического обследования участка строительства. |
| 2.10. | Энергоэффективность | Разработать раздел «Энергоэффективность» и «Энергетический паспорт объекта» по установленной форме, с учетом требований МГСН 2.01-99 и СНиП 23-02-2003. |
| 2.11. | Архитектурное освещение | Разработать в проекте раздел «Вечернее освещение объекта» с учетом СНиП 23-05-95* |
| 2.13. | Требования к составу сметной документации | Сметную документацию выполнить в ФЕРах. |
| 3. Дополнительные требования. |
| 3.1. | Выполнение проектных решений по декоративному оформлению зданий и сооружений, интерьеров. | Определить при разработке проектной документации в соответствии с требованиями заказчика, архитектурным решением и требованиями градостроительного заключения. Подготовить дизайн - проекты помещений. |
| 3.2. | Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах или на конкурсной основе. | Разработать не менее 2-х вариантов решения фасадов, колористический паспорт. |
| 3.3. | Выполнение научно-исследовательских и экспериментальных работ в процессе проектирования и строительства. | Не требуется. |
| 3.4. | Подготовка демонстрационных материалов. | В объеме необходимом для согласования в Москомархитектуре и проведения общественных слушаний. |
| 3.5. | Требования по выполнению охранных систем. | Предусмотреть выполнение мероприятий по пожарной безопасности, видеонаблюдения, охранной сигнализации, противопожарной сигнализации и системы дымоудаления. |
| 3.6. | Требования по инженерно-техническим мероприятиям, защите населения и устойчивости работы предприятия при чрезвычайных ситуациях. Штамп ГО и ЧС г.Москвы | Предусмотреть |
| 3.7. | Информация о строительстве. | Заказчику совместно с Управой провести мероприятия по информированию жителей о предстоящем строительстве, предусмотренном законодательством г. Москвы. |
| 3.8. | Указания о необходимости согласований проектной документации. | Согласовать проектную документацию в соответствии с «Градостроительным Кодексом». Пройти государственную экспертизу проекта с положительным заключением. Провести проверку достоверности сметной документации. |
| 3.9 | Требования к оформлению документации | Количество экземпляров проекта для выдачи Заказчику-4экз. Кроме того, вся документация передается в электронном виде. Чертежи выпускаются в среде AutoCAD согласно требованиям действующих нормативных документов по оформлению чертежей, а также сметная документация в формате Excel согласно требованиям действующих нормативных документов по оформлению сметной документации Подготовить демонстрационные материалы в объеме необходимого для согласования в Москомархитектуре и проведения общественных слушаний. |
| 4. Инженерные сети и коммуникации: водопровод, бытовая канализация, дождевая канализация, теплосеть, газоснабжение, электроснабжение, слаботочные сети. |
| 4.1 | Цель работы | Разработать проектную и рабочую документацию на наружные сети с выносом существующих инженерных сетей из зоны застройки и обеспечения комплекса: водоснабжением, канализацией, тепловыми сетями, кабельными линиями. слаботочными сетями |
| 4.2 | Сроки выполнения работ | с даты подписания контракта до 01.11.2011 года |
| 4.3 | Нормативные документы | Действующие нормативные документы |
| 4.4 | Конструктивные изделия и материалы | Материал и марки применяемой арматуры принимать по согласованию с эксплуатирующими организациями, и Заказчиком, оборудование применять преимущественно отечественного производства. Трассы наружных инженерных сетей расположить компактно и запроектировать в соответствии с выданными техническими заданиями и нормативными документами. |
| 4.5 | Технические решения | Водопровод Сети водопровода запроектировать из полиэтиленовых напорных труб, диаметр принять согласно расчетам. Установить счетчики потребления питьевой воды. Установить на сетях водопровода, в соответствии с расчетами, необходимое количество пожарных гидрантов. Запорную арматуру использовать преимущественно отечественного производства, диаметр труб обосновать расчетом. Теплосеть. Теплосеть и горячее водоснабжение выполнить в две нитки в одном лотке, диаметр труб обосновать расчетом. Трубы выполнить преимущественно из полимерных труб, подземной прокладкой в канальном и бесканальном исполнении. На границах балансовой принадлежности со сторонними потребителями установить счетчики тепловой энергии. Вентиляция и кондиционирование. В подземном гараже предусмотреть систему приточно-вытяжной вентиляции для удаления выхлопных газов от работающих машин в соответствии с нормативами. В стилобатной части предусмотреть систему кондиционирования в бытовом корпусе и блоке питания. Электроснабжение Запроектировать систему электроснабжения комплекса в соответствии с необходимыми нагрузками. Слаботочные сети Здание оборудовать пожарной охранной сигнализацией, беспроводной системой оповещения о пожаре, системой видеонаблюдения и телевидения. Пожарную сигнализацию и пост видеонаблюдения вывести на пульт диспетчера. Предусмотреть проектом АТС и выход в Интернет. В жилой зоне проживания курсантов и слушателей предусмотреть систему контроля допуска (система электронных проходных). Бытовая и дождевая канализация. Сети канализаций выполнить из полиэтиленовых безнапорных труб, при необходимости запланировать КНС и использование напорных труб, диаметры труб обосновать расчетом. Канализационные колодцы выполнить из железобетонных колец. Предусмотреть проектом использование отечественных материалов и комплектующих, при отсутствии импортные аналоги. Данные по составу сточных вод и режиму отведения уточняются в ходе предпроектной проработки. |
| 4.6 | Материалы для проектирования | Исходные данные, выдаваемые до начала проектирования: Ситуационный план, масштаба 1: 2000; техническое задание Заказчика на выполнение проектно-сметных работ, заверенное оригинальной печатью. |
| 4.7 | Разработка смежных разделов | Подрядчик выдает в составе рабочей документации: задание на разработку проекта организации дорожного движения, в виде стройгенплана М1:500; задание на разработку дендрологического плана, в виде стройгенплана М1:500. |
| 4.8 | Требования к оформлению документации | Количество экземпляров проектно-сметной документации для выдачи Заказчику - 4 экз. Кроме того, вся документация передается в электронном виде. Чертежи выпускаются в среде AutoCAD согласно требованиям действующих нормативных документов по оформлению чертежей, а также сметная документация в электронном виде формат Excel согласно требованиям действующих нормативных документов по оформлению сметной документации. |
| 4.9 | Проектируемые нагрузки | До начала проектирования заказчик направляет следующую информацию по нагрузкам на проектируемые и реконструируемые здания объекта: -расход воды на наружное пожаротушение объекта согласно пожарных нормативов, расчетная продолжительность тушения пожара. - нагрузки по договорам с внешними потребителями с разбивкой по видам потребления. |
| 4.10 | Особые условия | Том «Рабочая документация» выполнить в составе: - пояснительная записка; - спецификации; - рабочие чертежи. Также выполняется Проект организации строительства, том «Смета». |