ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п.п. | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общие данные для проектирования |
| 1.1. | Основание для проектирования | Выделение средств в рамках муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования на 2015-2017 годы в 2015 г. |
| 1.2. | Сведения об участке строительства |  |
| 1.3. | Краткая характеристика объекта | Назначение здания – общественное здание. Год постройки – 1976. Год проведения капитального ремонта – 2003 год. Общая площадь здания – 1354,7 м2 Размеры здания в плане – 42,8 х 26,4 м. Этажность – трехэтажное (в т.ч. подземный (подвал) – 1). Фундаменты: железобетонные блоки. Здание со смешанным каркасом: колонны железобетонные; стены – кирпичные; перекрытия – сборные железобетонные плиты; крыша - скатная стропильная. Техническое состояние основных несущих строительных конструкций определено в Техническом заключении по результатам обследования «Инструментальное обследование технического состояния здания МКУ Культурно-досуговый центр» |
| 1.4. | Краткая характеристика климатического района | Строительная климатическая зона – Подрайон 1 Д. Сейсмичность - 7 баллов согласно Отчету о выполненных инженерно-геологических изысканиях. уточняется материалами инженерно-геологических изысканий. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов – 3,1 метра, Расчетная температура наиболее холодной пятидневки - -470 С, Преобладающее направление ветров - северо-восточное и юго-западное – западное (как в зимнее, так и в летнее время), Степень агрессивности наружной воздушной среды - неагрессивная |
| 1.5. | Вид строительства | Реконструкция |
| 1.6. | Стадийность проектирования | Одна стадия: разработка рабочей документации и сметной документации. |
| 1.7. | Исходные данные для проектирования | Технический план здания от 07.04.2014 г.; Отчет о выполненных инженерно-топографических изысканиях; Ответ о выполненных инженерно-геологических изысканиях Техническое заключение по результатам обследования «Инструментальное обследование технического состояния здания МКУ Культурно-досуговый центр». Технические условия на подключение к системам водоснабжения и канализации; Технические условия на присоединение к тепловым сетям; Технические условия на присоединение к электрическим сетям. |
| 1.8. | Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов, их состав. | Одна очередь |
| 1.9. |  |  |
| 2. Основные требования к объемно-планировочным характеристикам |
| 2.1. | Градостроительные решения Схема планировочной организации земельного участка | Планировочной организацией земельного участка обеспечить функциональный доступ к зданию. Разработать проект благоустройства и озеленения территории участка, ремонта центральной лестницы с ул. Урицкого. Автостоянка в границах территории здания МКУ Культурно-досуговый центр |
| 2.2. | Архитектурно-планировочные решения | Разработать проектной организацией согласно СНиП, НПБ, СанПиН и др. с использованием Технического заключения по результатам обследования «Инструментальное обследование технического состояния здания МКУ Культурно-досуговый центр». Запроектировать с северо-восточной стороны существующего здания 2-х этажный пристрой ориентировочным размером 12 х26 метров. Размер пристроя будет уточнен в процессе разработки проектной документации. В пристрое предусмотреть размещение дискотечного зала (1-ый этаж), хорового и хореографического кружков (2-й этаж). В дискотечном зале предусмотреть размещение бара на одно рабочее место. Работа бара будет осуществляться на привозных полуфабрикатах. Также предусмотреть размещение туалета. Хореографический кружок – 1 руководитель и 50 учащихся (занятия в две смены); хоровой кружок - 1 руководитель и 60 человек хор (работа в две смены). Предусмотреть проектом перепланировку существующей 2-хэтажной части здания КДЦ. Выполнить необходимые ремонтные работы в существующей части здания КДЦ, выполнить проект реконструкции сцены. Произвести увязку пристроя с существующим зданием КДЦ по кровле и фасаду (над существующим зрительным залом предусмотреть устройство технического этажа). На кровле предусмотреть устройство снегозадержателей. Предусмотреть дополнительное утепление чердачного перекрытия. Наружную отделку согласовать с Заказчиком. Предусмотреть эвакуационные выходы из пристраиваемого корпуса. Предусмотреть защиту эвакуационных выходов от атмосферных осадков с помощью светопрозрачных конструкций из сотового поликарбоната. Предусмотреть ремонт существующих эвакуационных выходов из зрительного зала. Проект внутренней отделки помещений должен быть в соответствии с действующими нормативными документами и с использованием современных материалов. В существующей 2-х этажной части здания предусмотреть размещение следующих помещений: - административно-технического персонала (директор - 1 человек, методисты – 2 человека, заместитель директора - 1 человек, заведующий постановочной частью - 1 человек, режиссер – 1 человек, электрослесарь – 1 человек); - кладовое помещение для уборщицы – 1 человек; - гардероб – 1 человек, - касса – 1 человек; - эстрадный оркестр – 1 руководитель и 10 оркестрантов; - туалеты; - две костюмерных. - две гримерных. Предусмотреть дверь для попадания в зрительный зал из существующей 2-х этажной части КДЦ. Предусмотреть помещение для хранения объемных декораций, крупногабаритных реквизитов. Планировку и размещение помещений предварительно согласовать с Заказчиком. |
| 2.3. | Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций | Материалы и конструкции принять в соответствии с рекомендациями на основе инженерно-геологических изысканий и результатов обследования здания. Все принятые в проекте решения должны соответствовать действующим нормативным требованиям. Витражи, окна – двухкамерные стеклопакеты в алюминиевых переплетах. Кровля – скатная, покрытие – металлочерепица (или гибкая черепица); Материал перегородок – кирпич, ГКЛ. Материал противопожарных стен – кирпич. Потолки – подвесные или натяжные. |
| 2. 4. | Инженерные системы объекта | Необходимо предусмотреть: Теплоснабжение - согласно технических условий выданных МУП «Тепловодоканал; Горячее водоснабжение – согласно действующей нормативной документации; Холодное водоснабжение - согласно технических условий выданных МУП «Тепловодоканал»; Канализация - согласно технических условий выданных МУП «Тепловодоканал»; Электроснабжение – согласно технических условий выданных ЗАО «Витимэнерго». Уровень освещенности помещений – в соответствии с действующими санитарными нормами. Лампы энергосберегающие. Вентиляция – для обеспечения требуемых параметров микроклимата в помещениях предусмотреть систему вентиляции. Пожарная сигнализация и система оповещения – согласно нормам и правилам пожарной безопасности. |
| 2.5. | Охрана окружающей среды | Разработать раздел проекта «Охрана окружающей среды» в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. |
| 2.6. | Энергоэффективность | Разработать раздел проекта «Энергоэффективность». |
| 2.7. | Требования к составу и содержанию проектной документации | Выполнить согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», техническому заданию, другими действующими документами; Рабочую документацию выполнить согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». |
| 2.8. | Требования к составу сметной документации | Сметные расчеты выполнить на основании «Методических указаний по определению сметной стоимости строительной продукции на территории РФ». Сметную стоимость определить базисно-индексным методом по территориальной сметно-нормативной базе ТЕР-2001 (в редакции 2009 г., введены в действие с 01.01.2014 г. Приказом Министерства строительства, дорожного хозяйства от 29.11.2013 г. № 67-мпр) с применением зонального коэффициента (письмо Министерства строительства, дорожного хозяйства области от 22.02.2013 г. № 59-37-1081/13). Пересчет в текущий уровень цен выполнить в соответствии с Информационным бюллетенем «Индексы цен в строительстве» по состоянию на момент передачи документации Заказчику. |
| 2.9. | Требования по оформлению и комплектности рабочей документации | 4 экземпляра на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде в формате PDF и AutoCaD |
| 2.10. | Требования по оформлению и комплектности сметной документации | 4 экземпляра на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде в формате «ГРАНД-Смета» |
| 3. Требования к проектным решениям |
| 3.1. | Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах или на конкурсной основе | Не предусмотрено |
| 3.2. | Выполнение научно-исследовательских и экспериментальных работ в процессе проектирования и строительства | Не предусмотрено |
| 3.3. | Требование по обеспечении доступа маломобильных групп населения | В соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». |
| 3.4. | Подготовка демонстрационных материалов | Не предусмотрено |
| 3.5. | Указания о необходимости согласования проектно-сметной документации | Подрядчик согласовывает с Заказчиком основные объемно-планировочные и функциональные решения. Подрядчик оказывает техническое сопровождение при прохождении экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта |