ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по объекту: Разработка проектно-сметной документации на замену приборов учета тепловой энергии в административных зданиях

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для проектирования | Уведомление ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» от 16.11.2015г. |
|  | Застройщик/Заказчик | Государственное казенное учреждение по эксплуатации и содержанию административных зданий администрации Краснодарского края |
|  | Вид строительства (новое, реконструкция, капитальный ремонт) | Реконструкция |
|  | Стадийность проектирования | Проектно-сметную документацию выполнить в 1 стадию: Рабочая документация (РД) |
|  | Особые условия строительства (сейсмичность, грунты, стесненность площадки и т.п.) | Сейсмичность района строительства принять 7 баллов, согласно СНиП II-7-81*, СПКК 22- 301-2000г. |
|  | Сроки проектирования | 40 (сорок) календарных дней с даты заключения государственного контракта сторонами. Работы выполняются в 4 этапа: 1 этап: Разработка проектно-сметной документации на замену приборов учета тепловой энергии в административном здании по адресу: г. Краснодар, ул. Красная 35, литер А - 10 (десять) календарных дней с даты заключения государственного контракта. 2 этап: Разработка проектно-сметной документации на замену приборов учета тепловой энергии в административном здании по адресу: г. Краснодар, ул. Мира 28 - 10 (десять) календарных дней с даты заключения государственного контракта. 3 этап: Разработка проектно-сметной документации на замену приборов учета тепловой энергии в административном здании по адресу: г. Краснодар, ул. Советская 49 - 10 (десять) календарных дней с даты заключения государственного контракта. 4 этап: Разработка проектно-сметной документации на замену приборов учета тепловой энергии в административном здании по адресу: г. Краснодар, ул. Стасова, 178/ул. Сормовская, 180/1 лит. II-Ж - 10 (десять) календарных дней с даты заключения государственного контракта |
|  | Основные технико-экономические показатели объекта | Общее количество оснащаемых объектов: 4 (четыре) - Административное здание по адресу г. Краснодар ул. Красная 35 литер А: общая площадь: 15561,2 м2 этажность: 7 этажное - Административное здание по адресу г. Краснодар ул. Мира 28: общая площадь: 1627,4 м2 этажность: 2 этажное - Административное здание по адресу г. Краснодар ул. Советская 49: общая площадь: 633,4 м2 этажность: 2 этажное - Административное здание по адресу г. Краснодар, ул.Стасова, 178/ул.Сормовская, 180/1 лит. II-Ж общая площадь: 684,5 м2 этажность: 2 этажное |
|  | Объемы выполняемых работ | -ситуационный план расположения узла учета тепловой энергии (УУТЭ); -принципиальная схема УУТЭ; -монтажная схема УУТЭ; -преобразователи расхода (объема) теплоносителя, применяемые в узле учета, должны быть рассчитаны на работу при максимальной температуре теплоносителя, равной: 140 ºС (в подающем трубопроводе теплового ввода); 70 ºС (в обратном трубопроводе теплового ввода); -дополнительные потери давления по подающему и обратному трубопроводам, связанные с установкой расходомеров, не должны превышать – 0,5 м.в.ст. по каждому трубопроводу. Функциональные возможности применяемого тепловычислителя должны обеспечивать: - Формирование часовых и суточных архивов результатов измерений; - Регистрацию нештатных ситуаций и их длительности; - Наличие цифрового интерфейса RS232 или RS 485 для передачи информации; - Наличие защиты от несанкционированного изменения настроечных параметров (базы данных). Тепловая нагрузка системы отопления: - Административное здание по адресу г. Крас-нодар ул. Красная 35 литер А – 1,127995 Гкал/ч - Административное здание по адресу г. Крас-нодар ул. Мира 28 – 0,12785 Гкал/ч. - Административное здание по адресу г. Крас-нодар ул. Советская 49 – 0,067310 Гкал/ч. - Административное здание по адресу г.Краснодар, ул.Стасова, 178/ул.Сормовская, 180/1 лит. II-Ж – 0,054520 Гкал/ч. Температурный график тепловой сети: 140/ 70 град.С Тип системы теплоснабжения: двухтрубная Схемы присоединения отопления: зависимая |
|  | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Постановления Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» Приказу Минстроя России от 17.03.2014 №99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» и в соответствии с нормами и правилами действующими на территории РФ. Предусмотреть использование современных материалов имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество, материалы должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям ГОСТов: ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации» ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов» СНиП 21- 01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного ПУЭ «Правила устройства электроустановок» СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» |
|  | Порядок выбора и применения материалов, конструкций и оборудования | При проектировании варианты предлагаемых к применению материалов, конструкций и оборудования подлежат обязательному согласованию с Заказчиком. Проектные решения не должны включать в себя изменения конструктивных элементов здания, фасада и архитектурного облика интерьера помещений. Электроснабжение осуществляется от существующих источников. Электропитание предусмотреть согласно ПУЭ. Предусмотреть использование современных материалов, отвечающим в установленном порядке параметрам противопожарной и санитарной безопасности. Материалы должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям ГОСТов. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» СНиП 21- 01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» Постановление правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 (с изменениями от 06.03.2015г.) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» ПУЭ «Правила устройства электроустановок» Постановления Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» - Приказу Минстроя России от 17.03.2014 №99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» Рассмотреть варианты применения оборудова-ния и материалов отечественного и импортного производства. |
|  | Сметная документация | Сметную документацию выполнить в 2-х уровнях цен: - в базовом, 2001 г. (определяется по ТЕР-2001); - в текущем, на дату выдачи документации по объекту. |
|  | Состав проектно-сметной документации | Выполнить в соответствии с пунктом 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ и постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Проектно-сметная документация не должна противоречить ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
|  | Выполнение сметной документации | Сметную документацию выполнить на основе «Методики определения сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004» в 2-х уровнях цен - в базисном по ТЕР 2001(в редакции 2010г) и в текущем на дату передачи проектной документации заказчику с применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ. В состав проектной документации необходимо включать ведомости объемов работ, спецификации материалов, оборудования. Сметную документацию представить в электронном виде в формате совместимом с программным комплексом Гранд-смета, по ТЕР Краснодарского края в редакции 2010 года и на бумажном носителе. В состав сметной документации должны входить прайс-листы подтверждающие стоимость товара (материалов) не менее от 3х разных поставщиков. Прайс-листы в обязательном порядке должны быть включены в состав сметной документации отдельным томом, пронумерованы и согласованы заказчиком до составления сводного сметного расчета. В прайс-листах должны быть выделены используемые позиции. В пунктах обоснований локальных сметных расчетов при использовании прайс-листов должны быть ссылки на страницу прайс-листа. Результаты мониторинга цен по прайс-листам должны быть предоставлены в виде таблицы мониторинга цен. |
| Дополнительные требования |
| 1 | Требования по проведению государственной экспертизы | 1. Проведение экспертизы достоверности определения сметной стоимости строительства осуществляется в ГБУ КК «Управление ценообразования в строительстве» на основании приказа № 921 от 24.10.2006г. 2. Проектная организация совместно с заказчиком осуществляет подготовку полного пакета документов для сдачи в экспертизу в ГБУ КК «Управление ценообразования в строительстве» 3. Подрядчик выполняет техническое сопровождение проектно-сметной документации в экспертных органах и в течение 3-х календарных дней исправляет ПСД по замечаниям ГБУ КК «Управление ценообразования в строительстве» 4. Оплата производится Подрядчику после получения положительного заключения от ГБУ КК «Управление ценообразования в строительстве». |
| 2 | Количество и состав выпускаемой продукции | После получения положительного заключения экспертизы предоставить 6 экз. в бумажном (переплетенном) виде и 3 экз. на электронном носителе СD-R(RW)/DVD-R(RW), (бумажная и электронная версии должны быть абсолютно идентичны, электронная версия должна быть структурирована в соответствии с бумажным носителем) в форматах, допускающих внесе-ние изменений и текстовый поиск, с расшире-ниями doc, rtf, txt, xls, dwg; с расширением jpg (jpeg), gif, pdf сдавать только фотографии или отсканированные документы - письма, тех. условия и т.д.; любой другой формат должен быть согласован с Государственным заказчиком. Локальные сметы в составе сметной документации должны быть сданы в двух форматах – с расширением xls и в формате совместимого с программным комплексом «Гранд-смета» по ТЕР Краснодарского края в редакции 2010 года. |
| 3 | Прочие дополнительные требования и указания | 1. Подрядчик в течении 3 (трех) рабочих дней после подписания государственного контракта должен прибыть на объекты для обследования объектов и консультации с Заказчиком. Копии технических паспортов на объекты предоставляются Заказчиком после подписания государственного контракта. 2. Подрядчик представляет на согласование: проект в 3-х экземплярах в отдел перспективного развития ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго». |