ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА  КОРРЕКТИРОВКУ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

«Модернизации и реконструкции технологического оборудования и помещений служебной столовой» г.Москва

Имеющаяся рабочая документация на модернизацию и реконструкцию технологического оборудования и помещений служебной столовой, расположенной на 1 и 4 этажах Основного здания, предусматривает увеличение площадей столовой за счет использования других площадей театра.

В связи с невозможностью выделения дополнительных помещений под столовую необходимо разработать новую технологическую часть проекта в пределах существующих помещений столовой с привязкой к инженерным коммуникациям.

1. Откорректированная рабочая документация должна состоять из следующих частей:

Технологическая  часть.

При корректировке документации необходимо предусмотреть:

- расстановку  технологического  оборудования  в существующих  для этих   целей  помещениях с учетом  оптимальных  планировочных  решений  и максимально  приближенную к существующей,  обеспечивающих  возможность  обслуживания  250 работников в служебной столовой в течение  рабочего  дня  ( 48 посадочных мест);

- замену грузового подъемника столовой грузоподъемностью 100 кг;

- разработать  пояснительную записку к технологической части проекта;

Архитектурно-строительная и инженерные части.

При корректировке документации необходимо предусмотреть:

- в инженерной части проекта скорректировать и разработать системы электроснабжения и освещения; водопровода и канализации, систем  вентиляции, тепло-, хладоснабжения и кондиционирования в  соответствии с планами расстановки технологического оборудования;

- привязки  запроектированных оборудования и инженерных систем  к существующим сетям коммуникаций.

- стройство гидроизоляции пола  в цехах  служебной столовой театра;

- конструктивные  решения для размещения площадок под оборудование вентиляции и кондиционирования служебной столовой в соответствии с планами  БТИ и фактическими параметрами  существующих  помещений;

3. При корректировке проекта использовать имеющееся технологическое оборудование, оборудование вентиляции и кондиционирования в соответствии с прилагаемым перечнем (приложения 1 и 2).

4. Составить спецификацию оборудования  с учетом имеющегося (приложения 1 и 2).

Приложение 1

# Перечень технологического оборудования служебной столовой.

| Оборудование | Габаритные размеры (дл.х шир х выс.)мм | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозна-чение | Тип, марка, знак |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шкаф для одежды | ГБ-1 | ШРМ-22 | 600х500х1860 | шт. | 10 |
| Рукомойник | ОЦ-1 | BOURGEAT (8500.00) | 340х340х190 | шт. | 1 |
| Стеллаж | ОЦ-2 | SARO (15) (GOLIATH 300) | 905х455х1830 | шт. | 1 |
| Моечная ванна | ОЦ-3 | СИНЕУС SI 411N 070/70-40 | 700х700х950 | шт. | 2 |
| Смеситель | ОЦ-3-1 | (Mixer tap A)/BISARO |  | шт. | 2 |
| Овощеочис-тительная машина | ОЦ-4 | FIMAR (PRF/10) | 430х670х 1140 | шт. | 1 |
| Отстойник | ОЦ-4-1 | FIMAR (CCF/10) |  | шт. | 1 |
| Рабочий стол | ОЦ-5 | СИНЕУС SI 211N 140/70 | 1400х700х950 | шт. | 1 |
| Настенная полка | ОЦ-6 | СИНЕУС (SI 011N 140/40 | 1400х400х150 | шт. | 1 |
| Контейнер для мусора | ОЦ-7 | AREX (PR1) | 390х390х650 | шт. | 2 |
| Моечная ванна | ОЦ-8 | AREX (VAN) | 500х600х600 | шт. | 2 |
| Стеллаж | К-1 | SARO (GOLIATH 300) | 905х455х1830 | шт. | 45 |
| Весы | ЗГР-1 | CAS (DL-200) | 420х655х710 | шт. | 1 |
| Сборная камера (166×226×220) | ЗГР-2 | СЕВЕР (-5..+5С) | 1660х2260х2200 | шт. | 2 |
| Компрессор-но-конденсаторный агрегат | ЗГР-2-1 | RIVACOLD (THUM 135Z1211 |  | шт. | 2 |
| Трубка слива конденсата | ЗГР-2-2 | ANTICOND TUBE |  | шт. |  |
| Всасываю-щая линия | ЗГР-2-3 | SUCTION LINE 12 |  | шт. |  |
| Нагнетатель-ная линия | ЗГР-2-4 | DISCHARGE LINE 06 |  | шт. |  |
| Сборная камера (196×226×220) | ЗГР-3 | СЕВЕР (-20 С) | 1960х2260х2200 | шт. | 1 |
| Компрессорно-конденсаторный агрегат | ЗГР-3-1 | RIVACOLD (THUL 140Z0212) |  | шт. | 1 |
| Занавесь ПВХ (800×1860) | ЗГР-3-2 | СЕВЕР | 800х1860х0 | шт. | 1 |
| Нагреватель-ный элемент ПЭН 800×1860 | ЗГР-3-3 | СЕВЕР |  | шт. | 1 |
| Рукомойник | МРЦ-1 | BOURGEAT (8500.00) | 340х340х190 | шт. | 1 |
| Моечная ванна | МРЦ-2 | СИНЕУС (SI 421N 120/70-40) | 1200х700х950 | шт. | 2 |
| Смеситель | МРЦ-2-1 | Mixer tap A (BISARO) RUB.D/FRIULI |  | шт. | 2 |
| Рабочий стол | МРЦ-3 | СИНЕУС SI 211 N 060/70 | 800х700х950 | шт. | 1 |
| Рабочий стол | МРЦ-4 | СИНЕУС SI 211 N 160/70 | 1600х700х950 | шт. | 1 |
| Мясорубка | МРЦ-5 | EVEREST TC/32-2000 UNGER 3PH | 300х450х470 | шт. | 1 |
| Рабочий стол | МРЦ-6 | SI 211 N 170/70 СИНЕУС | 1700х700х950 | шт. | 1 |
| Холодиль-ный шкаф | МРЦ-7 | GASTRORAG (GN650TN) | 750х840х2010 | шт. | 2 |
| Мясорубка | МРЦ-8 | EVEREST TC/22-2000 UNGER 3PH | 450х240х390 | шт. | 1 |
| Разрубочная колода | МРЦ-9 | FORCAR (CCP8001) | 500х500х880 | шт. | 1 |
| Весы | МРЦ-10 | CAS (AD-10) | 320х325х105 | шт. | 1 |
| Весы | МРЦ-11 | CAS (AD-2,5) | 320х325х105 | шт. | 1 |
| Настенная полка | МРЦ-12 | СИНЕУС (SI 011N 120/40) | 1200х400х150 | шт. | 1 |
| Настенная полка | МРЦ-13 | СИНЕУС (SI 011N 100/40) | 1000х400х150 | шт. | 1 |
| Настенная полка | МРЦ-14 | СИНЕУС (SI 011N 160/40) | 1600х400х150 | шт. | 1 |
| Настенная полка | МРЦ-15 | СИНЕУС (SI 011N 150/40) | 1500х400х150 | шт. | 1 |
| Настенная полка | МРЦ-16 | СИНЕУС (SI 011N 170/40) | 1700х400х150 | шт. | 1 |
| Рукомойник | ГЦ-1 | BOURGEAT (8500.00) | 340х340х190 | шт. | 1 |
| Плита | ГЦ-2 | TECNOINOX PP 70Е7 | 700х700х280 | шт. | 3 |
| Стенд | ГЦ-2-1 | TECNOINOX VN 70/0 | 700х570х600 | шт. | 2 |
| Фритюрный шкаф | ГЦ-3 | TECNOINOX FRS 70E7 | 700х700х850 | шт. | 1 |
| Сковорода | ГЦ-4 | TECNOINOX FTL 70Е7 | 700х700х280 | шт. | 2 |
| Стенд закрытый | ГЦ-4-1 | TECNOINOX VN 70/0 | 700х570х600 | шт. |  |
| Рабочий стол | ГЦ-5 | SI 211N 040/70-50 СИНЕУС | 400х700х600 | шт. | 4 |
| Вентиляци-онный зонт | ГЦ-6 | TOSCO CANALI SC 18/28 | 2800х1800х430 | шт. | 1 |
| Лампа подсветки | ГЦ-6-1 | REGA (40W) |  | шт. | 2 |
| Пароконвек-ционная печь | ГЦ-7 | RATIONAL СМ 201 | 879х791х1782 | шт. | 1 |
| Тележка-шпилька вкатная | ГЦ-7-1 | RATIONAL (60.21.054) | 860х620х1940 | шт. | 1 |
| Котёл | ГЦ-8 | TECNOINOX P85FIE9 | 800х900х900 | шт. | 1 |
| Котёл | ГЦ-9 | TECNOINOX P81FIE9 | 800х900х900 | шт. | 1 |
| Жаровня | ГЦ-10 | TECNOINOX B8FAE9 | 800х900х900 | шт. | 1 |
| Трап сливной | ГЦ-11 | METAL TECHICA(VM6 900x400) | 900х400х200 | шт. | 3 |
| Вентиляци-онный зонт | ГЦ-12 | TOSCO CANALI SP 13/20 | 2000х1300х450 | шт. | 2 |
| Лампа подсветки | ГЦ-12-1 | REGA (40W) |  | шт. | 2 |
| Стеллаж | ГЦ-13 | SARO GOLIATH 300) | 905х455х1830 | шт. | 3 |
| Холодиль-ный шкаф | ГЦ-14 | GASTRORAC GN650 TN | 750х840х2010 | шт. | 2 |
| Моечная ванна | ГЦ-15 | СИНЕУС SI 421N 060/70 (40) | 600х700х950 | шт. | 2 |
| Смеситель | ГЦ-15-1 | Mixer tap A (BISARO) RUB.D/FRIULI |  | шт. | 2 |
| Рабочий стол | ГЦ-16 | SI 211 N 130/70 СИНЕУС | 1300х700х950 | шт. | 3 |
| Настенная полка | ГЦ-17 | СИНЕУС SI 011N 110/40 | 1100х400х150 | шт. | 3 |
| Универсаль-ная кухонная машина | ГЦ-18 | УКМ 0,1 РОССИЯ |  | шт. | 1 |
| Контейнер для мусора | ГЦ-19 | AREX (PR1) | 390х390х650 | шт. | 3 |
| Весы | ГЦ-20 | CAS (AD-2,5) | 350х325х105 | шт. | 2 |
| Моечная ванна | ГЦ-21 | СИНЕУС SI 421N 150/70-40 | 1500х700х950 | шт. | 1 |
| Смеситель | ГЦ-21-1 | Mixer tap B+ shower A/BISARO RUB.D/FRIULI |  | шт. | 1 |
| Водонагре-ватель | ГЦ-22 | TATRAMAT (EO 150/380) | 515х515х1460 | шт. | 1 |
| Рукомойник настенный | ЛР-1 | BOURGEAT (8500.00) | 340х340х190 | шт. | 1 |
| Раздаточный прилавок | ЛР-2 | EMAINOX (PPV8/8035030) | 800х700х1490 | шт. | 1 |
| Раздаточный прилавок | ЛР-3 | EMAINOX (VTRPG) 15/8035027 | 1500х700х1620 | шт. | 1 |
| Соедини-тельный элемент | ЛР-3-2 | UVD/8035208 EMAINOX |  | шт. | 1 |
| Раздаточный прилавок | ЛР-4 | ECB 12/8035015 EMAINOX | 1200х700х900 | шт. | 2 |
| Направляю-щие для подносов | ЛР-4-1 | EMAINOX (ST12/8035133) |  | шт. | 2 |
| Направляю-щие для подносов | ЛР-3-1 | EMAINOX (ST15/8035134) |  | шт. | 1 |
| Опора | ЛР-4-2 | EMAINOX (SP 1/8035043) |  | шт. | 4 |
| Верхняя полка | ЛР-4-3 | EMAINOX (PX 12/8035168) |  | шт. | 2 |
| Брызгозащи-тная панель | ЛР-4-4 | EMAINOX (CRF 12/8035049) |  | шт. | 2 |
| Лампа подсветки | ЛР-4-5 | EMAINOX (I 12/8035053) |  | шт. | 2 |
| Раздаточный прилавок | ЛР-5 | EMAINOX (EGVR 12/8035017) | 1200х700х900 | шт. | 1 |
| Направляю-щие | ЛР-5-1 | EMAINOX (ST 12/8035133) |  | шт. | 1 |
| Опора | ЛР-5-2 | EMAINOX (SP 1/8035043 |  | шт. | 2 |
| Брызгозащи-тная панель | ЛР-5-3 | EMAINOX (CRF 12/8035049) |  | шт. | 1 |
| Верхняя полка | ЛР-5-4 | EMAINOX (PX 12/8035168) |  | шт. | 1 |
| Соедините-льный элемент | ЛР-5-5 | EMAINOX (UVD/8035208) |  | шт. | 3 |
| Лампа подсветки | ЛР-5-6 | EMAINOX (I 12/8035053) |  | шт. | 1 |
| Раздаточный прилавок | ЛР-6 | EMAINOX ( EA12/8035005) | 1200х700х900 | шт. | 1 |
| Направляю-щие для подносов | ЛР-6-1 | EMAINOX (ST12/8035133) |  | шт. | 1 |
| Кипятильник | ЛР-7 | ANIMO (WKT 25 VA) | 340х340х500 | шт. | 1 |
| Кассовый прилавок | ЛР-8 | EMAINOX (CDX12/8035031) | 1200х700х900 | шт. | 1 |
| Направляю-щие для подносов | ЛР-8-1 | EMAINOX (ST12/8035133) |  | шт. | 1 |
| Рукомойник | ХЦ-1 | BOURGEAT (8500.00) | 340х340х190 | шт. | 1 |
| Холодиль-ный шкаф | ХЦ-2 | GASTRORAG(GN650TN) | 750х840х2010 | шт | 2 |
| Моечная ванна | ХЦ-3 | СИНЕУС (SI 411N 160/70-40 | 600х700х950 | шт | 2 |
| Смеситель | ХЦ-3-1 | Mixer tap A (BISARO) RUB.D/FRIULI |  | шт | 2 |
| Рабочий стол | ХЦ-4 | СИНЕУС(SI 211 N 130/70) | 1300х700х950 | шт | 3 |
| Настенная полка | ХЦ-5 | СИНЕУС(SI 011 N 130/40) | 1300х400х150 | шт | 3 |
| Овощерезательная машина | ХЦ-6 | CELME CHEF GRAVITA GSG | 560х230х490 | шт | 1 |
| Комплект режущих пластин | ХЦ-6-1 | CELME DISC SET-01 |  | шт | 1 |
| Гастрономи-ческая машина | ХЦ-7 | DOLLY 275/A RGV | 505х410х355 | шт | 1 |
| Весы | ХЦ-8 | CAS (AD-2,5) | 350х325х105 | шт | 2 |
| Рукомойник | МСП4-1 | BOURGEAT (8500.00) | 340х340х190 | шт | 1 |
| Контейнер для мусора | МСП4-2 | AREX (PR1) | 390х390х650 | шт | 1 |
| Посудомоеч-ная машина | МСП4-3 | IME (SEI 2P/S) | 695х780х1460 | шт | 1 |
| Дозатор моющих средств | МСП4-3-1 | ARISTARCO DETERGENT PUMP |  | шт | 1 |
| Посудомоеч-ный стол для грязной посуды | МСП4-3-2 | IME (06CDX) | 1320х780х835 | шт | 1 |
| Посудомоеч-ный стол | МСП4-3-3 | IME (06A) | 644х574х835 | шт | 1 |
| Смеситель | МСП4-3-4 | Mixer tap L+ shower A/BISARO RUB.D/FRIULI |  | шт | 1 |
| Вентиляционный зонт | МСП4-4 | СИНЕУС (SI ZW 202 090/100) | 900х1000х400 | шт | 1 |
| Моечная ванна | МСП4-5 | СИНЕУС (S1 421 N 180/60-40) | 800х600х950 | шт | 2 |
| Смеситель | МСП4-5-1 | Mixer tap B+ shower A/BISARO RUB.D/FRIULI |  | шт | 1 |
| Смеситель | МСП4-5-2 | Mixer tap A (BISARO) RUB.D/FRIULI |  | шт | 1 |
| Тележка для тарелок | МСП4-6 | FORCAR (CA 656) | 930х500х880 | шт | 1 |
| Тележка для подносов | МСП4-7 | FORCAR (CA 1460P) | 740х550х1620 | шт | 3 |
| Холодиль-ный шкаф | МСП4-8 | SAGI (F40) | 700х600х1800 | шт | 1 |
| Стеллаж | МСП4-9 | SARO (15) (GOLIATH 300) | 904х455х1830 | шт | 3 |
| Водонагреватель | МСП4-10 | TATRAMAT (EO 150/380) | 515х515х1460 | шт | 1 |
| Стеллаж | КСП-1 | СИНЕУС (SI 941 N 120/50-185) | 1200х500х1850 | шт | 9 |
| Стеллаж | КСП-2 | СИНЕУС (SI 941 N 090/50-185) | 900х500х1850 | шт | 3 |
| Рукомойник | ДС-1 | BOURGEAT (8500.00) | 340х340х190 | шт | 1 |
| Вентиляционный зонт | ДС-2 | TOSCO CANALI (SS 11/12) | 1200х1100х430 | шт | 1 |
| Лампа подсветки | ДС-2-1 | REGA (20W) |  | шт | 1 |
| Морозильник-рабочий стол | ДС-3 | GASTRORAG (GN 2200 BT) | 1360х700х950 | шт | 1 |
| Холодильник –рабочий стол | ДС-4 | GASTRORAG (GN 2200 TN) | 1360х700х950 | шт | 1 |
| Моечная ванна | ДС-5 | СИНЕУС (SI 421 N 080/70-30) | 800х700х950 | шт | 1 |
| Смеситель | ДС-5-1 | Mixer tap A (BISARO RUB.D/FRIULI |  | шт. |  |
| Рабочий стол | ДС-6 | СИНЕУС (SI 211 N 090/70) | 900х700х950 | шт | 1 |
| Настенная полка | ДС-7 | СИНЕУС (SI 011 N 130/40) | 1300х400х150 | шт | 3 |
| Планетарная тестомеси-тельная машина | ДС-8 | KITCHENAID (5KPM5EWH) | 264х338х416 | шт | 1 |
| Весы | ДС-9 | CAS (AD-2,5) | 350х325х105 | шт | 1 |
| Планетарная тестомеси-тельная машина | ДС-10 | GASTRO (M20) | 415х530х880 | шт | 1 |
| Конвекцион-ная хлебопекар-ная печь | ДС-11 | FIMOR (P644RU) | 826х616х484 | шт | 1 |
| Умягчитель воды | ДС-11-1 | DVA(DVA 12) | 190х190х515 | шт | 1 |
| Расстойный шкаф (L 649) | ДС-12 | FIMOR (L 649) | 770х530х940 | шт | 1 |

Приложение 2

Перечень оборудования систем вентиляции и кондиционирования столовой

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Завод-изготовитель | Eдиница измерения | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1-й этаж .ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |
| 1. | Приточная установка сборная система П1 L=695 мЗ/ч; р=200 Па, N-0,225 кВт; п=2700 об/мин в составе: |  |  |  |
|  | Воздушный клапан DCA 315 | Shuft | шт. | 1 |
|  | Фильтр FBCr 315 | Аэроблок | шт. | 1 |
|  | Электрокалорифер ЕНС 315-12.0/3 М | Shuft | шт. | 1 |
|  | Гибкие вставки ф315 |  | шт. | 1 |
|  | Шумоглушитель SCr 315/250 | Аэроблок | шт | 1 |
| 2. | Вытяжная установка системы ВЗ L=100 мЗ/ч р=150 Па; N=0,12KBт; n=2110 об/мин В составе |  |  |  |
|  | Шумоглушитель SCr 125/950 | Аэроблок | шт | 1 |
|  | 4-й этаж ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ |  |  |  |
| 3. | Приточная установка сборная системы П4 L-5000 мЗ/ч р=500 Па; N=5 кВт; п=1330 об/мин в составе |  |  |  |
|  | Воздушный клапан DR 800x500 | Shuft | шт | 1 |
|  | Фильтр карманной FBRr 800x500 | Аэроблок | шт | 1 |
|  | Водяной канальный нагреватель WHR 800x500-2 | Shuft | шт | 1 |
|  | Фреоновый охладитель CHF 90-50/3L | Remak | шт | 1 |
|  | Прямоугольный канальный вентилятор RFD 800x500-4 | Аэроблок | шт | 1 |
|  | Гибкая вставка FKr 800x500 | Аэроблок | шт | 2 |
|  | Шумоглушитель SRSr 800x500/1000 | Аэроблок | шт | 1 |
| 4. | Приточная установка сборная системы П5 L=5090 мЗ/ч р=400 Па; N=5 кВт; п=1330 об/мин в составе |  |  |  |
|  | Воздушный клапан DR 800x500 | Shuft | шт | 1 |
|  | Фильтр карманный FBRr 800x500 | Аэроблок | шт | 1 |
|  | Водяной канальный нагреватель WHR 800x500-2 | Shuft | шт | 1 |
|  | Фреоновый охладитель CHF 90-50/3L | Remak | шт | 1 |
|  | Прямоугольный канальный вентилятор RFD 800x500-4 | Shuft | шт | 1 |
|  | Гибкая вставка FKr 800x500 | Аэроблок | шт | 2 |
| 5. | Компрессорно-конденсаторный блок МСАЕ 127 Q=26,3 кВт, R407C в комплекте с автоматикой | Rhoss | шт | 2 |
| 6. | Вытяжная установка системы В8 L=1290 мЗ/ч; р-300 Па; N=0,93 кВт; п=1380 об/мин в составе: |  |  |  |
|  | Прямоугольный канальный вентилятор в звуко- и теплоизолированном корпусе IRFD 500x300-4 | Shuft | шт | 1 |
|  | Гибкая вставка FKr 500x300 | Аэроблок | шт | 2 |
|  | Шумоглушитель SRSr 500x300/1000 | Аэроблок | шт | 1 |
| 7. | Вытяжная система В9 L=450 мЗ/ч; р=200 Па; N-0,27 кВт; п=2150 об/мин в составе |  |  |  |
|  | Круглый канальный вентилятор в звуко- и теплоизолированном корпусе ICFE-200 | Shuft | шт | 1 |
| 8 | Вытяжной вентилятор системы В10 L=6250 мЗ/ч; р=500 Па; N=3 кВт; п=2600 об/мин б комплекте с регулятором скорости и гибкой вставкой на вход (1 шт.) KBR 355DZ | Systemair | шт | 1 |
| 9. | Кондиционер сплит-система настенный в комплекте с межблочным эл. кабелем, кабелем электроподключения и устройством зимнего пуска 0хол.=6,2 кВт, Qom.=7,2 кВт, Nnomp.=3,23 кВт RXS60F2V1B- наружный FTXS60FV1B- внутр/ | Daikin | шт | 3 |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Федеральное государственное учреждение культуры "Московский Художественный академический театр имени А.П. Чехова" |  |
| Первый заместитель Художественного руководителя – директора театра |  |
| Подпись _______________ /Ю.А. Кравец/ | Подпись ____________ /______________/ |
| П. | П. |